Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-09

Сборник № 09

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Утверждены и введены в действие с 20 октября 2002 г.

постановлением Госстроя России от 15.10.2002 г. № 129

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина), ГУ "Мособлгосэкспертиза" (И.Е. Горячев, Л.Ф. Галицкий) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, И.Ю. Носенко, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, введенные Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письма № ВК-2398/02 от 22 июня 2006 года и № СК-2535/02 от 03 июля 2007 года)

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕР) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на устройство строительных металлических конструкций (ГЭСН 81-02-09-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 26.04.2000 № 36 с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1;

- данных об уровне оплаты труда рабочих-строителей и рабочих управляющих машинами, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов, принятых для первого территориального района по состоянию на 01.01.2000 (приложение 1, 2, 3).

1.3. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

1.4. Расценки разработаны на основании типовых и повторно применяемых проектов, учитывают среднеотраслевые условия монтажа конструкций зданий и сооружений.

Расценки не распространяются на конструкции зданий и сооружений, отличающихся по техническим характеристикам или условиям монтажа.

1.5. Расценки предусматривают обязательную строительную готовность работ нулевого цикла с соответствующей подготовкой монтажной зоны, складских и сборочных площадок, возведением временных зданий и сооружений, железнодорожных и крановых путей, автодорог и энергетических сетей и других строительных работ, необходимых для монтажа конструкций. Затраты на указанные работы расценками не учтены.

1.6. Расценки учитывают затраты на:

— выгрузку конструкций на приобъектном складе.

— погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку.

— сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки.

— укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установку и совместную выверку конструкций.

— выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (за исключением расценок табл. 09-01-001, с 09-03-002 по 09-03-004, с 09-03-012 по 09-03-015) и сдачу под смежные работы.

— погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.

1.7. Расценки не учитывают:

— работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Стоимость указанных затрат определяется дополнительно по отдельным сметам (сметным расчетам), составленным на основании проекта организации строительства или проекта производства работ и относится на сметную стоимость основных объектов.

— работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на основании согласованного с заказчиком проекта организации строительства или проекта производства работ как разница между стоимостью использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, предусмотренных расценками. Указанные затраты учитываются дополнительно в объектной смете в графе «Прочие затраты».

— устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников.

— затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в действующих цехах или цехах, отнесенных к категории с вредными условиями труда. Указанные затраты определяются в порядке, предусмотренном в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001), введенными в действие постановлением Госстроя России от 09.10.2003 № 180.

— работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций, а также восстановлению антикоррозийного защитного слоя конструкций. Стоимость указанных работ определяется по расценкам сборника ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

— работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.). Стоимость указанных работ следует определять дополнительно по расценкам табл. 09-05-004, 09-05-005.

— работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Указанные работы учтены в нормах сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001, введенного в действие постановлением Госстроя России от 19.06.2001 № 62.

1.8. Расценки подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах конструкций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, дифференцированных по пределу текучести в зависимости от вида и толщины стали, а также конструкций, запроектированных с учетом коэффициента надежности по назначению согласно правилам учета степени ответственности зданий и сооружений в соответствии с таблицей 1 технической части.

1.9. Расценки табл. 09-01-001 комплексные:

— расценки с 09-01-001-1 по 09-01-001-7 применяются для определения затрат на монтаж металлических каркасов одноэтажных зданий. Здания классифицированы в соответствии с параметрами - высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей расценки основными условиями принимаются высота и пролет здания.

— расценки с 09-01-001-8 по 09-01-001-14 предусматривают монтаж многоэтажных производственных и гражданских зданий, имеющих цельнометаллические и комбинированные (с железобетонными ядрами жесткости и настилами перекрытий и покрытий) структуры каркасов, а также при частичном применении несущих железобетонных колонн и ригелей.

— расценки с 09-01-001-1 по 09-01-001-3 и с 09-01-001-8 по 09-01-001-14 подлежат корректировке в случае применения высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений металлических каркасов зданий в следующем порядке:

а) исключаются затраты на электродуговую сварку по расценкам 09-01-001-15, 09-01-001-16;

б) добавляются затраты на постановку высокопрочных болтов в соответствии с расценкой 09-05-003-02.

1.10. Расценки с 09-01-001-1 по 09-01-001-7 применяются при монтаже цельнометаллических каркасов покрытия (стропильные, подстропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий по железобетонным и каменным опорам с применением коэффициентов по таблице 2 технической части.

1.11. Расценки табл. с 09-01-001 и 09-01-005 не учитывают затрат на монтаж следующих конструкций: лестниц, подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов, тельферов, мостовых кранов, ограждающих конструкций, включая фахверк, окон, дверей, ворот, фонарей всех типов, встроенных конструкций. Затраты на монтаж перечисленных конструкций следует определять по соответствующим расценкам на конструктивные элементы.

1.12. Расценки табл. 09-01-006 не учитывают затрат на монтаж ограждающих конструкций и крановых рельсов. Эти затраты следует определять по соответствующим расценкам на конструктивные элементы.

1.13. Расценки табл. 09-01-001, с 09-03-002 по 09-03-004, с 09-03-012 по 09-03-015 не учитывают постановку болтов в монтажных узлах или заменяющую их электродуговую сварку. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам табл. 09-05-002, 09-05-003.

1.14. Расценки табл. 09-01-005, 09-01-006, с 09-02-001 по 09-02-003, с 09-02-009 по 09-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-028 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от проектных решений.

1.15. Расценка 09-01-005-1 предусматривает монтаж металлического каркаса главных корпусов мусоросжигательных заводов после окончания монтажа котельных агрегатов.

1.16. Расценки табл. 09-02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных п. 1.6 настоящей технической части, предусматривают следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление огрунтовки.

Расценки табл. 09-02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша из отдельных металлических конструктивных элементов.

Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 09-02-009 не учтен.

1.17. Расценки на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают затраты на гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по прокладке трубопроводов для проведения этих работ. Эти затраты следует определять дополнительно.

1.18. Расценками 09-02-011-3, 09-02-011-4 не предусмотрены следующие работы:

— испытание сварных швов пробным давлением гелиево-воздушной смесью, вакуумированием с обдувом гелием и рабочим продуктом;

— нанесение экранно-вакуумной изоляции на оболочке сосуда.

— вакуумные испытания.

1.19. Расценки табл. 09-03-001(09-03-006, 09-03-012(09-03-015, 03-021(09-03-023, 09-03-029(09-03-031, 09-03-037(09-03-040, 09-03-046(09-03-048, 09-04-001, 09-04-002, 09-04-006, 09-04-009(09-04-011, 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006 предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к расценкам следует применять коэффициенты приведенные в таблице 2 технической части.

1.20. Расценки табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-021(09-03-023, 09-03-029(09-03-031, 09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м при высоте более 25 м к расценкам применяются коэффициенты по таблице 2 технической части.

1.21. Расценки с 09-03-003-1 по 09-03-003-11 не предусматривают затраты на монтаж конструкций постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов. Эти затраты следует определять дополнительно по соответствующим расценкам сборника.

1.22. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять по расценкам табл. 09-03-006.

1.23. Расценки табл. 09-03-023 предусматривают монтаж зенитных фонарей независимо от проектных решений конструкций покрытия зданий.

1.24. Расценки табл. 09-03-047, 09-03-048 учитывают затраты по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 м. При изменении высоты устройство внутренних лесов принимать по сборнику ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.25. Расценки табл. 09-03-049, 09-03-050 предусматривают монтаж конструкций стальных или алюминиевых полов типа ПСШ-5 и ПСЛ-5 по типовой серии 1.444.2-3.

1.26. Расценки табл. 09-04-002 предусматривают монтаж металлоконструкций кровельного покрытия вне зависимости от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали обрамления кровли из листовой стали расценками табл. 09-04-002 не учтены.

1.27. Расценки табл. 09-04-002 учитывают поставку профилированного листа мерной длины и не предусматривают резку его в построечных условиях. Эти затраты следует определять по расценкам табл. 09-05-006.

1.28. Расценка 09-04-002-3, а также расценки табл. 09-04-009, 09-04-010 учитывают затраты по заделке стыков теплоизоляционными и герметическими материалами.

1.29. Расценки табл. 09-04-009, 09-04-010 предусматривают затраты по установке нащельников, деталей обрамления.

1.30. Расценками с 09-04-009-1 по 09-04-009-3, 09-04-010-1, 09-04-010-2 не учтены затраты по остеклению оконных проемов, установке резины для окантовки стекла.

1.31. Расценки табл. 09-05-002 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ по электродуговой ручной сварке электродами типа Э-46. При применении электродов других марок расценки подлежат корректировке в соответствии с таблицей 3 технической части.

1.32. Расценки табл. 09-05-003 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ при постановке всех типов болтов и учитывают затраты по всему технологическому циклу.

1.33. Расценки табл. 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, 09-06-018(09-06-020, 09-06-028, 09-06-029, 09-06-033 предусматривают монтаж стальных конструкций специального назначения, в том числе встроенных, независимо от проектных решений.

1.34. Расценки табл. 09-06-010 предусматривают монтаж конструкций опор канатных дорог для местности с уклоном до 4%, при уклоне местности более 4% к расценкам применяется коэффициент по таблице 2 технической части.

1.35. Расценки 09-03-046-1, 09-03-046-2, 09-03-048-2, 09-03-049-2, 09-04-009-3 и расценки табл. 09-04-010 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.

1.36. Расценки сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных конструкций, запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных норм и стандартов. На работы с применением конструкций, запроектированных и изготовленных по нормам и техническим условиям иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, расценки не распространяются.

1.37. Расценками сборника не учтены затраты на антикоррозийную защиту стальных конструкций, их следует определять дополнительно по расценкам сборника ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.38. Расценки табл. 09-01-001, 09-01-005, 09-01-006, 09-02-001(09-02-003, 09-02-009(09-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-027, 09-03-001(09-03-004, 09-03-012(09-03-015, 09-03-021(09-03-023, 09-03-029(09-03-031, 09-03-037(09-03-040, 09-03-047, 09-04-001, 09-04-006 (1), 09-04-009 (1-3), 09-04-010 (1,2), 09-04-011, 09-06-001, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, 09-06-018, 09-06-024, 09-06-028, 09-06-033 разработаны с учетом прочих материалов необходимых при монтаже металлоконструкций, приведенных в приложении 4 технической части ГЭСН 81-02-09-2001.

1.39. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных расценками следует определять дополнительно.

1.40. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.41. Расценки таблицы 02-014 предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по монтажу металлоконструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов емкостью 5000 м3 и 10000 м3 в соответствии с требованиями «Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» ПБ 03-605-03.

1.42. Расценками таблицы 02-014 учтены затраты на гидравлические, пневматические испытания, а также испытания вакуум-аппаратом. Остальные виды и объемы контроля проводятся согласно ПБ 03-605-03 и требований проекта производства работ и учитываются дополнительно.

Расценками учтены затраты на врезку люков (лазов) в стенке и световых люков в кровле резервуара, патрубков замерного люка, а также монтажных патрубков. Врезка остальных люков и патрубков, в том числе приемо-раздаточных учитывается дополнительно.

1.43. Расценками таблицы 02-014 не учтены затраты на монтаж металлоконструкций лестниц и площадок. Затраты на эти работы определяются дополнительно по соответствующим таблицам данного сборника.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей км, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей кмд.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (расценки табл. 09-01-001, 09-01-005) следует включать следующие конструкции: опорные плиты, колонны, подкрановые балки с ограждениями, подстропильные, стропильные, подкраново-подстропильные фермы, прогоны, связи по колоннам и фермам всех типов.

2.3. При подсчетах объемов работ по монтажу зданий специального назначения (расценки табл. 09-01-006) не следует включать ограждающие конструкции кровли и стен.

2.4. Работы по разборке (демонтажу) конструкций, предусмотренные рабочей документацией, определяются по соответствующим расценкам на монтаж с применением коэффициентов по таблице 2 технической части.

2.5. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к соответствующим расценкам применяются коэффициенты по таблице 2 технической части.

2.6. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в расценках указан «по проекту» следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией.

Таблица 1

Коэффициенты к расценкам

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением

| Предел текучести в зависимости от вида толщины проката МПа (кгс/мм2) | Марка стали (по ГОСТ 27772-88) | Каркасы зданий | Колонны массой, т | Фермы массой, т | Балки (независимо от массы) | Прочие конструк- тивные элементы | Сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 8 | более 8 | до 3 | более 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.265-285 (27-29) | С275, С285 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,05 | 1,05 |
| 2. 265-345 (27-35) | С345, С345к С345Т1 | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,10 | 1,10 |
| 3. 335-375 (34-38) | С375 | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,12 | 1,12 |
| 4. 390 (40) | С390, С390К | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,15 |
| 5. 410 (42) | С440 | 1,28 | 1,26 | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 1,32 | 1,29 | 1,29 |
| 6. 440 (45) | С440 | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1,35 | 1,32 | 1,32 |
| 7. 590 (60) | С590, С590К | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1,41 | 1,38 | 1,38 |

Примечания:

1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе конструкций.

2. Замена согласовывается с проектной организацией, так как не допускается применение термоупрочненного (прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700°С.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению, согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании

| Коэффициенты надежности по назначению | 1,0 | 0,95 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к расценкам | 1,0 | 0,97 | 0,94 |

Таблица 2

Коэффициенты к расценкам на дополнительные условия производства работ

| Виды работ | Коэффициенты |
| --- | --- |
|  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда рабочих, управляющих машинами) | к стоимости материальных ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам (табл.09-01-001 расценки 1-7) | 1,18 | 1,18 | - |
| 2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам | 1,1 | - | - |
| 3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (табл.09-01-005, 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-021(09-03-023, 09-03-029, 09-03-030, 09-03-031, 09-04-001) | 1,05 | 1,6 | - |
| 4. Монтаж металлических конструкций опор и станций канатных дорог на местности с уклоном более 4% до 30% | 1,4 |  | - |
| 5. Разборка (демонтаж) металлических конструкций | 0,7 | 0,7 | - |
| 6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах | 1,03 |  | - |

Таблица 3

Коэффициенты к табл. 05-002 на замену электродов

| Марки электродов | Коэффициенты |
| --- | --- |
|  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда рабочих, управляющих машинами) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.АНО-5 | 0,58 | 0,58 |
| 2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р | 0,67 | 0,67 |
| 3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б, УОНИ13/55У, ВСФ-85 | 0,71 | 0,71 |
| 4. ВН-48 | 0,75 | 0,75 |
| 5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754, ОЗС-18, УОНИ-13/85, ОЗС-17Н, АНО-11, ВСФ-65У, АНП-2 | 0,79 | 0,79 |
| 6. НИАТ-3Н, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24 | 0,83 | 0,83 |
| 7.ТМУ-21У | 0,92 | 0,92 |
| 8.УОНИ-13/55К | 0,96 | 0,96 |
| 9.МР-3 | 1,0 | 1,0 |
| 10. ОЗС-12 | 1,04 | 1,04 |
| П.УОНИ-13/55 | 1,08 | 1,08 |
| 12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1 | 1,17 | 1,17 |

РАЗДЕЛ 01. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 09-01-001. МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м высотой до: |
| 09-01-001-01 | 5 м без кранов | 860.11 | 215.49 | 428.84 | 39.12 | 215.78 | 22.40 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-02 | 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т | 887.60 | 203.94 | 479.45 | 39.55 | 204.21 | 21.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 36 м высотой до: |
| 09-01-001-03 | 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т | 1024.18 | 191.82 | 631.00 | 54.84 | 201.36 | 19.94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-04 | 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т | 953.21 | 170.27 | 563.80 | 47.77 | 219.14 | 17.70 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: |
| 09-01-001-05 | до 48 м высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т | 1544.46 | 151.80 | 1162.71 | 33.58 | 229.95 | 15.78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-06 | до 60 м высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | 1553.29 | 171.43 | 1255.76 | 51.60 | 126.10 | 17.82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-07 | до 96 м высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | 1423.20 | 168.93 | 1008.59 | 41.52 | 245.68 | 17.56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: |
| 09-01-001-08 | до 40 м | 775.77 | 162.29 | 449.41 | 34.24 | 164.07 | 16.87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-09 | до 70 м | 1119.85 | 158.06 | 807.33 | 66.23 | 154.46 | 16.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-10 | до 50 м этажерочного типа | 1189.32 | 320.25 | 704.20 | 46.06 | 164.87 | 33.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-11 | до 100 м этажерочного типа | 1545.38 | 359.31 | 932.23 | 49.08 | 253.84 | 37.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: |
| 09-01-001-12 | до 25 м | 800.84 | 238.09 | 385.57 | 34.60 | 177.18 | 24.75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-13 | до 70 м | 1039.08 | 218.95 | 613.79 | 54.74 | 206.34 | 22.76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-14 | до 120 м | 1791.80 | 258.87 | 1212.59 | 56.17 | 320.34 | 26.91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку: |
| 09-01-001-15 | из расценок 09-01-001-1, 09-01-001-2, 09-01-001-3 | 31.75 | 14.65 | 5.11 | - | 11.99 | 1.26 |
| 09-01-001-16 | из расценок 09-01-001-8, 09-01-001-9, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14 | 52.77 | 25.47 | 9.55 | - | 17.75 | 2.26 |
| 2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦА 09-01-005. МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж каркасов зданий: |
| 09-01-005-01 | главных корпусов мусоросжигательных заводов | 1325.84 | 250.82 | 872.62 | 66.45 | 202.40 | 25.31 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-02 | арочных, пролетом до 48 м | 1186.88 | 225.75 | 677.20 | 44.29 | 283.93 | 21.50 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-03 | рамных коробчатого сечения | 1187.68 | 246.36 | 517.69 | 48.47 | 423.63 | 24.86 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-04 | Колонны со связями | 600.04 | 195.30 | 294.60 | 25.38 | 110.14 | 18.87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-01-006. МОНТАЖ ЗДАНИЙ И ЦЕХОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж зданий: |
| 09-01-006-01 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт | 1937.32 | 291.06 | 1375.15 | 70.49 | 271.11 | 27.72 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-02 | машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС | 2303.39 | 277.00 | 1742.49 | 77.03 | 283.90 | 27.13 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-03 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ | 1745.88 | 307.93 | 1190.58 | 64.75 | 247.37 | 30.16 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-04 | горнообогатительных комбинатов | 1399.30 | 235.30 | 1004.10 | 51.35 | 159.90 | 23.39 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж цехов: |
| 09-01-006-05 | кислородно-конвертерных с конвертами до 400 т | 2278.71 | 257.05 | 1863.45 | 50.14 | 158.21 | 26.31 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-06 | сталеплавильных | 1195.17 | 205.43 | 855.89 | 30.53 | 133.85 | 20.42 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ 1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ ТАБЛИЦА 09-02-001. МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: |
| 09-02-001-01 | до 0,1 т | 1764.85 | 993.64 | 493.86 | 23.09 | 277.35 | 108.24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-02 | до 0,25 т | 1088.52 | 599.36 | 332.49 | 17.55 | 156.67 | 65.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-03 | свыше 0,25 т | 904.14 | 539.32 | 267.01 | 16.07 | 97.81 | 58.75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-04 | Монтаж бункеров и силосов стационарных | 2047.98 | 338.32 | 1545.10 | 125.82 | 164.56 | 33.63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-002. ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ БУНКЕРОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров: |
| 09-02-002-01 | металлических | 986.49 | 442.48 | 167.38 | 14.99 | 376.63 | 47.63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002-02 | железобетонных | 429.34 | 78.96 | 226.87 | 22.97 | 123.51 | 8.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Защита листовой сталью на сварке бункеров: |
| 09-02-002-03 | металлических | 641.42 | 222.08 | 268.10 | 12.71 | 151.24 | 21.15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-003. МОНТАЖ КОРПУСОВ И ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОМПОЗЕРОВ И СГУСТИТЕЛЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж: |
| 09-02-003-01 | корпусов и опорных конструкций декомпозеров | 2239.74 | 419.19 | 1173.22 | 73.03 | 647.33 | 38.85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-003-02 | сгустителей | 1796.50 | 349.92 | 1306.10 | 61.60 | 140.48 | 32.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ ТАБЛИЦА 09-02-009. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: |
| 09-02-009-01 | до 1000 м3 | 1590.56 | 233.68 | 833.90 | 82.99 | 522.98 | 21.09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-02 | до 5000 м3 | 1306.70 | 189.36 | 707.92 | 59.12 | 409.42 | 17.09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-03 | до 10000 м3 | 1241.34 | 188.14 | 638.54 | 55.14 | 414.66 | 16.98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-04 | до 20000 м3 | 1193.83 | 163.54 | 644.12 | 58.82 | 386.17 | 14.76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью: |
| 09-02-009-05 | до 1000 м3 | 1640.82 | 284.09 | 850.37 | 81.59 | 506.36 | 25.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-06 | до 5000 м3 | 1363.86 | 226.25 | 701.45 | 58.97 | 436.16 | 20.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-07 | до 10000 м3 | 1337.85 | 226.25 | 679.58 | 57.99 | 432.02 | 20.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-08 | до 20000 м3 | 1187.65 | 190.58 | 612.55 | 55.66 | 384.52 | 17.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-09 | до 50000 м3 | 1625.81 | 191.13 | 1073.97 | 92.38 | 360.71 | 17.25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-010. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СФЕРИЧЕСКИХ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 600 м3 на давление: |
| 09-02-010-01 | 0,8 мПа | 3360.58 | 428.13 | 2403.65 | 125.16 | 528.80 | 38.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-02 | 1,2 мПа | 2781.09 | 305.25 | 2097.74 | 73.71 | 378.10 | 27.55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 2000 м3 на давление: |
| 09-02-010-03 | 0,25 мПа | 2698.86 | 305.25 | 1765.07 | 54.90 | 628.54 | 27.55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-04 | 0,6 мПа | 2579.32 | 291.63 | 1631.98 | 50.64 | 655.71 | 26.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-05 | Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 5000 м3 | 1068.37 | 309.58 | 497.51 | 25.35 | 261.28 | 27.94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-011. МОНТАЖ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж изотермических резервуаров цилиндрических вместимостью: |
| 09-02-011-01 | 20000 м3 двухстенных | 2649.55 | 564.17 | 1486.33 | 114.05 | 599.05 | 48.51 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-02 | 44000 м3 одностенных | 2846.87 | 698.92 | 1216.15 | 55.43 | 931.80 | 54.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж изотермических резервуаров сферических вместимостью 1400 м3: |
| 09-02-011-03 | внутренний сосуд | 7988.03 | 1588.68 | 4315.77 | 154.57 | 2083.58 | 157.92 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-04 | наружный кожух | 5778.80 | 1948.72 | 2843.89 | 172.20 | 986.19 | 183.15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-05 | Монтаж изотермических резервуаров шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3 | 4544.63 | 1736.69 | 1815.15 | 85.56 | 992.79 | 136.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (440-9171) | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона M150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3. |  |  |  |  | (14) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-012. МОНТАЖ МОКРЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до: |
| 09-02-012-01 | 1000 м3 | 1994.80 | 410.74 | 1214.56 | 102.33 | 369.50 | 37.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-012-02 | 6000 м3 | 1584.89 | 291.63 | 939.35 | 69.63 | 353.91 | 26.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-012-03 | 20000 м3 | 1734.61 | 261.93 | 1114.26 | 89.88 | 358.42 | 23.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-013. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ПОЛИСТОВОЙ СВАРКИ Измеритель: 1т конструкций |
| Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: |
| 09-02-013-01 | до 1000 м3 | 7335,75 | 1396,08 | 2625,20 | 261,94 | 3314,47 | 126 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-02 | до 2000 м3 | 5349,17 | 1139,02 | 2164,82 | 212,56 | 2045,33 | 102,8 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-03 | до 3000 м3 | 5129,09 | 1055,92 | 1946,41 | 191,72 | 2126,76 | 95,3 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-04 | до 5000 м3 | 4684,08 | 963,63 | 2124,00 | 159,65 | 1596,45 | 86,97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-05 | до 10000 м3 | 4653,54 | 706,79 | 2290,03 | 152,14 | 1656,72 | 63,79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-06 | до 20000 м3 | 4552,33 | 615,38 | 2905,36 | 219,11 | 1031,59 | 55,54 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) |  |  |  |  | (1) |  |
| 09-02-013-07 | до 30000 м3 | 3367,88 | 563,97 | 1945,05 | 136,17 | 858,86 | 50,9 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью: |
| 09-02-013-08 | до 50000 м3 | 4206,79 | 549,90 | 2858,72 | 213,73 | 798,17 | 49,63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-013-09 | до 100000 м3 | 2953,83 | 414,72 | 2065,28 | 156,44 | 473,83 | 37,43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| ТАБЛИЦА 09-02-014. МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ Измеритель: 1т конструкций |
| Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: |
| 09-02-014-01 | днище из рулонных заготовок | 1263,56 | 211,66 | 840,55 | 44,92 | 211,35 | 20,45 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-02 | днище из листовых заготовок | 2116,35 | 452,71 | 1541,95 | 118,85 | 121,69 | 43,74 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-03 | стенка из одного рулона | 2439,22 | 183,33 | 1878,43 | 84,33 | 377,46 | 17,46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-04 | стенка из рулонных заготовок | 2493,86 | 185,92 | 1941,97 | 89,91 | 365,97 | 18,21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-05 | кровля из щитовых заготовок | 10142,27 | 578,24 | 9163,94 | 282,55 | 400,09 | 55,07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-06 | кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила | 9508,31 | 688,73 | 8395,10 | 258,05 | 424,48 | 64,73 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-07 | кровля из рулонных заготовок | 7321,14 | 763,46 | 6188,56 | 212,48 | 369,12 | 72,71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3: |
| 09-02-014-08 | днище из рулонных заготовок | 3192,94 | 280,26 | 2778,62 | 119,61 | 134,06 | 26,34 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-09 | днище из листовых заготовок | 2304,28 | 514,50 | 1667,63 | 125,19 | 122,15 | 49,71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-10 | стенка из двух рулонов | 1878,26 | 123,10 | 1677,99 | 83,24 | 77,17 | 12,6 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-11 | стенка из рулонных заготовок | 1819,70 | 201,95 | 1534,65 | 89,77 | 83,10 | 19,78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-12 | кровля из щитовых заготовок | 3388,18 | 583,38 | 2576,21 | 198,43 | 228,59 | 55,56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 09-02-014-13 | кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила | 3729,90 | 683,30 | 2764,02 | 208,69 | 282,58 | 64,22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные, (т) | - | - | - | - | (1) | - |
| 3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ ТАБЛИЦА 09-02-018. МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ С ОПОРАМИ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж пролетных строений галерей с опорами: |
| 09-02-018-01 | наклонного типа | 1616.37 | 307.94 | 1084.97 | 101.61 | 223.46 | 32.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-02 | горизонтального типа | 1605.41 | 302.65 | 1081.26 | 101.18 | 221.50 | 31.46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж пролетных строений транспортных галерей с опорами оболочечного типа: |
| 09-02-018-03 | круглого сечения | 1540.20 | 221.16 | 1129.64 | 99.62 | 189.40 | 22.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-0 | прямоугольного сечения | 966.41 | 142.18 | 726.25 | 60.39 | 97.98 | 14.78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-019. МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: |
| 09-02-019-01 | одноярусных | 1522.42 | 426.65 | 745.36 | 56.74 | 350.41 | 44.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-019-02 | двухярусных | 1421.85 | 356.61 | 758.77 | 57.55 | 306.47 | 37.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ТАБЛИЦА 09-02-023. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОСТОЯННЫХ ШАХТНЫХ КОПРОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж каркасов постоянных шахтных одноукосных копров высотой: |
| 09-02-023-01 | до 40 м | 1306.06 | 398.80 | 575.38 | 44.28 | 331.88 | 36.96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-02 | до 50 м | 1463.35 | 372.26 | 770.02 | 69.26 | 321.07 | 34.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов постоянных шахтных двухукосных копров высотой: |
| 09-02-023-03 | до 50 м | 1090.57 | 325.10 | 483.92 | 51.84 | 281.55 | 30.13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов постоянных шахтных башенных копров высотой: |
| 09-02-023-04 | до 70 м | 1432.40 | 344.63 | 776.71 | 30.90 | 311.06 | 31.94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-05 | до 125 м | 1421.82 | 338.37 | 769.45 | 30.90 | 314.00 | 31.36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТАБЛИЦА 09-02-027. МОНТАЖ КАРКАСОВ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ПРОЛЕТОМ ДО 60 М Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-02-027-01 | Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м | 1440.97 | 199.90 | 811.74 | 54.97 | 429.33 | 21.02 |
| (101-1014) | Балки двутавровые № 60, сталь марки Ст6пс. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 09-02-028. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Измеритель: 100 м2 |
| --- |
| Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: |
| 09-02-028-01 | покрытий | 5087.74 | 763.73 | 2458.10 | 237.70 | 1865.91 | 82.21 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-028-02 | стен | 4299.12 | 781.38 | 2105.94 | 204.49 | 1411.80 | 84.11 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ |
| ТАБЛИЦА 09-03-001. МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ С ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: |
| 09-03-001-01 | до 0,1 Т | 1574.23 | 220.88 | 1023.07 | 110.24 | 330.28 | 22.96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-02 | до 0,5 т | 828.68 | 150.84 | 577.36 | 62.70 | 100.48 | 15.68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-03 | до 1,0 т | 664.52 | 107.36 | 414.71 | 44.74 | 142.45 | 11.16 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-04 | более 1,0 т | 463.25 | 81.00 | 325.45 | 34.79 | 56.80 | 8.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-002. МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: |
| 09-03-002-01 | до 1,0 т | 404.39 | 96.11 | 266.30 | 25.98 | 41.98 | 10.47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-02 | до 3,0 т | 280.16 | 59.12 | 163.46 | 15.87 | 57.58 | 6.44 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-03 | до 5,0 т | 221.94 | 48.10 | 127.77 | 12.46 | 46.07 | 5.24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой: |
| 09-03-002-04 | до 3,0 т | 575.40 | 128.52 | 374.46 | 38.15 | 72.42 | 14.00 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-05 | до 5,0 т | 435.48 | 104.84 | 279.29 | 28.58 | 51.35 | 11.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-06 | до 15 т | 413.32 | 77.48 | 284.55 | 22.66 | 51.29 | 8.44 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-07 | более 15 т | 520.65 | 99.88 | 370.30 | 32.63 | 50.47 | 10.88 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 50 м составного сечения массой: |
| 09-03-002-08 | до 15 т | 449.35 | 85.83 | 309.14 | 24.19 | 54.38 | 9.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-09 | более 15 т | 598.71 | 110.07 | 437.80 | 34.35 | 50.84 | 11.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: |
| 09-03-002-10 | до 25 м | 634.49 | 63.74 | 492.78 | 28.28 | 77.97 | 6.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-11 | до 50 м | 678.36 | 78.84 | 508.51 | 31.35 | 91.01 | 8.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: |
| 09-03-002-12 | до 25 м | 765.06 | 186.33 | 471.25 | 39.23 | 107.48 | 18.25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-13 | до 50 м | 812.30 | 188.98 | 520.73 | 42.45 | 102.59 | 19.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-003. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: |
| 09-03-003-01 | до 1,0 т | 721.18 | 147.06 | 447.29 | 45.42 | 126.83 | 16.02 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-02 | до 2,0 т | 569.95 | 111.08 | 339.75 | 33.25 | 119.12 | 12.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-03 | более 2,0 т | 431.71 | 83.63 | 258.54 | 25.28 | 89.54 | 9.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: |
| 09-03-003-04 | до 2,0 т | 890.86 | 165.06 | 630.57 | 47.50 | 95.23 | 17.98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-05 | до 3,0 т | 758.46 | 128.43 | 535.17 | 40.08 | 94.86 | 13.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-06 | более 3,0 т | 634.71 | 98.04 | 452.90 | 33.95 | 83.77 | 10.68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: |
| 09-03-003-07 | до 2,0 т | 1163.47 | 205.22 | 889.12 | 70.36 | 69.13 | 22.09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-08 | до 3,0 т | 924.58 | 159.23 | 696.59 | 55.22 | 68.76 | 17.14 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-09 | более 3,0 т | 743.42 | 121.70 | 561.04 | 44.47 | 60.68 | 13.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом: |
| 09-03-003-10 | до 24 м | 688.59 | 90.97 | 475.53 | 37.88 | 122.09 | 9.91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-11 | до 30 м | 805.15 | 84.92 | 601.74 | 49.67 | 118.49 | 9.25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-12 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам | 1281.95 | 214.39 | 1019.31 | 82.71 | 48.25 | 24.53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-004. МОНТАЖ ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ 30 М ПРИ ПОСТАВКЕ РОССЫПЬЮ Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-004-01 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью | 1020.76 | 68.03 | 773.96 | 39.63 | 178.77 | 7.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-005. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ Измеритель: 100 м рельса в одну нитку |
| Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам, для рельсов типа: |
| 09-03-005-01 | Р | 8267.75 | 2757.20 | 5168.74 | 573.44 | 341.81 | 307.38 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-005-02 | КР | 13641.08 | 4623.19 | 7624.94 | 581.37 | 1392.95 | 486.14 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-005-03 | Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам | 13461.81 | 5071.67 | 7984.70 | 920.49 | 405.44 | 559.17 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-006. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М Измеритель: 100 м рельса в одну нитку |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам номера балок: |
| 09-03-006-01 | 24 М | 7381.65 | 1108.48 | 6008.27 | 1082.95 | 264.90 | 120.75 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-02 | 36 М | 9916.13 | 1509.65 | 8047.42 | 1464.03 | 359.06 | 164.45 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-03 | 45 М | 21844.44 | 3145.99 | 18172.22 | 3314.37 | 526.23 | 342.70 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам номера балок: |
| 09-03-006-04 | 24 М | 10386.27 | 1551.88 | 8290.13 | 1466.82 | 544.26 | 169.05 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-05 | 36 М | 13454.57 | 2269.76 | 10322.97 | 1752.53 | 861.84 | 247.25 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-06 | 45 М | 26327.25 | 4075.00 | 21218.15 | 3817.20 | 1034.10 | 443.90 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по металлическим опорам номера балок: |
| 09-03-006-07 | 24 М | 12824.96 | 2093.04 | 10370.71 | 1602.80 | 361.21 | 228.00 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-08 | 36 М | 12570.63 | 2121.96 | 9936.23 | 1757.62 | 512.44 | 231.15 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-09 | 45 М | 20102.45 | 2794.21 | 16799.34 | 2967.89 | 508.90 | 304.38 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по железобетонным опорам номера балок: |
| 09-03-006-10 | 24 М | 23582.34 | 4751.20 | 16343.08 | 2461.81 | 2488.06 | 517.56 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-11 | 36 М | 29553.49 | 5616.32 | 20613.70 | 3239.64 | 3323.47 | 611.80 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-12 | 45 М | 40369.16 | 6561.68 | 31373.33 | 5463.84 | 2434.15 | 714.78 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ ТАБЛИЦА 09-03-012. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ, ОПОРНЫХ СТОЕК Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: |
| 09-03-012-01 | до 3,0 т | 888.02 | 229.00 | 564.77 | 56.87 | 94.25 | 25.53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-02 | до 5,0 т | 629.32 | 155.36 | 386.73 | 38.65 | 87.23 | 17.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-03 | более 5,0 т | 491.58 | 118.49 | 294.56 | 29.47 | 78.53 | 13.21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой: |
| 09-03-012-04 | до 5,0 т | 1087.90 | 177.25 | 667.13 | 49.13 | 243.52 | 19.76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-05 | до 8,0 т | 777.72 | 127.46 | 475.10 | 35.39 | 175.16 | 14.21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-06 | до 10,0 т | 674.70 | 111.50 | 407.54 | 30.40 | 155.66 | 12.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-07 | более 10,0 т | 509.43 | 89.61 | 317.24 | 24.23 | 102.58 | 9.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой: |
| 09-03-012-08 | до 8,0 т | 1263.60 | 144.69 | 882.68 | 72.37 | 236.23 | 16.13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-09 | до 10,0 т | 1072.67 | 124.59 | 752.54 | 61.99 | 195.54 | 13.89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-10 | до 15,0 т | 819.82 | 97.86 | 578.90 | 47.87 | 143.06 | 10.91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-11 | более 15,0 т | 690.57 | 84.59 | 490.85 | 40.95 | 115.13 | 9.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опорных стоек для пролетов: |
| 09-03-012-12 | до 24 м | 452.87 | 59.11 | 271.24 | 29.90 | 122.52 | 6.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-13 | до 48 м | 511.72 | 59.11 | 330.09 | 30.86 | 122.52 | 6.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-013. МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания: |
| 09-03-013-01 | до 25 м | 964.95 | 490.40 | 309.63 | 33.27 | 164.92 | 56.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-013-02 | до 50 м | 1185.16 | 540.31 | 471.89 | 38.43 | 172.96 | 61.82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания: |
| 09-03-013-03 | до 25 м | 1088.21 | 490.40 | 432.89 | 35.27 | 164.92 | 56.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-013-04 | до 50 м | 1465.61 | 540.31 | 752.34 | 65.74 | 172.96 | 61.82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-014. МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания: |
| 09-03-014-01 | до 25 м | 1260.97 | 553.07 | 474.94 | 51.76 | 232.96 | 63.28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-014-02 | до 50 м | 1556.70 | 604.98 | 728.97 | 59.47 | 222.75 | 69.22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания: |
| 09-03-014-03 | до 25 м | 1460.70 | 553.07 | 674.67 | 55.00 | 232.96 | 63.28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-014-04 | до 50 м | 2006.12 | 604.98 | 1178.39 | 103.22 | 222.75 | 69.22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-015. МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: |
| 09-03-015-01 | до 25 м | 505.88 | 138.00 | 282.38 | 22.45 | 85.50 | 15.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-015-02 | до 50 м | 693.07 | 142.90 | 464.30 | 39.89 | 85.87 | 16.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ ТАБЛИЦА 09-03-021. МОНТАЖ КАРКАСОВ ФОНАРЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: |
| 09-03-021-01 | до 6 м | 1202.13 | 235.79 | 924.65 | 106.03 | 41.69 | 24.51 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-021-02 | до 12 м | 1099.75 | 221.74 | 838.55 | 94.57 | 39.46 | 23.05 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-022. МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ Измеритель: 100 м2 |
| Монтаж оконных фонарных панелей: |
| 09-03-022-01 | одноярусных | 4407.82 | 1388.02 | 2886.65 | 306.62 | 133.15 | 151.20 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-02 | двухярусных | 5330.54 | 1645.06 | 3537.63 | 381.66 | 147.85 | 179.20 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оконных фонарных покрытий: |
| 09-03-022-03 | остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | 8937.82 | 4382.94 | 3897.72 | 430.79 | 657.16 | 435.68 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-04 | из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 3290.07 | 1062.29 | 2193.72 | 241.79 | 34.06 | 113.01 |
| (101-1703) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-023. МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДВУХСКАТНЫХ ГЛУХИХ ФОНАРЕЙ Измеритель: 100 м2 |
| Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: |
| 09-03-023-01 | до 10 м2 | 9367.07 | 2662.30 | 6136.85 | 640.09 | 567.92 | 296.80 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-023-02 | до 20 м2 | 6191.07 | 1838.49 | 3976.48 | 418.15 | 376.10 | 204.96 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ТАБЛИЦА 09-03-029. МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1083.67 | 304.28 | 689.65 | 76.27 | 89.74 | 32.37 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-030. МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1084.16 | 359.21 | 635.21 | 63.91 | 89.74 | 39.13 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-031. МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | 762.14 | 226.46 | 373.91 | 25.67 | 161.77 | 22.18 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦА 09-03-037. МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1132.52 | 178.92 | 659.85 | 92.40 | 293.75 | 19.49 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-038. МОНТАЖ АРОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-038-01 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | 700.68 | 157.57 | 344.68 | 27.27 | 198.43 | 15.90 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-039. МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: |
| 09-03-039-01 | до 0,1 т | 1256.60 | 727.60 | 297.52 | 1.49 | 231.48 | 80.22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-02 | до 0,5 т | 665.79 | 448.87 | 114.26 | 1.49 | 102.66 | 49.49 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-03 | до 2,0 т | 815.82 | 457.76 | 186.47 | 1.49 | 171.59 | 50.47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опорных конструкций: |
| 09-03-039-04 | подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1289.49 | 976.74 | 87.10 | 1.62 | 225.65 | 108.89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-05 | этажерочного типа | 873.55 | 182.17 | 257.49 | 17.47 | 433.89 | 19.38 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-040. МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1068.34 | 834.47 | 62.46 | 1.62 | 171.41 | 94.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ ТАБЛИЦА 09-03-046. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК Измеритель: 100 м2 |
| Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: |
| 09-03-046-01 | сборно-разборных с остеклением | 4113.96 | 3267.69 | 570.40 | 29.70 | 275.87 | 324.82 |
| (101-1271) | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1279) | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1851) | Резина прессованная. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-046-02 | звукоизоляционных | 3003.11 | 2368.53 | 388.76 | 13.77 | 245.82 | 235.44 |
| (101-0691) | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т. м2) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-046-03 | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | 815.83 | 478.28 | 49.80 | 4.18 | 287.75 | 52.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-047. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1688.98 | 748.80 | 492.25 | 10.10 | 447.93 | 75.56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-048. МОНТАЖ ПОТОЛКОВ Измеритель: 100 м2 |
| Монтаж потолков подвесных: |
| 09-03-048-01 | комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 6384.98 | 2471.58 | 1689.88 | 183.24 | 2223.52 | 272.50 |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-048-02 | алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 3659.34 | 2797.82 | 233.80 | 3.38 | 627.72 | 308.47 |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-049. МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500X500 ММ Измеритель: 100 м2 пола |
| Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: |
| 09-03-049-01 | стальных штампованных | 4451.58 | 4332.68 | 118.90 | 7.43 | - | 471.97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-049-02 | алюминиевых | 4390.95 | 4292.66 | 98.29 | 5.94 | - | 467.61 |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-050. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ Измеритель: 100 м плинтуса |
| 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 177.42 | 118.91 | 21.91 | - | 36.60 | 12.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 04. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ ТАБЛИЦА 09-04-001. МОНТАЖ ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером: |
| 09-04-001-01 | 3x12 м | 489.99 | 117.36 | 332.22 | 32.61 | 40.41 | 12.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером: |
| 09-04-001-02 | 3х6 м | 419.47 | 93.99 | 223.66 | 18.95 | 101.82 | 9.77 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-001-03 | 3x12 м | 282.95 | 64.65 | 156.57 | 13.71 | 61.73 | 6.72 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-04-002. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ Измеритель: 100 м2 покрытия |
| Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания: |
| 09-04-002-01 | до 25 м | 941.63 | 310.27 | 476.74 | 37.44 | 154.62 | 35.50 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-02 | до 50 м | 1109.61 | 337.71 | 615.55 | 48.36 | 156.35 | 38.64 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте: |
| 09-04-002-03 | до 50 м | 2047.80 | 409.96 | 1485.83 | 130.91 | 152.01 | 45.20 |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж кровельного покрытия из профилированных алюминиевых листов при высоте здания: |
| 09-04-002-04 | до 50 м | 2761.60 | 359.21 | 543.87 | 49.24 | 1858.52 | 41.10 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ТАБЛИЦА 09-04-006. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН, МОНТАЖ ФАХВЕРКА Измеритель: 1 т конструкции (расценка 1), 100 м2 (расценки 2-5) |
| 09-04-006-01 | Монтаж фахверка | 1074.17 | 285.10 | 568.62 | 39.48 | 220.45 | 28.34 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: |
| 09-04-006-02 | до 30 м | 3755.65 | 954.89 | 2499.69 | 224.35 | 301.07 | 105.28 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (0.0578) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-03 | до 90 м | 3923.88 | 1178.65 | 2391.11 | 221.60 | 354.12 | 129.95 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные нательников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (0.0578) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания: |
| 09-04-006-04 | до 50 м | 7211.33 | 1600.26 | 5177.83 | 443.45 | 433.24 | 170.24 |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (0.273) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированных алюминиевых листов при высоте здания: |
| 09-04-006-05 | до 90 м | 4273.36 | 1219.01 | 1628.00 | 158.35 | 1426.35 | 134.40 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА ТАБЛИЦА 09-04-009. МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ Измеритель: 1 т конструкций (расценки 1-3), 100 м2 (расценка 4) |
| Монтаж оконных блоков стальных при высоте здания до 50 м с нащельниками: |
| 09-04-009-01 | из стали | 3107.84 | 942.89 | 1071.50 | 82.59 | 1093.45 | 92.35 |
| (101-9900) | Элементы крепления нательников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных блоков. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-02 | из алюминиевых сплавов | 3306.29 | 867.75 | 1228.90 | 110.96 | 1209.64 | 84.99 |
| (101-9900) | Элементы крепления нательников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных блоков. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оконных блоков: |
| 09-04-009-03 | алюминиевых с нащельниками из алюминия | 4031.70 | 1992.23 | 1811.91 | 220.21 | 227.56 | 219.65 |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9015) | Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-04 | из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 6371.98 | 4339.79 | 1968.91 | 265.76 | 63.28 | 437.92 |
| (101-1836) | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм. |  |  |  |  | (94) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9015) | Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-04-010. МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН И ОСТЕКЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ФАСАДОВ Измеритель: 1 т конструкций (расценки 1, 2), 100 м2 (расценка 3) |
| Монтаж витражей, витрин: |
| 09-04-010-01 | с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | 4553.31 | 2585.86 | 1378.79 | 95.72 | 588.66 | 268.80 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-02 | с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | 4754.57 | 4052.91 | 449.45 | 1.62 | 252.21 | 421.30 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 3838.06 | 3198.25 | 625.04 | 32.40 | 14.77 | 322.73 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-04-011. МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |
| 09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 3398.51 | 466.48 | 2452.23 | 121.65 | 479.80 | 46.37 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы и расценки таблицы 09-04-012 предназначены для определения затрат на установку металлических глухих дверей и металлических остекленных дверей, монтаж противопожарных конструкций витражей по металлическому каркасу и остекленных перегородок по металлическому каркасу.

Нормами и расценками учтены затраты на выполнение следующих работ:

сортировку, распаковку и внешний осмотр противопожарных конструкций;

подготовку проемов железобетонных стен с дошлифовкой неровностей под установку противопожарных конструкций;

погрузку противопожарных конструкций и вспомогательных материалов, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстояние до 5 км и разгрузку;

подъем противопожарных конструкций и вспомогательных материалов на высоту до 27 м подъемником строительным.

2. В нормах и расценках 1-4 табл. 04-012 на установку противопожарных дверей учтены затраты на установку с проверкой исправности работы дверных приборов:

для однопольной двери:

замка врезного цилиндрового с фалевыми ручками	-	1 комплект;

устройства самозакрывания (доводчик)		-	1 комплект;

ручки «Антипаника»					-	1 комплект;

для двупольной двери:

замка врезного цилиндрового с фалевыми ручками	-	1 комплект;

шпингалета		-	2 штуки;

устройства самозакрывания (доводчик)		-	1 комплект;

ручки «Антипаника»					-	2 комплект.

Расход дверных приборов нормами не учтен.

3. Нормы и расценки 5, 6 табл. 04-012 на монтаж противопожарных витражей и перегородок разработаны исходя из условий производства работ внутри строящегося здания при возведенной коробке здания.

4. Норма и расценка 5 табл. 04-012 на монтаж противопожарных витражей предусматривает работы с применением монтажных предохранительных поясов, предохраняющих рабочих-строителей от падения с высоты.

в сметных ценах на 01.01.2000 г.

| №№ | Наименование и характеристика | Ед. | Прямые | В том числе, руб. | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | измерения | затраты, руб. | оплата труда | эксплуатация машин | материалы | труда рабочих |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  | рабочих строителей | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | строителей чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. 09-04-012 Устройство противопожарных конструкций Измеритель: 1 м2 проема |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-04-012-1 | металлических глухих | 1 м2 | 363,36 | 80,19 | 11,77 | 1,74 | 271,40 | 6,42 |
| (201-9551) | Двери противопожарные металлические глухие | м2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 9-04-012-2 | металлических остекленных | 1 м2 | 815,14 | 217,83 | 14,02 | 1,99 | 583,29 | 17,44 |
| (201-9552) | Двери противопожарные металлические остекленные | м2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-04-012-3 | металлических глухих | 1 м2 | 406,50 | 94,80 | 10,68 | 1,53 | 301,02 | 7,59 |
| (201-9551) | Двери противопожарные металлические глухие | м2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 9-04-012-4 | металлических остекленных | 1 м2 | 1078,80 | 309,00 | 14,29 | 1,89 | 755,51 | 24,74 |
| (201-9552) | Двери противопожарные металлические остекленные | м2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 9-04-012-5 | Монтаж противопожарных витражей по металлическому каркасу | 1 м2 | 1067,42 | 304,85 | 11,18 | 1,11 | 751,39 | 24,08 |
| (201-0886) | Панели-сэндвич огнестойкие, изготовляемые из минераловатной плиты ППЖ толщиной 50 мм, покрытой составом Файрекс-400, облицованные металлическим листом из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | м2 |  |  |  |  | 0,164 |  |
| (201-9553) | Витражи противопожарные по металлическому каркасу | м2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 9-04-012-6 | Монтаж противопожарных остекленных перегородок по металлическому каркасу | 1 м2 | 1075,70 | 285,01 | 10,62 | 1,44 | 780,07 | 21,89 |
| (201-0886) | Панели-сэндвич огнестойкие, изготовляемые из минераловатной плиты ППЖ толщиной 50 мм, покрытой составом Файрекс-400, облицованные металлическим листом из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | м2 |  |  |  |  | 0,105 |  |
| (201-9554) | Перегородки противопожарные остекленные по металлическому каркасу | м2 |  |  |  |  | 1 |  |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сметная стоимость маш-ч | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 26.39 | 13.02 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16.81 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.70 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.09 | — |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1.20 | — |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.30 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 68.56 | 11.50 |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 8600.00 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 14600.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 13800.00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 17670.00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 11.00 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 66.30 |
| 101-2336 | Состав для очистки стекол 'Help-5' | л | 106.20 |
| 101-2337 | Паста шлифовальная М-1 | кг | 351.30 |
| 101-2338 | Герметик силиконовый Isosil S206 | л | 74.70 |
| 101-2339 | Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10 | кг | 129.20 |
| 101-2340 | Состав для улучшения пластичности резиносодержащих изделий 'Пластик-СП' | л | 145.00 |
| 101-2341 | Уплотнитель холодного дыма резиновый, весом 1 пог. м 0,25 кг | кг | 176.50 |
| 101-9125 | Заглушки декоративные пластмассовые | 100 шт. | 16.90 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 44000.00 |
| 101-9426 | Круг отрезной | шт | 14.00 |
| 104-0007 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 1210.00 |
| 113-0158 | Растворитель марки N 646 | т | 16400.00 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 38.30 |
| 113-0531 | Материал огнезащитный терморасширяющийся 'ОГРАКС' марки 'Л' | кг | 205.00 |
| 113-0532 | Грунтовка 'Body 992' | т | 41600.00 |
| 113-0533 | Эмаль 'Темадур 20' | т | 169600.00 |
| 113-0534 | Эмаль 'Темалак ФД 80' | т | 91500.00 |
| 201-1105 | Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали | м | 147.00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 12100.00 |

Техническая часть, Таблица 09-04-12, Эксплуатация строительных машин, Сметные цены на материальные ресурсы (Введены дополнительно, Письмо Координационного Центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве № КЦ/П117 от 24.08.2004 г.)

| РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ТАБЛИЦА 09-05-001. ОБЛИЦОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ Измеритель: 100 м2 |
| --- |
| 09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 337.75 | 288.42 | 35.97 | 1.62 | 13.36 | 32.59 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-05-002. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ Измеритель: 10 т конструкций |
| Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: |
| 09-05-002-01 | каркасов в целом | 1315.72 | 442.36 | 438.86 | - | 434.50 | 35.79 |
| 09-05-002-02 | опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 538.46 | 197.75 | 204.82 | - | 135.89 | 16.73 |
| 09-05-002-03 | ограждений | 9126.60 | 4023.16 | 4493.24 | - | 610.20 | 372.86 |
| 09-05-002-04 | покрытий (фермы, балки) | 2430.76 | 801.75 | 771.28 | - | 857.73 | 63.08 |
| ТАБЛИЦА 09-05-003. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ Измеритель: 100 шт. болтов |
| Постановка болтов: |
| 09-05-003-01 | строительных с гайками и шайбами | 110.19 | 107.93 | 2.26 | - | - | 11.90 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-003-02 | высокопрочных | 378.80 | 154.88 | 12.12 | - | 211.80 | 16.10 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-05-004. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Измеритель: 1 м шва |
| Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла: |
| 09-05-004-01 | до 10 мм | 37.90 | 30.59 | 5.71 | - | 1.60 | 2.63 |
| 09-05-004-02 | до 20 мм | 52.51 | 41.98 | 8.40 | - | 2.13 | 3.61 |
| 09-05-004-03 | до 30 мм | 66.32 | 52.68 | 10.75 | - | 2.89 | 4.53 |
| 09-05-004-04 | до 40 мм | 78.97 | 62.34 | 13.44 | - | 3.19 | 5.36 |
| Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва потолочное толщиной металла: |
| 09-05-004-05 | до 10 мм | 66.76 | 53.96 | 10.75 | - | 2.05 | 4.64 |
| 09-05-004-06 | до 20 мм | 94.50 | 76.64 | 15.12 | - | 2.74 | 6.59 |
| 09-05-004-07 | до 30 мм | 121.18 | 98.27 | 19.49 | - | 3.42 | 8.45 |
| 09-05-004-08 | до 40 мм | 145.64 | 117.35 | 24.19 | - | 4.10 | 10.09 |
| ТАБЛИЦА 09-05-005. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Измеритель: 1 м шва |
| Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла: |
| 09-05-005-01 | до 5 мм | 100.94 | 30.60 | 16.64 | - | 53.70 | 2.37 |
| 09-05-005-02 | до 10 мм | 112.80 | 36.54 | 22.56 | - | 53.70 | 2.83 |
| 09-05-005-03 | до 15 мм | 122.28 | 41.31 | 27.27 | - | 53.70 | 3.20 |
| 09-05-005-04 | до 20 мм | 130.97 | 46.09 | 31.18 | - | 53.70 | 3.57 |
| 09-05-005-05 | до 30 мм | 152.27 | 57.32 | 41.25 | - | 53.70 | 4.44 |
| 09-05-005-06 | до 40 мм | 175.99 | 69.20 | 53.09 | - | 53.70 | 5.36 |
| Контроль качества сварных соединений гамма-лучами толщиной металла: |
| 09-05-005-07 | до 5 мм | 101.83 | 27.76 | 20.37 | - | 53.70 | 2.15 |
| 09-05-005-08 | до 10 мм | 112.77 | 32.53 | 26.54 | - | 53.70 | 2.52 |
| 09-05-005-09 | до 15 мм | 121.03 | 35.24 | 32.09 | - | 53.70 | 2.73 |
| 09-05-005-10 | до 20 мм | 131.89 | 40.54 | 37.65 | - | 53.70 | 3.14 |
| 09-05-005-11 | до 30 мм | 156.72 | 49.32 | 53.70 | - | 53.70 | 3.82 |
| 09-05-005-12 | до 40 мм | 181.55 | 61.19 | 66.66 | - | 53.70 | 4.74 |
| ТАБЛИЦА 09-05-006. РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА Измеритель: 1 м реза |
| 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | 23.08 | 3.05 | 0.55 | - | 19.48 | 0.34 |
| РАЗДЕЛ 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1. АВТОКОПИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ ТАБЛИЦА 09-06-001. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ; ЛОТКОВ РЕШЕТОК, СТЕЛЛАЖЕЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж: |
| 09-06-001-01 | конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 924.73 | 763.35 | 123.02 | 6.62 | 38.36 | 89.49 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-02 | лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 649.84 | 433.24 | 130.68 | 1.62 | 85.92 | 50.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-03 | стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1046.22 | 883.28 | 88.38 | 2.16 | 74.56 | 103.55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-04 | конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей | 439.75 | 264.22 | 122.95 | 3.78 | 52.58 | 32.70 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-002. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ Измеритель: 100 м |
| Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: |
| 09-06-002-01 | из полосовой стали | 3787.21 | 1891.17 | 972.11 | 7.83 | 923.93 | 206.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-002-02 | из труб | 3431.86 | 2211.37 | 1038.43 | 7.83 | 182.06 | 240.89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ТАБЛИЦА 09-06-006. МОНТАЖ СТАЦИОНАРНЫХ КОНСТРУКЦИИ СЦЕН И КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж стационарных конструкций сцены: |
| 09-06-006-01 | колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики | 2030.41 | 1158.89 | 369.31 | 13.23 | 502.21 | 121.86 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-02 | балки подвеса огнезащитного занавеса | 2115.42 | 1005.49 | 506.67 | 18.77 | 603.26 | 105.73 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-03 | направляющие с каркасами ограждений | 3575.84 | 2189.30 | 657.82 | 9.86 | 728.72 | 230.21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов сценических устройств: |
| 09-06-006-04 | огнезащитных дверей, занавесей и штор | 3097.38 | 1522.74 | 687.85 | 12.96 | 886.79 | 160.12 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-05 | клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис | 3993.52 | 2440.17 | 741.44 | 12.69 | 811.91 | 256.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-06 | вращающихся кругов всех типов | 2692.31 | 1308.20 | 693.64 | 15.93 | 690.47 | 137.56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-07 | дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов | 2608.61 | 1681.37 | 376.05 | 10.26 | 551.19 | 176.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ ТАБЛИЦА 09-06-010. МОНТАЖ ОПОР, СТАНЦИЙ, МОСТОВ И ЭСТАКАД Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж опор свободно стоящих высотой: |
| 09-06-010-01 | до 25 м | 2212.52 | 379.37 | 1493.34 | 111.71 | 339.81 | 38.83 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-02 | до 40 м | 1880.42 | 334.13 | 1026.70 | 109.32 | 519.59 | 34.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опор: |
| 09-06-010-03 | мачтового типа на расчалках высотой до 70 м | 2387.61 | 435.94 | 1552.15 | 182.33 | 399.52 | 44.62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-04 | станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м | 2021.89 | 494.56 | 1151.41 | 165.98 | 375.92 | 50.62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-05 | Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад | 2285.87 | 567.93 | 1529.89 | 140.29 | 188.05 | 58.13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАБЛИЦА 09-06-014. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: |
| 09-06-014-01 | кожухов катода | 1018.34 | 193.05 | 699.16 | 52.59 | 126.13 | 19.19 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-02 | кожухов анода | 1363.18 | 159.05 | 1119.81 | 87.60 | 84.32 | 15.81 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-03 | анодной рамы с ошиновкой анодной | 899.38 | 175.35 | 632.39 | 49.06 | 91.64 | 17.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-04 | газосборника | 1193.11 | 157.84 | 1002.82 | 79.30 | 32.45 | 15.69 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-05 | ограждений, лестниц, перил, трапов | 2791.84 | 644.54 | 1806.58 | 110.22 | 340.72 | 64.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами: |
| 09-06-014-06 | кожуха катода | 808.34 | 131.89 | 527.62 | 39.37 | 148.83 | 13.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-07 | балок коллектора с ошиновкой анодной | 1337.19 | 194.16 | 1018.75 | 77.16 | 124.28 | 19.30 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛИЦА 09-06-018. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж: |
| 09-06-018-01 | камер сухого тушения кокса | 2003.79 | 415.04 | 1459.81 | 73.14 | 128.94 | 40.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-02 | корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника | 1241.94 | 332.96 | 569.39 | 38.38 | 339.59 | 34.08 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-03 | корпуса электрофильтра | 1414.05 | 260.36 | 680.83 | 50.67 | 472.86 | 29.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-04 | анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов | 556.29 | 155.95 | 368.09 | 46.67 | 32.25 | 16.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-05 | батарей анкерных стяжек продольных | 971.10 | 368.51 | 342.01 | 29.01 | 260.58 | 38.75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-06 | батарей анкерных стяжек поперечных | 333.32 | 130.23 | 159.99 | 14.89 | 43.10 | 14.90 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-07 | кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | 3143.75 | 517.52 | 2376.26 | 224.56 | 249.97 | 52.97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-08 | кронштейнов для троллеев двересъемной машины | 852.22 | 105.05 | 704.07 | 67.02 | 43.10 | 11.87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-019. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ СЕТОК ТРОЛЛЕЕВ ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ВАГОНА И КОКСОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ Измеритель: 100 м2 сетки |
| 09-06-019-01 | Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | 6911.45 | 5305.58 | 1101.75 | 49.33 | 504.12 | 599.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-020. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕЙ Измеритель: 100 м пути |
| Монтаж конструкций путей: |
| 09-06-020-01 | коксовыталкивателя | 85930.28 | 13070.30 | 69625.21 | 6595.00 | 3234.77 | 1318.90 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-020-02 | углезагрузочной машины | 21423.25 | 3327.78 | 15814.62 | 1824.82 | 2280.85 | 335.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-020-03 | двересъемной машины | 15686.69 | 2916.51 | 9976.47 | 866.69 | 2793.71 | 294.30 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ТАБЛИЦА 09-06-024. МОНТАЖ КАРКАСОВ, КОЖУХОВ, ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж каркасов: |
| 09-06-024-01 | нагревательных печей | 892.70 | 205.48 | 618.30 | 39.82 | 68.92 | 21.36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-02 | прочих печей и выдвижные поды | 1033.10 | 451.95 | 447.07 | 10.53 | 134.08 | 46.98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-03 | конвейерных сушил (без панелей) | 957.84 | 358.63 | 473.19 | 12.96 | 126.02 | 37.28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж: |
| 09-06-024-04 | цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали | 2212.40 | 670.03 | 1198.61 | 27.14 | 343.76 | 69.65 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-05 | рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали | 1485.48 | 523.23 | 747.89 | 15.26 | 214.36 | 54.39 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подин: |
| 09-06-024-06 | стационарных | 451.75 | 267.44 | 153.15 | 5.67 | 31.16 | 27.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-07 | выдвижных | 343.92 | 179.32 | 133.44 | 5.67 | 31.16 | 18.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж: |
| 09-06-024-08 | плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей | 466.05 | 252.72 | 180.08 | 8.78 | 33.25 | 26.27 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-09 | подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями | 579.47 | 293.60 | 206.64 | 3.65 | 79.23 | 30.52 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-10 | лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | 766.91 | 368.06 | 299.31 | 6.07 | 99.54 | 38.26 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-11 | закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) | 2173.06 | 782.20 | 987.14 | 3.92 | 403.72 | 81.31 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-12 | люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | 1814.72 | 683.69 | 812.16 | 3.78 | 318.87 | 71.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-13 | кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | 722.13 | 380.66 | 302.58 | 13.50 | 38.89 | 39,57 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-14 | колосников с балками, топочных дверц, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 | 562.65 | 350.26 | 172.62 | 7.43 | 39.77 | 36.41 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН ТАБЛИЦА 09-06-028. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН Измеритель: 1 т конструкций |
| Монтаж конструкций башенных градирен высотой: |
| 09-06-028-01 | до 55 м | 1733.47 | 370.71 | 801.40 | 96.32 | 561.36 | 36.85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-02 | до 70 м | 2176.43 | 375.44 | 1239.63 | 101.14 | 561.36 | 37.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-03 | до 80 м | 2187.20 | 412.97 | 1269.14 | 97.90 | 505.09 | 39.90 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-04 | до 110 м | 3033.99 | 414.10 | 2114.80 | 103.64 | 505.09 | 40.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-029. МОНТАЖ ОБШИВКИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ Измеритель: 100 м2 |
| Монтаж алюминиевых листов обшивки башен градирен при высоте: |
| 09-06-029-01 | до 80 м | 7174.84 | 1213.96 | 231.96 | 12.26 | 5728.92 | 132.24 |
| (206-9010) | Алюминий листовой. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-029-02 | до 110 м | 7419.64 | 1213.96 | 476.76 | 13.94 | 5728.92 | 132.24 |
| (206-9010) | Алюминий листовой. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ ТАБЛИЦА 09-06-033. МОНТАЖ КАРКАСОВ И СТВОЛОВ ВЫТЯЖНЫХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОР БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ Измеритель: 1 т конструкций |
| 009-06-033-01 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | 833.95 | 328.42 | 119.01 | 4.46 | 386.52 | 33.14 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250 мм из листовой стали высотой: |
| 09-06-033-02 | до 45 м | 1183.00 | 569.03 | 255.70 | 15.80 | 358.27 | 57.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-03 | до 250 м | 1120.20 | 429.63 | 382.25 | 31.19 | 308.32 | 41.51 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-04 | Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м | 1516.14 | 257.20 | 1146.44 | 123.17 | 112.50 | 24.85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 07. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ТАБЛИЦА 09-07-001. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| Конструкции облицовок: |
| 09-07-001-01 | пол | 14797,64 | 4635,34 | 3763,74 | 228,99 | 6398,56 | 454 |
| 09-07-001-02 | стены | 15792,39 | 5482,77 | 4506,13 | 241,41 | 5803,49 | 537 |
| 09-07-001-03 | потолок | 13461,68 | 6462,93 | 3039,10 | 169,75 | 3959,65 | 633 |
| ТАБЛИЦА 09-07-002. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| Конструкции облицовок: |
| 09-07-002-01 | пол | 7497,81 | 2907,34 | 3563,55 | 284,01 | 1026,92 | 289 |
| 09-07-002-02 | стены | 8406,71 | 3777,70 | 3506,18 | 217,87 | 1122,83 | 370 |
| 09-07-002-03 | потолок | 8613,38 | 4982,48 | 2563,04 | 164,06 | 1067,86 | 488 |
| ТАБЛИЦА 09-07-003. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| Конструкции облицовок: |
| 09-07-003-01 | пол | 16572,87 | 5412,28 | 4447,97 | 243,53 | 6712,62 | 538 |
| 09-07-003-02 | стены | 18161,63 | 6388,10 | 5492,11 | 258,68 | 6281,42 | 635 |
| 09-07-003-03 | потолок | 15820,86 | 7705,96 | 3760,75 | 171,99 | 4354,15 | 766 |
| ТАБЛИЦА 09-07-004. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| Конструкции облицовок: |
| 09-07-004-01 | пол | 8782,89 | 3792,62 | 3590,57 | 216,07 | 1399,70 | 377 |
| 09-07-004-02 | стены | 10034,26 | 4431,14 | 4079,30 | 224,61 | 1523,82 | 434 |
| 09-07-004-03 | потолок | 10621,42 | 5942,22 | 3074,72 | 157,53 | 1604,48 | 582 |
| ТАБЛИЦА 09-07-005. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ |
| Измеритель: м3 помещения |
| 09-07-005-01 | Гидравлическое испытание | 105,56 | 93,89 | 8,20 | 0,00 | 3,47 | 9,76 |
| ТАБЛИЦА 09-07-006. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: м3 помещения |
| 09-07-006-01 | Гидравлическое испытание | 125,64 | 112,36 | 9,81 | 0,00 | 3,47 | 11,68 |
| ТАБЛИЦА 09-07-010. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| 09-07-010-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 32522,77 | 1143,09 | 867,25 | 4,19 | 30512,43 | 117 |
| ТАБЛИЦА 09-07-011. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| 09-07-011-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 7807,62 | 627,22 | 475,23 | 3,51 | 6705,17 | 65,2 |
| ТАБЛИЦА 09-07-012. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| 09-07-012-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 32848,46 | 1221,25 | 958,57 | 4,19 | 30668,64 | 125 |
| ТАБЛИЦА 09-07-013. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ Измеритель: т |
| 09-07-013-01 | Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) | 8019,52 | 662,41 | 509,29 | 3,51 | 6847,82 | 67,8 |

Приложение 1

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме80) кВт (л.с.) | маш-ч | 77.20 | 13.57 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 83.10 | 14.40 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.) | маш-ч | 113.45 | 14.40 |
| 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 332.74 | 16.44 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш-ч | 239.11 | 13.50 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш-ч | 312.21 | 15.42 |
| 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т | маш-ч | 83.43 | 13.50 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш-ч | 86.40 | 13.50 |
| 020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш-ч | 267.14 | 11.60 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш-ч | 120.52 | 15.42 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш-ч | 196.09 | 25.10 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш-ч | 42.32 | 11.60 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш-ч | 168.73 | 13.50 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 134.65 | 13.50 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш-ч | 180.67 | 13.50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 111.99 | 13.50 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш-ч | 115.40 | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 137.15 | 13.50 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш-ч | 175.56 | 14.40 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш-ч | 286.09 | 25.10 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш-ч | 533.27 | 27.90 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш-ч | 96.89 | 13.50 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш-ч | 120.04 | 13.50 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш-ч | 175.56 | 14.40 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш-ч | 290.50 | 25.59 |
| 021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т | маш-ч | 533.27 | 27.90 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш-ч | 131.16 | 13.50 |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 165.93 | 14.40 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш-ч | 102.51 | 14.40 |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш-ч | 695.83 | 17.84 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 89.99 | 10.06 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш-ч | 1.00 | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш-ч | 0.90 | — |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш-ч | 1.70 | — |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш-ч | 3.28 | — |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН(т) | маш-ч | 6.66 | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш-ч | 6.90 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш-ч | 8.20 | — |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН(т) | маш-ч | 29.08 | 10.06 |
| 030501 | Лебедки тракторные, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш-ч | 9.21 | — |
| 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш-ч | 83.76 | 11.60 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 20.00 | — |
| 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш-ч | 36.84 | 11.60 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш-ч | 39.49 | — |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш-ч | 16.44 | — |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш-ч | 14.06 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1.20 | — |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш-ч | 34.09 | — |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 12.31 | — |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш-ч | 6.70 | — |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш-ч | 4.99 | — |
| 041801 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | маш-ч | 3.36 | — |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш-ч | 61.72 | — |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш-ч | 16.88 | 4.64 |
| 044001 | Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью 600 и 2000 м3 | маш-ч | 233.94 | — |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш-ч | 100.01 | 10.06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш-ч | 90.00 | 10.06 |
| 150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш-ч | 160.03 | 14.40 |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш-ч | 196.80 | 13.50 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин | маш-ч | 151.22 | 11.60 |
| 253101 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш-ч | 2.19 | — |
| 310108 | Насосы для водопонижения и водоотлива 15 кВт | маш-ч | 13.78 | — |
| 330201 | Дрели электрические | маш-ч | 4.29 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1.95 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5.13 | — |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 1.78 | — |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш-ч | 6.46 | — |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0.95 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |

ДОПОЛНЕНИЯ

К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20 | 13,02 |
| 061202 | Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3 | маш.-ч | 130,87 | 25,57 |
| 100206 | Установки алмазного бурения ОО-160Е | маш.-ч | 252,61 | 23,18 |
| 100207 | Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL | маш.-ч | 821,68 | 38,82 |
| 110701 | Цементационная установка GS-1 фирмы "SOILMEC" | маш.-ч | 222,07 | 42,29 |
| 111505 | Растворосмесительный насос "ПФТ" | маш.-ч | 15,3 | 10,06 |
| 121202 | Нарезчики швов дисковые | маш.-ч | 320,7 | 17,4 |
| 121203 | Станок для фрезерования поверхности FE 32 (произв. фирмы VYMYSLCKY) | маш.-ч | 58,91 | 7,43 |
| 121204 | Машина для разделки швов и трещин CRF 60 В (произ. Фирмы CEDIMA) | маш.-ч | 81,07 | 7,43 |
| 121205 | Нарезчики швов CF-15B (производства фирмы CEDIMA) | маш.-ч | 73,63 | 7,43 |
| 122899 | Виброплита | маш.-ч | 9,16 | 0,14 |
| 310126 | Насос водяной Н20Х | маш.-ч | 7,37 | - |
| 333403 | Утюг | маш.-ч | 19,2 | - |
| 339901 | Пневмопистолет "Тайфун" | маш.-ч | 11,1 | - |
| 340601 | Пистолеты-распылители | маш.-ч | 3,12 | - |
| 361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 2,7 | - |
| 380185 | Установки R600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER" | маш.-ч | 14 | - |
| 380304 | Машины маркировочные М3000 TURBO на базе автомобиля VOLVO F-16 | маш.-ч | 266,68 | 133,97 |
| 380305 | Автомобили бортовые VOLVO F-616 (СТ) с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 95,53 | 21,96 |
| 380610 | Установка "JUNTTAN РМ26 LC" для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта марки | маш.-ч | 6756,63 | 34,28 |
| 389998 | Установка "GAYK" TYP 250 фирмы Volkmann | маш.-ч | 9,68 | - |
| 391602 | Автобетононасос "Putzmeister", производительность 110-120 м3/час | маш.-ч | 16,21 | 10,06 |
| 391701 | Компрессоры "ATLAS COPCO" | маш.-ч | 203,2 | 15,61 |
| 393003 | Котел КДМ-150 | маш.-ч | 50 | - |
| 393005 | Аппарат для нанесения грунтовки "Глория" | маш.-ч | 9,74 | - |
| 393007 | Аппарат горячего воздуха "Hot-Dog" | маш.-ч | 51,73 | 2,5 |
| 393008 | Нарезчик швов СР-15.2 Д | маш.-ч | 245,65 | 13,5 |
| 393009 | Фреза "Wirtgen" | маш.-ч | 179,38 | 41,05 |
| 394061 | Гидравлические лебедки-вороты "OLETRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | маш.-ч | 50,3 | - |

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г

по Изменению 2007 г.

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оплата труда машинистов руб. |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 77,20 13,50 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 83,10 14,40 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 113,45 14,40 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 153,97 14,40 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 235,40 15,42 |
| 010408 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 29 кВт (40 л.с.) | маш.-ч | 49,07 11,60 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 26,87 0,00 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 312,21 15,42 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8т | маш.-ч | 86,40 13,50 |
| 020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 90,80 13,50 |
| 020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 332,74 16,44 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 196,09 25,10 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 73,12 13,50 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134,65 13,50 |
| 021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | 823,23 25,10 |
| 021130 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 12,5 т | маш.-ч | 171,65 13,50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 111,99 13,50 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 115,40 13,50 |
| 021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 476,43 17,84 |
| 021145 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 673,42 25,10 |
| 021146 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63 т | маш.-ч | 823,23 25,10 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 137,15 13,50 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 96,89 13,50 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 120,04 13,50 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 175,56 14,40 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 290,50 25,59 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 193,10 31,18 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 102,51 14,40 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 89,99 10,06 |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,90 0,00 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 1,00 0,00 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1т) | маш.-ч | 1,05 0,00 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 0,90 0,00 |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,28 0,00 |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6,90 0,00 |
| 030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 29,08 10,06 |
| 031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 116,58 13,50 |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 201,86 13,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 13,50 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 22,29 11,60 |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 11,60 |
| 040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.-ч | 60,00 13,50 |
| 040106 | Электростанции передвижные 200 кВт | маш.-ч | 335,76 25,10 |
| 040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.-ч | 1096,76 25,10 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 14,00 0,00 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 0,00 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 11,77 0,00 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 16,44 0,00 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 14,06 0,00 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,10 0,00 |
| 040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.-ч | 31,90 0,00 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,20 0,00 |
| 040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.-ч | 44,98 0,00 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 34,09 0,00 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,20 0,00 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12,31 0,00 |
| 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 6,70 0,00 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 7,50 0,00 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 61,72 0,00 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 16,88 4,64 |
| 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 27,10 0,00 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 90,00 10,06 |
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 91,63 10,06 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 100,00 10,06 |
| 060115 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства 12 л | маш.-ч | 100,18 23,20 |
| 060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65м3 | маш.-ч | 124,00 13,50 |
| 060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м3 | маш.-ч | 149,60 27,00 |
| 060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25м3 | маш.-ч | 170,80 31,50 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.-ч | 103,00 13,50 |
| 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 100,00 13,50 |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 125,70 13,50 |
| 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 136,40 27,00 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м3 | маш.-ч | 155,30 31,50 |
| 060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,6 м3 | маш.-ч | 198,40 27,00 |
| 060326 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м3 | маш.-ч | 77,10 11,60 |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 70,01 11,60 |
| 060410 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м3 | маш.-ч | 117,50 27,00 |
| 060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м3 | маш.-ч | 248,00 27,00 |
| 060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 4,6 м3 | маш.-ч | 450,00 28,79 |
| 060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 5,2 м3 | маш.-ч | 508,30 28,79 |
| 060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м3 | маш.-ч | 782,00 28,79 |
| 060902 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 1200-2200 мм | маш.-ч | 521,10 27,00 |
| 060903 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 1500-2200 мм | маш.-ч | 500,90 28,79 |
| 060904 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 2100-2500 мм | маш.-ч | 867,30 30,83 |
| 061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 240,40 27,00 |
| 061202 | Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3 | маш.-ч | 130,87 25,57 |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 67,71 14,40 |
| 070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 81,40 13,50 |
| 070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 128,50 13,50 |
| 070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 295,50 17,84 |
| 070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 324,30 17,84 |
| 070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) | маш.-ч | 50,00 13,50 |
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 61,39 13,50 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 80,01 14,40 |
| 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 94,21 14,40 |
| 070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 122,40 13,50 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 132кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 133,51 14,40 |
| 070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 243кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 244,70 15,42 |
| 070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 3,0 м3 | маш.-ч | 73,40 13,50 |
| 070317 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 4,5 м3 | маш.-ч | 104,61 14,40 |
| 070318 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 7,0 м3 | маш.-ч | 106,71 14,40 |
| 070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 8,0 м3 | маш.-ч | 99,21 14,40 |
| 070320 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 10,0 м3 | маш.-ч | 140,01 14,40 |
| 070321 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 15,0 м3 | маш.-ч | 258,40 15,42 |
| 070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 8,0 м3 | маш.-ч | 120,28 16,44 |
| 070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 15,0 м3 | маш.-ч | 248,00 16,44 |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 100,10 13,50 |
| 100206 | Установки алмазного бурения ОО-160Е | маш.-ч | 252,61 23,18 |
| 100207 | Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL | маш.-ч | 821,68 38,82 |
| 101003 | Цементационная установка GS-1 фирмы "SOILMEC" | маш.-ч | 222,07 42,29 |
| 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 22,40 0,00 |
| 101402 | Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | маш.-ч | 19,12 0,00 |
| 110056 | Автобетоносмесители 7 м3 | маш.-ч | 184,39 13,50 |
| 110210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-65 м3/ч | маш.-ч | 510,33 25,10 |
| 110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.-ч | 158,41 11,60 |
| 110810 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 165 л | маш.-ч | 15,19 10,06 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 21,64 10,06 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 12,39 10,06 |
| 110950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 74,03 11,60 |
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,90 0,00 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,50 0,00 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 15,30 10,06 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 120,00 23,19 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 123,00 13,50 |
| 120400 | Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 131,30 14,40 |
| 120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.-ч | 218,38 14,40 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 75,00 11,60 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 121,00 14,40 |
| 120909 | Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14т | маш.-ч | 197,00 13,50 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 156,32 14,40 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30,00 0,00 |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 50,00 0,00 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 127,35 21,66 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 83,99 14,40 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 85,61 14,40 |
| 121200 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.-ч | 245,65 13,50 |
| 121306 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.-ч | 215,94 13,50 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 110,00 11,60 |
| 122899 | Виброплита | маш.-ч | 9,16 0,00 |
| 131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.-ч | 70,00 0,00 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 16,64 0,00 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 480,00 23,20 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 3,00 0,00 |
| 141300 | Установки для устройства лучевых дренажных скважин | маш.-ч | 392,54 15,42 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 10,06 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 287,99 11,60 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 3,50 0,00 |
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 160,03 14,40 |
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 152,50 14,40 |
| 150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.-ч | 102,16 14,40 |
| 150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.-ч | 100,93 25,10 |
| 150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.-ч | 192,70 25,10 |
| 151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/час | маш.-ч | 162,00 13,50 |
| 153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 112,14 14,40 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 138,54 11,60 |
| 161001 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 136,27 13,50 |
| 161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 175,78 13,50 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 129,80 10,06 |
| 190301 | Насосные станции типа СН 500/22/60 | маш.-ч | 77,81 11,60 |
| 210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 125,08 14,40 |
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 371,52 107,03 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 49,12 5,93 |
| 230301 | Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 100,84 39,41 |
| 230302 | Катера буксирные 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 108,93 39,41 |
| 240804 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 10,92 0,00 |
| 252501 | Насосы для строительных растворов, производительность 4 м3/час | маш.-ч | 4,85 0,00 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 8,60 0,00 |
| 310126 | Насос водяной WH20X/DXE | маш.-ч | 7,37 0,00 |
| 310202 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 5,03 0,00 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,95 0,00 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 1,40 0,00 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 0,00 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1,78 0,00 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 10,67 0,00 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 31,33 0,00 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 70,00 0,00 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 33,59 0,00 |
| 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 2,36 0,00 |
| 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 4,91 0,00 |
| 331301 | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м3/час | маш.-ч | 3,42 0,00 |
| 331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 30,40 10,06 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат) | маш.-ч | 17,95 0,00 |
| 331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 7,01 0,00 |
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 14,83 0,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,08 0,00 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,95 0,00 |
| 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 5,09 0,00 |
| 333404 | Аппарат "AIV" | маш.-ч | 18,21 0,00 |
| 333698 | Степлер | маш.-ч | 0,87 0,00 |
| 333699 | Паяльная лампа | маш.-ч | 3,50 0,00 |
| 350155 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 1,05 0,00 |
| 350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | 6,28 0,00 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 15,40 10,06 |
| 360202 | Станки для гнутья ручной | маш.-ч | 14,38 0,00 |
| 370331 | Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 м3/ч | маш.-ч | 14,22 3,32 |
| 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля "Фольксваген" | маш.-ч | 226,41 7,61 |
| 380182 | Насосный агрегат высокого давления Hammelmann | маш.-ч | 1411,58 25,10 |
| 380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа Навигатор с тяговым усилием 40 Кн | маш.-ч | 847,32 37,29 |
| 380602 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа Навигатор с тяговым усилием 120 Кн | маш.-ч | 1825,51 0,00 |
| 380603 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа Навигатор с тяговым усилием 200 Кн | маш.-ч | 3756,30 0,00 |
| 380610 | Установка "JUNTTAN PM26 LC" для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | маш.-ч | 6756,63 34,28 |
| 380613 | Самоходная буровая установка SM-505 | маш.-ч | 3925,67 68,92 |
| 380614 | Смесительная установка для приготовления водно-цементного раствора TWM-20/D | маш.-ч | 952,10 42,04 |
| 380615 | Триплексный насос высокого давления для перекачивания водного раствора TWC-400/S | маш.-ч | 2757,10 23,78 |
| 381202 | Асфальтоукладчик «Титан-325» самоходный на гусеничном ходу | маш.-ч | 710,73 39,64 |
| 381203 | Перегружатель «Шатл-Багги SB-2500C» | маш.-ч | 1503,75 28,05 |
| 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 19,40 0,00 |
| 381205 | Каток самоходный ABG DD 74 гладковальцевый, 7 т | маш.-ч | 301,36 13,50 |
| 381206 | Каток самоходный BW-20R, тандемный на пневмоколесном ходу, 12 т | маш.-ч | 120,66 13,50 |
| 381207 | Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10 т | маш.-ч | 478,66 13,50 |
| 382003 | Кран автомобильный "LIEBHERR" грузоподъемностью 90 т | маш.-ч | 983,20 54,97 |
| 382004 | Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25 | маш.-ч | 397,40 13,50 |
| 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 211,91 11,60 |
| 391602 | Автобетононасос "Putzemeister", производительность 110-120 м3/час | маш.-ч | 162,00 10,06 |
| 391701 | Компрессор "ATLAS СОРСО" | маш.-ч | 126,72 7,61 |
| 391751 | Компрессоры передвижные "ATLAS СОРСО" XRHS-485 или аналогичного типа, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 203,20 15,61 |
| 393010 | Нарезчик швов FS-520 | маш.-ч | 44,14 25,10 |
| 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 800,10 14,40 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 0,00 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 107,30 0,00 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 105,42 0,00 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 117,92 0,00 |
| 400005 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 224,74 0,00 |
| 400006 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 309,49 0,00 |
| 400007 | Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором "Палфингер" РК 15500 г/п 6 т | маш.-ч | 428,12 0,00 |
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 111,00 0,00 |
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 112,47 0,00 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 138,42 0,00 |
| 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 119,36 0,00 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 12,00 0,00 |
| 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 19,76 0,00 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 28,65 0,00 |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 114,32 0,00 |
| 400303 | Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 217,97 0,00 |

Приложение 2

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МА ТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830.00 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4488.40 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 79.10 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 22.60 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 3800.00 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560.00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 74.58 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 4.50 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775.00 |
| 101-0632 | Отвердитель № 1 | т | 44300.00 |
| 101-0691 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные | т. м2 | 14800.00 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989.00 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989.00 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455.20 |
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 13560.00 |
| 101-1014 | Балки двутавровые № 60, сталь марки Ст6пс | т | 4669.23 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 4920.00 |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | 52.00 |
| 101-1279 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм | м2 | 350.00 |
| 101-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 18950.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170.00 |
| 101-1539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 11937.00 |
| 101-1546 | Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов | т | 25460.00 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 37.43 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 |
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 2000.00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | 27595.00 |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 35011.00 |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 9526.00 |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 184.64 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28.26 |
| 101-2181 | Шурупы строительные с полукруглой головкой 5x35 мм | т | 12430.00 |
| 101-9412-2 | Круг шлифовальный 230x5x22 | шт | 36.80 |
| 101-9426-2 | Круг отрезной Д 230x3x22 | шт | 38.20 |
| 101-9519-1 | Электроды АНВ-20 | т | 85000.00 |
| 101-9705-2 | Пленка радиографическая R-7 | дм2 | 5.33 |
| 101-9707-1 | Фотопроявитель | л | 12.10 |
| 101-9708-1 | Фотофиксаж | л | 7.70 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1700.00 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320.00 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 28.05 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт | 121.00 |
| 106-0017 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2 | шт | 54.80 |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт | 68.00 |
| 106-0025 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1 | шт | 61.70 |
| 110-0009 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 | т | 15780.00 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 15620.00 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420.00 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 40500.00 |
| 201-0631 | Детали крепления рельсов | т | 11259.00 |
| 201-0632 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | 9327.68 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060.00 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 7712.00 |
| 201-9038-1 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | 6820.00 |
| 201-9261-1 | Детали крепления стальные | кг | 10.05 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100.00 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 64085.07 |
| 206-9016 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | 51099.00 |
| 403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом менее 0.3 м3 | м3 | 620.00 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 440-9171 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 1410.00 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 диаметром 5,5 мм | 10 м | 50.23 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 22.50 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 542-9001 | Вольфрам | кг | 450.00 |
| 542-9004 | Флюс АН-22 | т | 6190.00 |
| 542-9006 | Флюс АН-348а | т | 6530.00 |
| 542-9007 | Флюс АНК-45 | т | 72000.00 |

ДОПОЛНЕНИЯ

К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-1659 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм; 25,4 | шт. | 8986 |
| 101-1660 | Фрезерный барабан диам. 65 мм шириной 320 мм | шт. | 43568 |
| 101-1661 | Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диам. 180 мм | шт. | 7795 |
| 101-1735-1 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 | шт. | 0,2 |
| 101-1735-2 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 | шт. | 0,25 |
| 101-1750 | Коньковые саморезы оцинкованные 4,8х80 мм | 10 шт. | 7,2 |
| 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести- восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 58,51 |
| 101-1759 | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 76,8 |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 35011 |
| 101-1975-1 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм) | м | 25 |
| 101-2031 | Лента звукоизоляционная самоклеющаяся 50 мм | м | 1,03 |
| 101-2033 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: дюбели пластмассовые | шт. | 1,176 |
| 101-2178 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы металл-металл остроконечные 3,5х9,5 | 1000 шт. | 173,2 |
| 101-2179 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5х25 | 1000 шт. | 270,34 |
| 101-2180 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5х35 | 1000 шт. | 360 |
| 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" | пог. м | 64,47 |
| 101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 7,5 |
| 101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 23,15 |
| 101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 17,32 |
| 101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 31,05 |
| 101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 21,05 |
| 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 26,41 |
| 101-2412 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 38,82 |
| 101-2414 | Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими | м2 | 51,8 |
| 101-2415 | Сухая смесь КНАУФ-МП75 | т | 324,4 |
| 101-2416 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 24,98 |
| 101-2417 | Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф" | т | 7180 |
| 101-2418 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 32,89 |
| 101-2422 | Грунтовка полимерная Colzumix | т | 3688,65 |
| 101-2424 | Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ" ("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур) | 100 м2 | 10801,5 |
| 101-2425 | Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа ГОСТ 26804-86, марка 11ДО-2 | кг | 14,79 |
| 101-2426 | Краска "Plastiroute" | т | 22130 |
| 101-2427 | Микросферы "Potters" | т | 800 |
| 101-2428 | Спрей-эмаль (белая) | кг | 30,26 |
| 101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 515 |
| 101-2432 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 213 |
| 101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 33 |
| 101-3412 | Лист гладкий стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" | м2 | 79,92 |
| 101-3590 | Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся | 100 м | 34,67 |
| 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 12,37 |
| 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 6,46 |
| 101-4150 | Шпаклевочная смесь "Фугенфюллер" | кг | 10,26 |
| 101-9032-1 | Сжим соединительный | 100 шт. | 3800 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 86 |
| 101-9112 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 0,5 |
| 101-9132 | Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков | м2 | 121,71 |
| 101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 4223,67 |
| 101-9452 | Лента бутиловая | м | 6,38 |
| 101-9453 | Лента бутиловая диффузионная | м | 7,95 |
| 101-9454 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 7,6 |
| 101-9468 | Доски подоконные ПВХ | м | 56,71 |
| 101-9495 | Металлочерепица | м2 | 74,79 |
| 101-9496 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д | шт. | 111,09 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 12480 |
| 102-8019 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | м3 | 9691,21 |
| 102-9098-1 | Доски антисептированные: обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1611,84 |
| 102-9211-1 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм 1 сорта | м3 | 1631,22 |
| 103-9081-8 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 12978,33 |
| 103-9081-7 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 38320 |
| 103-9081-10 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 17170 |
| 103-9081-9 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 51345 |
| 103-9081-12 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 31391,67 |
| 103-9081-11 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 85750 |
| 109-0111 | Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh | шт. | 6325 |
| 110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин "Фильтр-Чек" | тн | 30599,52 |
| 110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин "Из-мад" | тн | 64460,43 |
| 113-0470 | Раствор Эмако | кг | 23,94 |
| 113-0533 | Смесь для устройства наливного пола "Диапол 320" | т | 59210 |
| 113-0534 | Грунтовка "Диапол 112" | т | 44408 |
| 113-0539 | Добавка полимерная Ультра-Си | т | 24310 |
| 113-9408 | Композиция "Галополим-02" | кг | 79,26 |
| 201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 25,15 |
| 201-1136 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | 96,05 |
| 201-1300 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием "Полиэстер" | м2 | 322,37 |
| 201-8116 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50х40х0,55 | м | 11,8 |
| 201-8131 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль потолочный 60х27 | м | 15,73 |
| 201-8132 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х50х0,55 | м | 11,82 |
| 201-8179-1 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: подвес прямой 60х27 | шт. | 1,28 |
| 201-9314 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 | м | 1060,71 |
| 201-9315 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 | м | 1600,2 |
| 201-9316 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 708,95 |
| 201-9317 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МО-1,1Д/2,0-500 | м | 965,14 |
| 201-9318 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МД-1,1Д/2,0-500 | м | 1462,68 |
| 201-9319 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МД-1,1Д/2,0-400 | м | 1273,09 |
| 201-9355 | Мостовые инвентарные конструкции | т | 4359 |
| 203-9057-1 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | 2274,15 |
| 203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 1113,15 |
| 203-9122-1 | Блоки дверные балконные пластиковые | м2 | 1246,19 |
| 206-1336 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 24,71 |
| 206-1337 | Гребенка несущая | м | 20,47 |
| 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 6,28 |
| 206-1339 | Подвес в комплекте | шт. | 3,66 |
| 300-1485-12 | Краны шаровые под приварку Д=25 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 420,22 |
| 300-1485-13 | Краны шаровые под приварку Д=32 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 459,52 |
| 300-1485-14 | Краны шаровые под приварку Д=40 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 610,52 |
| 300-1485-15 | Краны шаровые под приварку Д=50 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 666,03 |
| 300-1485-16 | Краны шаровые под приварку Д=65 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 1080,92 |
| 300-1485-17 | Краны шаровые под приварку Д=80 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 1429,31 |
| 300-1485-18 | Краны шаровые под приварку Д=100 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 1845,05 |
| 300-1485-19 | Краны шаровые под приварку Д=125 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 3361,95 |
| 300-1485-20 | Краны шаровые под приварку Д=150 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 5422,19 |
| 300-1485-21 | Краны шаровые под приварку Д=200 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 9381,08 |
| 300-1485-22 | Краны шаровые под приварку Д=250 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 17761,59 |
| 300-1485-23 | Краны шаровые под приварку Д=300 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 38912,42 |
| 300-1485-24 | Краны шаровые под приварку Д=350 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 60929,81 |
| 300-1485-25 | Краны шаровые под приварку Д=400 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 107302,00 |
| 401-9015 | Бетон дорожный жесткий (малоцементный), укатываемый | м3 | 572,5 |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

по Изменению 2007 г.

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 12,43 |
| 101-0034 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм | м2 | 15,30 |
| 101-0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 24,20 |
| 101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | 38,30 |
| 101-0059 | Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 498,00 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830,00 |
| 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 1530,00 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16(18) мм | т | 9680,00 |
| 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | т | 19778,00 |
| 101-0124 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т | 10080,84 |
| 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3(58,5 мм | т | 22558,00 |
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5(120 мм | т | 11978,00 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм | т | 8475,00 |
| 101-0215 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 | кг | 32,77 |
| 101-0216 | Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2» | т | 17111,40 |
| 101-0237 | Гудрон(полугудрон) | т | 1681,00 |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 67,80 |
| 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м" | 82,50 |
| 101-0297 | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных | м2 | 59,00 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900,00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0 | т | 15707,00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101-0409 | Краска для наружных работ коричневая | т | 17796,96 |
| 101-0416 | Краска для наружных работ серая | т | 30501,99 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 |
| 101-0469 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая | т | 20206,21 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 7590,00 |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 968,50 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3997,50 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 |
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 3039,70 |
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 9,83 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 | кг | 74,58 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 |
| 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 2240,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 20775,00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 16950,00 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 34,92 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 74,58 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 5989,00 |
| 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 7977,00 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 14690,00 |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 12110,00 |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 7840,00 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 3,25 |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 7,46 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 6,20 |
| 101-0859 | Рубероид наплавляемый РК-420-1.0 | м2 | 8,09 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 9661,50 |
| 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп | т | 5650,00 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 4920,00 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 6800,00 |
| 101-1089 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245 | т | 5587,05 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 412,00 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 480,00 |
| 101-1309 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400 | т | 568,86 |
| 101-1322 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 | т | 627,62 |
| 101-1371 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2 | кг | 25,86 |
| 101-1399 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 13134,00 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4(40 мм | т | 12430,00 |
| 101-1505 | Электроды диаметром 2 мм Э42А | т | 18701,50 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750,00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170,00 |
| 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 10362,00 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 10542,90 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 12650,00 |
| 101-1555 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший | т | 1770,00 |
| 101-1564 | Гидроизол | м2 | 7,83 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 5527,00 |
| 101-1586 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная | м2 | 13,60 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 72,32 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,51 |
| 101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 5230,01 |
| 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 5763,00 |
| 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 5763,00 |
| 101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25(25(3 мм | т | 6031,10 |
| 101-1646 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 6423,20 |
| 101-1659 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов размером 350(25,4 мм | шт. | 8986,00 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 10,20 |
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 15,14 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 253,80 |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 40650,00 |
| 101-1698 | Углекислый газ | т | 926,20 |
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 17,82 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 9040,00 |
| 101-1733 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм | т | 5391,99 |
| 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 67,80 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 |
| 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 6,48 |
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 5000,00 |
| 101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 8900,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 2000,00 |
| 101-1783 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 5863,89 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 7826,90 |
| 101-1787 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 5146,13 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1554,20 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
| 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 33180,00 |
| 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8(35 мм | шт. | 0,20 |
| 101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8(80 мм | шт. | 0,25 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 11200,00 |
| 101-1897 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 5763,00 |
| 101-1901 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм | шт. | 681,60 |
| 101-1914 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | 505,50 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 105,56 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068,00 |
| 101-1943 | Круг отрезной размером 230(3(22 | шт. | 38,20 |
| 101-1946 | Клей плиточный "Старатель-стандарт" | кг | 1,37 |
| 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 45,20 |
| 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 38,42 |
| 101-1971 | Затирка "Старатели" (разной цветности) | т | 6513,00 |
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 25,31 |
| 101-1991 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м2 | 26,10 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 68,87 |
| 101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 25,00 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 7,40 |
| 101-2029 | Шайбы оцинкованные плоские 20(1 мм | шт. | 0,71 |
| 101-2030 | Прокладки толевые уплотнительные 20(20 мм | шт. | 0,30 |
| 101-2046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг | 31,17 |
| 101-2052 | Лента бутиловая | м | 6,38 |
| 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 7,60 |
| 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 7,95 |
| 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт | 0,05 |
| 101-2098 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420(330 мм | 1000 шт. | 14170,00 |
| 101-2099 | Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000(317 мм | м2 | 174,00 |
| 101-2111 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С | кг | 17,92 |
| 101-2114 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ04Х19Н11М3 | кг | 88,14 |
| 101-2126 | Проволока сварочная СВ08А | кг | 9,99 |
| 101-2173 | Шланг вакуумный | м | 33,80 |
| 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 13,09 |
| 101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 21,50 |
| 101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 19,78 |
| 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т | 5891,61 |
| 101-2219 | Битумно-смоляной отвердитель (Праймер) | т | 10299,99 |
| 101-2220 | Мастика "Покров-1" | т | 37230,00 |
| 101-2221 | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | т | 11885,47 |
| 101-2222 | Мастика битумно-полимерная холодная БПХ "Вишера" | т | 20815,12 |
| 101-2223 | Светозащитный состав (СЗС) | т | 22631,58 |
| 101-2417 | Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф" | т | 7180,00 |
| 101-2424 | Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ" ("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур) | 100 м2 | 10801,50 |
| 101-2432 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 213,00 |
| 101-2433 | Добавка КДСЦ | т | П |
| 101-3271 | Фотопроявитель | л | 12,10 |
| 101-3272 | Фотофиксаж | л | 7,70 |
| 101-3447 | Пластины пористые керамические размером 0,35(0,25(0,02 м | шт. | 22,60 |
| 101-3590 | Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся | 100 м | 34,67 |
| 101-3761 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 30444,77 |
| 101-3762 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм | т | 27997,07 |
| 101-3904 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 5615,00 |
| 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15,26 |
| 101-4127 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали | шт. | П |
| 101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | П |
| 101-4129 | Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное | кг | 46,27 |
| 101-4136 | Металлочерепица "Монтеррей" | м2 | 70,50 |
| 101-4173 | Дюбели монтажные 10(130 (10(132, 10(150) мм | 10 шт. | 7,03 |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м | м3 | 703,52 |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 550,00 |
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1700,00 |
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1601,00 |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1287,00 |
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980,00 |
| 102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 2308,00 |
| 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2156,00 |
| 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1492,00 |
| 102-0050 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1430,00 |
| 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 1010,00 |
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1320,00 |
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1056,00 |
| 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 770,00 |
| 102-0118 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 620,00 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 12480,00 |
| 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 0,50 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | м3 | 1250,00 |
| 103-0055 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 92,91 |
| 103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 31,88 |
| 103-0156 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 66,95 |
| 103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 74,25 |
| 103-0163 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 90,40 |
| 103-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 137,51 |
| 103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 219,85 |
| 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 299,50 |
| 103-0198 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 376,60 |
| 103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 450,00 |
| 103-0205 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 477,72 |
| 103-0211 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 501,48 |
| 103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 672,75 |
| 103-0239 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм | м | 1378,68 |
| 103-0256 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 1722,50 |
| 103-0263 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм | м | 1935,50 |
| 103-0283 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм | м | 3366,61 |
| 103-0298 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм | м | 4473,06 |
| 103-0360 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5 мм | м | 56,97 |
| 103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 55,84 |
| 103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 81,61 |
| 103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 93,26 |
| 103-0449 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 6 мм | м | 186,44 |
| 103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 316,50 |
| 103-0678 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 100 тип 1 | м | 19,97 |
| 103-0679 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 150 тип 1 | м | 33,50 |
| 103-0680 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 200 тип 1 | м | 55,18 |
| 103-0681 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 250 тип 1 | м | 72,78 |
| 103-0682 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 300 тип 1 | м | 97,04 |
| 103-0683 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 400 тип 1 | м | 165,32 |
| 103-0684 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 500 тип 1 | м | 244,76 |
| 103-0709 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100 | шт. | 8,60 |
| 103-0710 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 150 | шт. | 11,60 |
| 103-0711 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 200 | шт. | 15,80 |
| 103-0712 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 250 | шт. | 20,60 |
| 103-0713 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 300 | шт. | 25,80 |
| 103-0714 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 400 | шт. | 44,20 |
| 103-0715 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 500 | шт. | 58,80 |
| 103-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ | кг | 28,33 |
| 103-0920 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм | м | 157,89 |
| 103-1004 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 350 тип 1 | м | 113,60 |
| 103-1007 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 350 | шт. | 30,00 |
| 103-1027 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 38320,00 |
| 103-1028 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 12978,34 |
| 103-1029 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 51345,00 |
| 103-1030 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 17170,00 |
| 103-1031 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 85750,00 |
| 103-1032 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 31391,67 |
| 104-0011 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм | м3 | 542,40 |
| 104-0042 | Стеклопластик рулонный марки ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10 м2 | 505,63 |
| 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 22020,00 |
| 104-0090 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13 | 1000 м2 | 15914,00 |
| 104-1001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 67,00 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 266,67 |
| 105-0221 | Рельсы старогодные 1 группы | т | 2512,48 |
| 106-0002 | Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 18 мм | т | 18450,00 |
| 106-0006 | Костыли сечением 12(12 мм из стали кипящих марок | т | 7270,00 |
| 106-0008 | Накладки для рельсов типа Р-24 | шт. | 25,00 |
| 106-0010 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 10,80 |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 68,00 |
| 109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 926,60 |
| 109-0111 | Коронки буровые Dr Schulze Gmbh | шт. | 6325,00 |
| 109-0148 | Шнек диаметром 135 мм | шт | 597,00 |
| 110-0123 | Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6 | шт. | 229,99 |
| 110-0125 | Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-III-3.6 | шт. | 431,22 |
| 110-0130 | Траверсы стальные 4-штырные | шт. | 37,52 |
| 110-0211 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 74,50 |
| 110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин "ФИЛЬТР ЧЕК" | т | 30599,52 |
| 110-0246 | Полимер для стабилизации буровых скважин "ИЗ МАД" | т | 64460,43 |
| 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 7716,70 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 15620,00 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420,00 |
| 113-0300 | Композиция «Галополим-02» | кг | 79,26 |
| 113-0303 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 24905,00 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 45,00 |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 23500,00 |
| 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 13,00 |
| 113-0470 | Раствор Эмако | кг | 23,94 |
| 113-8001 | Кислота уксусная | кг | 13,09 |
| 120-0001 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 0,08 |
| 120-0002 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 0,70 |
| 120-0004 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 0,02 |
| 120-0005 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 0,02 |
| 120-0006 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм | шт. | 0,03 |
| 120-0007 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм | шт. | 0,05 |
| 120-0008 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 0,04 |
| 120-0009 | Шуруп для ГВЛ 3,9/45 | шт. | 0,05 |
| 120-0010 | Шуруп для ГВЛ 3,9/25 | шт. | 0,03 |
| 120-0011 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 15,00 |
| 120-0012 | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм | м2 | 14,80 |
| 120-0013 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм | м2 | 16,60 |
| 120-0014 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 20,47 |
| 120-0016 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м2 | 23,52 |
| 120-0017 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 27,29 |
| 120-0018 | Шпаклевка "Фугенфюллер-Гидро" | шт. | 7,20 |
| 120-0019 | Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500(1200(10 | м2 | 25,14 |
| 120-0020 | Шпаклевка "Унифлот" | кг | 7,46 |
| 120-0021 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 2,70 |
| 120-0022 | Грунтовка "Тифенгрунд" | кг | 13,08 |
| 120-0023 | Состав гидроизоляционный Флэхендихт | кг | 36,37 |
| 120-0024 | Клей "Перлфикс" | кг | 1,58 |
| 120-0025 | Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ" | кг | 2,94 |
| 120-0027 | ПН-профиль 28/27/0,6 | м | 4,00 |
| 120-0028 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 1,73 |
| 120-0029 | Лента гидроизоляционная для углов и швов | м | 10,09 |
| 120-0030 | Герметик строительный "RDPRO" | шт. | 13,82 |
| 120-0031 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | м | 6,16 |
| 120-0032 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 6,91 |
| 120-0033 | Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6 | м | 8,51 |
| 120-0034 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 4,58 |
| 120-0035 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | м | 6,86 |
| 120-0036 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 8,06 |
| 120-0037 | Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6 | м | 9,57 |
| 120-0038 | ПП-профиль 60/27/0,6 | м | 5,50 |
| 120-0039 | ПУ-профиль для защиты углов 31/31 | м | 3,18 |
| 120-0040 | Подвес прямой для ПП-профиля | шт. | 0,68 |
| 120-0041 | ПП-соединитель профилей одноуровневый | шт. | 1,60 |
| 120-0042 | Бруски деревянные 50*50 | п.м | 4,17 |
| 120-0043 | Бруски деревянные 60*27 | п.м | 2,70 |
| 120-0044 | Бруски деревянные 75*50 | п.м | 6,26 |
| 120-0045 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 0,17 |
| 120-0046 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 30/30000 мм | м | 0,37 |
| 120-0047 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 50/30000 мм | м | 0,60 |
| 120-0048 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 70/30000 мм | м | 0,84 |
| 120-0049 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм | м | 1,14 |
| 120-0050 | ПП-соединитель профилей двухуровневый | шт. | 0,67 |
| 120-0051 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм | шт. | 1,25 |
| 120-0052 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100(123 мм | шт. | 2,79 |
| 120-0053 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100(123 мм | шт. | 2,79 |
| 120-0060 | ПП-удлинитель профилей 60*27 | м | 0,59 |
| 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 7571,00 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060,00 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 7712,00 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 7008,50 |
| 201-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 6965,00 |
| 201-0759 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 6536,60 |
| 201-0762 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т | т | 8924,00 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 11255,00 |
| 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 10508,00 |
| 201-0765 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 9869,85 |
| 201-0766 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т | т | 9364,80 |
| 201-0767 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 9153,96 |
| 201-0769 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 7980,00 |
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 11255,00 |
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 10045,00 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 10508,00 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 10046,00 |
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 11004,13 |
| 201-0800 | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов настила | компл. | 882,00 |
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12,60 |
| 201-0857 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 | т | 1060,72 |
| 201-0858 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 | т | 1600,20 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 35,53 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57,63 |
| 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм | т | 7418,82 |
| 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | П |
| 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 6508,75 |
| 204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм | т | 5650,00 |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм | т | 5520,00 |
| 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | П |
| 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 7917,00 |
| 204-0026 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм | т | П |
| 204-0027 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм | т | 7664,00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 |
| 300-1371 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 4520,00 |
| 300-1373 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 10170,00 |
| 300-1374 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 12204,00 |
| 300-1443 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм | м | 1948,50 |
| 300-1815 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм | шт. | 9381,08 |
| 300-1816 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм | шт. | 17761,59 |
| 300-1817 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм | шт. | 38912,42 |
| 300-1818 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм | шт. | 60929,81 |
| 300-1819 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм | шт. | 107302,00 |
| 300-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм | шт. | 420,22 |
| 300-1824 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм | шт. | 459,52 |
| 300-1825 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм | шт. | 610,52 |
| 300-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 666,03 |
| 300-1827 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм | шт. | 1080,92 |
| 300-1828 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм | шт. | 1429,31 |
| 300-1829 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм | шт. | 1845,05 |
| 300-1830 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм | шт. | 5422,19 |
| 300-3239 | Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм | шт. | 328,00 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 592,76 |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22.5 (М300) | м3 | 700,00 |
| 401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 600,00 |
| 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0051 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 821,79 |
| 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0110 | Бетон дорожный, класс В27,5 (М350) | м3 | 839,14 |
| 401-0142 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75) | м3 | 583,00 |
| 401-0151 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 911,00 |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | м3 | П |
| 402-0003 | Раствор готовый кладочный цементный марки 75 | м3 | 496,40 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 519,80 |
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 548,30 |
| 402-0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 | м3 | 529,41 |
| 402-0061 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 424,88 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 519,80 |
| 403-0001 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более | м3 | 580,00 |
| 403-0104 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | 70,10 |
| 404-0316 | Черепица глиняная коньковая размером 405(238(107 мм | 1000 шт. | 3800,00 |
| 404-0317 | Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420(330(12 мм | 1000 шт. | 2634,90 |
| 408-0003 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 140,90 |
| 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | П |
| 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 103,00 |
| 408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 246,79 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 |
| 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 59,99 |
| 408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 70,60 |
| 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 59,99 |
| 408-0161 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный | м3 | 88,78 |
| 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 257,00 |
| 409-0043 | Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800 | м3 | 170,19 |
| 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 535,50 |
| 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 452,00 |
| 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 459,91 |
| 410-0022 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 451,75 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,44 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3,15 |
| 412-0060 | Плиты полированные различной формы типа "брекчия" гранитные | м2 | 493,81 |
| 412-0104 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 1270,20 |
| 412-1855 | Плиты полированные различной формы типа "брекчия" мраморно-гранитные | м2 | 1135,70 |
| 412-1856 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм | м2 | 1076,00 |
| 440-0053 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона M150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 1410,00 |
| 441-1261 | Якоря железобетонные | м3 | 986,72 |
| 441-8319 | Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке | м | 326,86 |
| 446-2371 | Стойка железобетонная вибрированная ОРУ | м3 | 3642,10 |
| 446-2381 | Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ | м3 | 3649,90 |
| 446-2431 | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование | м3 | 3344,80 |
| 500-0020 | Скобы | 10 шт. | 64,80 |
| 500-0129 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 5,95 |
| 516-0609 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 47,37 |
| 530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 58,56 |
| 534-0018 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 62,05 |
| 534-0031 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 149,74 |
| 534-0040 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 224,00 |
| 534-0048 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 409,60 |
| 534-0053 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 544,00 |
| 534-0059 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 803,20 |
| 534-0063 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 1123,20 |
| 536-0151 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 100,16 |
| 536-0153 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 128,73 |
| 536-0155 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 180,17 |
| 536-0156 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 216,12 |
| 536-0157 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 315,55 |
| 536-0158 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 334,36 |
| 536-0159 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 354,04 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6(19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 50,23 |
| 537-0140 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм | 10 м | 90,28 |
| 537-0146 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 204,11 |
| 537-0147 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 230,81 |
| 537-0148 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 262,50 |
| 537-0150 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм | 10 м | 330,73 |
| 537-0152 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 414,54 |
| 537-0181 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм | 10 м | 571,50 |
| 541-0103 | Фиберглассовый армирующий элемент | м | 137,37 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 19,02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,48 |
| 542-0077 | Вольфрамовый электрод | кг | 737,80 |
| 550-0101 | Флюс АН-348а | кг | 7,86 |
| 550-0112 | Флюс ОФ6 | кг | 11,17 |

Приложение 3

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч вруб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч вруб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч вруб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | 7,19 | 2.7 | 8,30 | 4.4 | 10,21 |
| 1.1 | 7,24 | 2.8 | 8,38 | 4.5 | 10,35 |
| 1.2 | 7,30 | 2.9 | 8,45 | 4.6 | 10,50 |
| 1.3 | 7,37 | 3.0 | 8,53 | 4.7 | 10,64 |
| 1.4 | 7,42 | 3.1 | 8,62 | 4.8 | 10,79 |
| 1.5 | 7,48 | 3.2 | 8,74 | 4.9 | 10,94 |
| 1.6 | 7,55 | 3.3 | 8,85 | 5.0 | 11,08 |
| 1.7 | 7,61 | 3.4 | 8,97 | 5.1 | 11,27 |
| 1.8 | 7,67 | 3.5 | 9,07 | 5.2 | 11,44 |
| 1.9 | 7,73 | 3.6 | 9,18 | 5.3 | 11,63 |
| 2.0 | 7,80 | 3.7 | 9,29 | 5.4 | 11,82 |
| 2.1 | 7,85 | 3.8 | 9,40 | 5.5 | 12,00 |
| 2.2 | 7,93 | 3.9 | 9,51 | 5.6 | 12,18 |
| 2.3 | 8,01 | 4.0 | 9,62 | 5.7 | 12,36 |
| 2.4 | 8,08 | 4.1 | 9,77 | 5.8 | 12,55 |
| 2.5 | 8,16 | 4.2 | 9,91 | 5.9 | 12,71 |
| 2.6 | 8,23 | 4.3 | 10,06 | 6.0 | 12,91 |

Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.99 № 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 № 9092, и разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | ресурсы по ГЭСН | ресурсы по ФЕР |
| --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 09-01-001-01 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-02 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-03 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-04 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-05 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-06 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-07 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-08 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-09 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-10 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-01-001-11 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-01-001-12 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-13 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-14 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-005-01 | 101-9412 | шт | 0.21 | 101-9412-2 | шт | 0.21 |
| 09-01-005-02 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-005-03 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-005-04 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-006-01 | 101-9412 | шт | 0.06 | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-01-006-02 | 101-9412 | шт | 0.06 | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
|  | 403-9010 | м3 | 0.008 | 403-0003 | м3 | 0.008 |
| 09-01-006-03 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-01-006-04 | 101-1805 | т | 0.00001 | 101-1805 | т | 0.00002 |
|  | 101-9412 | шт | 0.23 | 101-9412-2 | шт | 0.23 |
| 09-01-006-05 | 101-1805 | т | 0.00001 | 101-1805 | т | 0.00002 |
|  | 101-9412 | шт | 0.67 | 101-9412-2 | шт | 0.67 |
| 09-01-006-06 | 101-1805 | т | 0.00001 | 101-1805 | т | 0.00002 |
|  | 101-9412 | шт | 0.57 | 101-9412-2 | шт | 0.57 |
| 09-02-001-01 | 101-9412 | шт | 0.25 | 101-9412-2 | шт | 0.25 |
| 09-02-001-02 | 101-9412 | шт | 0.15 | 101-9412-2 | шт | 0.15 |
| 09-02-001-03 | 101-9412 | шт | 0.14 | 101-9412-2 | шт | 0.14 |
| 09-02-001-04 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-002-03 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-02-003-01 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-02-003-02 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-009-01 | 101-9412 | шт | 0.2 | 101-9412-2 | шт | 0.2 |
| 09-02-009-02 | 101-9412 | шт | 0.17 | 101-9412-2 | шт | 0.17 |
| 09-02-009-03 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-009-04 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-02-009-05 | 101-9412 | шт | 0.18 | 101-9412-2 | шт | 0.18 |
| 09-02-009-06 | 101-9412 | шт | 0.15 | 101-9412-2 | шт | 0.15 |
| 09-02-009-07 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-009-08 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-02-009-09 | 101-9412 | шт | 0.06 | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-02-010-01 | 101-9412 | шт | 1.11 | 101-9412-2 | шт | 1.11 |
| 09-02-010-02 | 101-9412 | шт | 0.96 | 101-9412-2 | шт | 0.96 |
| 09-02-010-03 | 101-9412 | шт | 1.23 | 101-9412-2 | шт | 1.23 |
| 09-02-010-04 | 101-9412 | шт | 1.16 | 101-9412-2 | шт | 1.16 |
| 09-02-011-01 | 101-9412 | шт | 0.34 | 101-9412-2 | шт | 0.34 |
| 09-02-011-02 | 101-9412 | шт | 1.34 | 101-9412-2 | шт | 1.34 |
| 09-02-011-03 | 101-9412 | шт | 5.92 | 101-9412-2 | шт | 5.92 |
|  | 101-9519 | т | 0.003 | 101-9519-1 | т | 0.003 |
| 09-02-011-04 | 101-9412 | шт | 6.32 | 101-9412-2 | шт | 6.32 |
| 09-02-011-05 | 101-9412 | шт | 6.6 | 101-9412-2 | шт | 6.6 |
| 09-02-012-01 | 101-9412 | шт | 0.31 | 101-9412-2 | шт | 0.31 |
| 09-02-012-02 | 101-9412 | шт | 0.1 | 101-9412-2 | шт | 0.1 |
| 09-02-012-03 | 101-9412 | шт | 0.17 | 101-9412-2 | шт | 0.17 |
| 09-02-018-01 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-018-02 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-018-03 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-02-018-04 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-02-019-01 | 101-9412 | шт | 1.68 | 101-9412-2 | шт | 1.68 |
| 09-02-019-02 | 101-9412 | шт | 1.63 | 101-9412-2 | шт | 1.63 |
| 09-02-023-01 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-023-02 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-023-03 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-023-04 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-023-05 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-027-01 | 101-9412 | шт | 0.7 | 101-9412-2 | шт | 0.7 |
| 09-02-028-01 | 101-9412 | шт | 0.3 | 101-9412-2 | шт | 0.3 |
| 09-02-028-02 | 101-9412 | шт | 0.74 | 101-9412-2 | шт | 0.74 |
| 09-03-001-01 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-03-001-02 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-001-03 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-001-04 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-01 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-02 | 101-9412 | шт | 0.01 | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-03 | 101-9412 | шт | 0.01 | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-04 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-002-05 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-06 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-07 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-08 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-09 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-002-10 | 101-9412 | шт | 0.01 | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-11 | 101-9412 | шт | 0.01 | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-12 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-002-13 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-003-01 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-02 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-03 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-003-04 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-003-05 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-06 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-003-07 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-03-003-08 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-003-09 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-10 | 101-9412 | шт | 0.17 | 101-9412-2 | шт | 0.17 |
| 09-03-003-11 | 101-9412 | шт | 0.15 | 101-9412-2 | шт | 0.15 |
| 09-03-004-01 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-006-01 | 101-9412 | шт | 0.26 | 101-9412-2 | шт | 0.26 |
| 09-03-006-02 | 101-9412 | шт | 0.36 | 101-9412-2 | шт | 0.36 |
| 09-03-006-03 | 101-9412 | шт | 0.74 | 101-9412-2 | шт | 0.74 |
| 09-03-006-04 | 101-9412 | шт | 0.37 | 101-9412-2 | шт | 0.37 |
| 09-03-006-05 | 101-9412 | шт | 0.54 | 101-9412-2 | шт | 0.54 |
| 09-03-006-06 | 101-9412 | шт | 0.96 | 101-9412-2 | шт | 0.96 |
| 09-03-006-07 | 101-9412 | шт | 0.5 | 101-9412-2 | шт | 0.5 |
| 09-03-006-08 | 101-9412 | шт | 0.5 | 101-9412-2 | шт | 0.5 |
| 09-03-006-09 | 101-9412 | шт | 0.67 | 101-9412-2 | шт | 0.67 |
| 09-03-006-10 | 101-9412 | шт | 1.13 | 101-9412-2 | шт | 1.13 |
| 09-03-006-11 | 101-9412 | шт | 1.33 | 101-9412-2 | шт | 1.33 |
| 09-03-006-12 | 101-9412 | шт | 1.57 | 101-9412-2 | шт | 1.57 |
| 09-03-012-01 | 101-9412 | шт | 0.06 | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-03-012-02 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-012-03 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-04 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-012-05 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-06 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-07 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-012-08 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-09 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-10 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-012-11 | 101-9412 | шт | 0.02 | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-015-01 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-015-02 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-022-03 | 201-9261 | кг | 62 | 201-9261-1 | кг | 62 |
| 09-03-023-01 | 101-9412 | шт | 0.66 | 101-9412-2 | шт | 0.66 |
| 09-03-023-02 | 101-9412 | шт | 0.46 | 101-9412-2 | шт | 0.46 |
| 09-03-029-01 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-03-030-01 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-03-031-01 | 101-9412 | шт | 1.7 | 101-9412-2 | шт | 1.7 |
| 09-03-037-01 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-038-01 | 101-9412 | шт | 0.03 | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-050-01 | 101-9680 | т | 0.00075 | 101-2181 | т | 0.00075 |
|  | 201-9038 | т | 0.004 | 201-9038-1 | т | 0.004 |
| 09-04-006-01 | 101-9412 | шт | 0.06 | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-04-009-01 | 101-9412 | шт | 0.7 | 101-9412-2 | шт | 0.7 |
| 09-04-009-02 | 101-9412 | шт | 0.38 | 101-9412-2 | шт | 0.38 |
| 09-04-010-01 | 101-9412 | шт | 0.6 | 101-9412-2 | шт | 0.6 |
| 09-04-010-02 | 101-9412 | шт | 0.96 | 101-9412-2 | шт | 0.96 |
| 09-04-010-03 | 201-9261 | кг | 0.57 | 201-9261-1 | кг | 0.57 |
| 09-04-011-01 | 101-9412 | шт | 0.04 | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-05-002-01 | 101-9412 | шт | 0.2 | 101-9412-2 | шт | 0.2 |
| 09-05-002-02 | 101-9412 | шт | 0.1 | 101-9412-2 | шт | 0.1 |
| 09-05-002-03 | 41000 | маш-ч | 419.92 | 41000 | маш-ч | 362 |
| 09-05-002-04 | 101-9412 | шт | 0.37 | 101-9412-2 | шт | 0.37 |
| 09-05-005-01 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-02 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-03 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-04 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-05 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-06 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-07 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-08 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-09 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-10 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-11 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-12 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-006-01 | 101-9426 | шт | 0.51 | 101-9426-2 | шт | 0.51 |
| 09-06-001-01 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-06-001-02 | 101-9412 | шт | 0.1 | 101-9412-2 | шт | 0.1 |
| 09-06-001-03 | 101-9412 | шт | 0.18 | 101-9412-2 | шт | 0.18 |
| 09-06-001-04 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-06-002-01 | 101-9412 | шт | 9.65 | 101-9412-2 | шт | 9.65 |
| 09-06-006-01 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 | т | 0.00751 |
| 09-06-006-02 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 | т | 0.00751 |
| 09-06-006-03 | 101-9412 | шт | 4.03 | 101-9412-2 | шт | 4.03 |
|  | 113-0021 | т | 0.004 | 113-0021 | т | 0.00431 |
| 09-06-006-04 | 101-9412 | шт | 0.14 | 101-9412-2 | шт | 0.14 |
|  | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 | т | 0.00751 |
| 09-06-006-05 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 | т | 0.00751 |
| 09-06-006-06 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
|  | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 | т | 0.00751 |
| 09-06-006-07 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 | т | 0.00751 |
| 09-06-018-01 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-06-018-02 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-06-018-03 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-06-018-05 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-06-018-07 | 101-9412 | шт | 0.12 | 101-9412-2 | шт | 0.12 |
| 09-06-020-01 | 101-9412 | шт | 1.51 | 101-9412-2 | шт | 1.51 |
| 09-06-020-02 | 101-9412 | шт | 0.36 | 101-9412-2 | шт | 0.36 |
| 09-06-020-03 | 101-9412 | шт | 0.34 | 101-9412-2 | шт | 0.34 |
| 09-06-024-01 | 101-9412 | шт | 0.22 | 101-9412-2 | шт | 0.22 |
| 09-06-028-01 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-06-028-02 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-06-028-03 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-06-028-04 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-06-029-01 | 201-9261 | кг | 58 | 201-9261-1 | кг | 58 |
| 09-06-029-02 | 201-9261 | кг | 58 | 201-9261-1 | кг | 58 |
| 09-06-033-01 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-06-033-02 | 101-9412 | шт | 0.13 | 101-9412-2 | шт | 0.13 |
| 09-06-033-03 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-06-033-04 | 101-9412 | шт | 0.06 | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-07-001-01 | 101-9917 | м | 0,36 | 101-2173 | м | 0,36 |
|  | 500-9618 | м2 | 7,19 | 500-0129 | м2 | 7,19 |
|  | 542-9002 | кг | 0,2 | 542-0077 | кг | 0,2 |
| 09-07-001-02 | 101-9917 | м | 0,46 | 101-2173 | м | 0,46 |
|  | 500-9618 | м2 | 7,89 | 500-0129 | м | 7,89 |
|  | 542-9002 | кг | 0,25 | 542-0077 | кг | 0,25 |
| 09-07-001-03 | 101-9917 | м | 0,37 | 101-2173 | м | 0,37 |
|  | 500-9618 | м2 | 6,19 | 500-0129 | м2 | 6,19 |
|  | 542-9002 | кг | 0,23 | 542-0077 | кг | 0,23 |
| 09-07-002-01 | 101-9917 | м | 0,38 | 101-2173 | м | 0,38 |
|  | 500-9618 | м2 | 4,41 | 500-0129 | м2 | 4,41 |
| 09-07-002-02 | 101-9917 | м | 0,45 | 101-2173 | м | 0,45 |
|  | 500-9618 | м2 | 4,66 | 500-0129 | м2 | 4,66 |
| 09-07-002-03 | 101-9917 | м | 0,49 | 101-2173 | м | 0,49 |
|  | 500-9618 | м2 | 4,45 | 500-0129 | м2 | 4,45 |
| 09-07-003-01 | 101-9917 | м | 0,36 | 101-2173 | м | 0,36 |
|  | 101-9707 | л | 0,34 | 101-3271 | л | 0,34 |
|  | 101-9708 | л | 0,34 | 101-3272 | л | 0,34 |
|  | 113-9200 | кг | 0,011 | 113-8001 | кг | 0,011 |
|  | 500-9618 | м2 | 7,41 | 500-0129 | м2 | 7,41 |
|  | 542-9002 | кг | 0,2 | 542-0077 | кг | 0,2 |
| 09-07-003-02 | 101-9917 | м | 0,46 | 101-2173 | м | 0,46 |
|  | 101-9707 | л | 0,42 | 101-3271 | л | 0,42 |
|  | 101-9708 | л | 0,42 | 101-3272 | л | 0,42 |
|  | 113-9200 | кг | 0,013 | 113-8001 | кг | 0,013 |
|  | 500-9618 | м3 | 8,04 | 500-0129 | м2 | 8,04 |
|  | 542-9002 | кг | 0,25 | 542-0077 | кг | 0,25 |
| 09-07-003-03 | 101-9917 | м | 0,37 | 101-2173 | м | 0,37 |
|  | 101-9707 | л | 0,36 | 101-3271 | л | 0,36 |
|  | 101-9708 | л | 0,36 | 101-3272 | л | 0,36 |
|  | 113-9200 | кг | 0,011 | 113-8001 | кг | 0,011 |
|  | 500-9618 | м2 | 6,26 | 500-0129 | м2 | 6,26 |
|  | 542-9002 | кг | 0,23 | 542-0077 | кг | 0,23 |
| 09-07-004-01 | 101-9917 | м | 0,38 | 101-2173 | м | 0,38 |
|  | 101-9707 | л | 0,3 | 101-3271 | л | 0,3 |
|  | 101-9708 | л | 0,3 | 101-3272 | л | 0,3 |
|  | 113-9200 | кг | 0,008 | 113-8001 | кг | 0,008 |
|  | 500-9618 | м2 | 4,93 | 500-0129 | м2 | 4,93 |
| 09-07-004-02 | 101-9917 | м | 0,45 | 101-2173 | м | 0,45 |
|  | 101-9707 | л | 0,36 | 101-3271 | л | 0,36 |
|  | 101-9708 | л | 0,36 | 101-3272 | л | 0,36 |
|  | 113-9200 | кг | 0,01 | 113-8001 | кг | 0,01 |
|  | 500-9618 | м2 | 5,26 | 500-0129 | м2 | 5,26 |
| 09-07-004-03 | 101-9917 | м | 0,49 | 101-2173 | м | 0,49 |
|  | 101-9707 | л | 0,44 | 101-3271 | л | 0,44 |
|  | 101-9708 | л | 0,44 | 101-3272 | л | 0,44 |
|  | 113-9200 | кг | 0,012 | 113-8001 | кг | 0,012 |
|  | 500-9618 | м2 | 4,75 | 500-0129 | м2 | 4,75 |
| 09-07-010-01 | 101-9917 | м | 0,175 | 101-2173 | м | 0,175 |
|  | 500-9618 | м2 | 1,4 | 500-0129 | м2 | 1,4 |
|  | 542-9002 | кг | 0,139 | 542-0077 | кг | 0,139 |
| 09-07-011-01 | 101-9917 | м | 0,0625 | 101-2173 | м | 0,0625 |
|  | 500-9618 | м2 | 0,5 | 500-0129 | м2 | 0,5 |
| 09-07-012-01 | 101-9917 | м | 0,175 | 101-2173 | м | 0,175 |
|  | 101-9707 | л | 0,117 | 101-3271 | л | 0,117 |
|  | 101-9708 | л | 0,117 | 101-3272 | л | 0,117 |
|  | 113-9200 | кг | 0,003 | 113-8001 | кг | 0,003 |
|  | 500-9618 | м2 | 1,4 | 500-0129 | м2 | 1,4 |
|  | 542-9002 | кг | 0,139 | 542-0077 | кг | 0,139 |
| 09-07-013-01 | 101-9917 | м | 0,0625 | 101-2173 | м | 0,0625 |
|  | 101-9707 | л | 0,04 | 101-3271 | л | 0,04 |
|  | 101-9708 | л | 0,04 | 101-3272 | л | 0,04 |
|  | 113-9200 | кг | 0,001 | 113-8001 | кг | 0,001 |
|  | 500-9618 | м2 | 0,5 | 500-0129 | м2 | 0,5 |
| 09-01-001(1(14), 09-01-005(1(4), |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006(1(6), 09-02-001(1(4), |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002(1(3), 09-02-003(1,2), |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009(1(9), 09-02-010(1(5), |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011(1(5), 09-02-012(1(3), |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018(1(4), 09-02-019(1,2), |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023(1(5), |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-027(1), 09-03-001(1(4), |  |  |  | 101-0309 | т | 0.0001 |
| 09-03-002(1(13), 09-03-003(1(12), |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-004(1), |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012(1(13), 09-03-013(1(4), |  |  |  | 101-0797 | т | 0.00003 |
| 09-03-014(1(4), 09-03-015(1,2), |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-021(1,2), |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022(1(4), 09-03-029(1), |  |  |  | 101-1019 | т | 0.00194 |
| 09-03-030(1), |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-031(1), 09-03-037(1), |  |  |  | 101-1805 | т | 0.00001 |
| 09-03-038(1), |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039(1(5), 09-03-040(1), |  |  |  | 113-0021 | т | 0.00031 |
| 09-03-047(1), 09-04-001(1(3), |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006(1), 09-04-009(1(3), |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010(1(3), 09-04-011(1), |  |  |  | 113-0156 | т | 0.0006 |
| 09-06-001(1(4), 09-06-006(1(7), |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010(1(5), 09-06-014(1(7), |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018(1(8), 09-06-024(1(14), |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028(1(4), 09-06-033(1(4) |  |  |  | 537-0097 | 10 м | 0.0187 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 09-01-001. МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ

2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-01-005. МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 09-01-006. МОНТАЖ ЗДАНИЙ И ЦЕХОВ

РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ

1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 09-02-001. МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ

ТАБЛИЦА 09-02-002. ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ БУНКЕРОВ

ТАБЛИЦА 09-02-003. МОНТАЖ КОРПУСОВ И ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОМПОЗЕРОВ И СГУСТИТЕЛЕЙ

2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

ТАБЛИЦА 09-02-009. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ТАБЛИЦА 09-02-010. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СФЕРИЧЕСКИХ

ТАБЛИЦА 09-02-011. МОНТАЖ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

ТАБЛИЦА 09-02-012. МОНТАЖ МОКРЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ТАБЛИЦА 09-02-013. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ПОЛИСТОВОЙ СВАРКИ

ТАБЛИЦА 09-02-014. МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ

ТАБЛИЦА 09-02-018. МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ С ОПОРАМИ

ТАБЛИЦА 09-02-019. МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М

4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-02-023. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОСТОЯННЫХ ШАХТНЫХ КОПРОВ

5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ТАБЛИЦА 09-02-027. МОНТАЖ КАРКАСОВ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ПРОЛЕТОМ ДО 60 М

ТАБЛИЦА 09-02-028. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ

РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

ТАБЛИЦА 09-03-001. МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ С ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ТАБЛИЦА 09-03-002. МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД

ТАБЛИЦА 09-03-003. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

ТАБЛИЦА 09-03-004. МОНТАЖ ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ 30 М ПРИ ПОСТАВКЕ РОССЫПЬЮ

ТАБЛИЦА 09-03-005. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-006. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

ТАБЛИЦА 09-03-012. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ, ОПОРНЫХ СТОЕК

ТАБЛИЦА 09-03-013. МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ

ТАБЛИЦА 09-03-014. МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-015. МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-021. МОНТАЖ КАРКАСОВ ФОНАРЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-022. МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 09-03-023. МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДВУХСКАТНЫХ ГЛУХИХ ФОНАРЕЙ

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

ТАБЛИЦА 09-03-029. МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ

ТАБЛИЦА 09-03-030. МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ

ТАБЛИЦА 09-03-031. МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ

5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-03-037. МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М

ТАБЛИЦА 09-03-038. МОНТАЖ АРОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА

ТАБЛИЦА 09-03-039. МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 09-03-040. МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ

ТАБЛИЦА 09-03-046. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК

ТАБЛИЦА 09-03-047. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-03-048. МОНТАЖ ПОТОЛКОВ

ТАБЛИЦА 09-03-049. МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500X500 ММ

ТАБЛИЦА 09-03-050. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ

РАЗДЕЛ 04. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

ТАБЛИЦА 09-04-001. МОНТАЖ ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 09-04-002. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

ТАБЛИЦА 09-04-006. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН, МОНТАЖ ФАХВЕРКА

3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

ТАБЛИЦА 09-04-009. МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

ТАБЛИЦА 09-04-010. МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН И ОСТЕКЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ФАСАДОВ

ТАБЛИЦА 09-04-011. МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ

ТаблИЦА 09-04-012. Устройство противопожарных конструкций

РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 09-05-001. ОБЛИЦОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ

ТАБЛИЦА 09-05-002. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ

ТАБЛИЦА 09-05-003. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ

ТАБЛИЦА 09-05-004. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТАБЛИЦА 09-05-005. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТАБЛИЦА 09-05-006. РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

РАЗДЕЛ 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. АВТОКОПИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ

ТАБЛИЦА 09-06-001. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ; ЛОТКОВ РЕШЕТОК, СТЕЛЛАЖЕЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ТАБЛИЦА 09-06-002. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ

2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

ТАБЛИЦА 09-06-006. МОНТАЖ СТАЦИОНАРНЫХ КОНСТРУКЦИИ СЦЕН И КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 09-06-010. МОНТАЖ ОПОР, СТАНЦИЙ, МОСТОВ И ЭСТАКАД

4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 09-06-014. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТАБЛИЦА 09-06-018. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 09-06-019. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ СЕТОК ТРОЛЛЕЕВ ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ВАГОНА И КОКСОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ

ТАБЛИЦА 09-06-020. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕЙ

6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

ТАБЛИЦА 09-06-024. МОНТАЖ КАРКАСОВ, КОЖУХОВ, ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

ТАБЛИЦА 09-06-028. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

ТАБЛИЦА 09-06-029. МОНТАЖ ОБШИВКИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ

8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

ТАБЛИЦА 09-06-033. МОНТАЖ КАРКАСОВ И СТВОЛОВ ВЫТЯЖНЫХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОР БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

РАЗДЕЛ 07. КОНСТРУКЦИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

ТАБЛИЦА 09-07-001. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-002. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-003. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-004. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-005. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-006. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-010. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-011. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС НЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-012. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ТАБЛИЦА 09-07-013. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОБЛИЦОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОМЕЩЕНИЙ АЭС ПОДКОНТРОЛЬНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ