ГОСТ 11214-86

Группа Ж32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ С ДВОЙНЫМ

ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Типы, конструкция и размеры

Wooden windows and balcony doors of double glazing

for dwelling and public buildings.

Types, structure and dimensions

ОКП 53 6131, 53 6132

Дата введения 1987-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И.В.Строков (руководитель темы); Б.А.Филозофович; И.С.Посельская; Г.Г.Коваленко; Н.Н.Цаплев, канд. техн. наук; А.В.Ткаченко; Г.В.Левушкин; Н.В.Шведов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.11.85 N 191

3. ВЗАМЕН ГОСТ 11214-78

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

+-------------------------------------------------------------------+

¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦

¦который дана ссылка¦ приложения ¦который дана ссылка¦ приложения ¦

+-------------------+-------------+-------------------+-------------¦

¦ГОСТ 111-90 ¦2.7 ¦ГОСТ 5091-78 ¦Приложение 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОСТ 538-88 ¦Приложение 3 ¦ГОСТ 8242-88 ¦2.2, 2.3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОСТ 2697-83 ¦2.2, 2.3 ¦ГОСТ 10174-90 ¦2.8 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОСТ 4598-86 ¦2.2, 2.3 ¦ГОСТ 10632-89 ¦2.2, 2.3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОСТ 5087-80 ¦Приложение 3 ¦ГОСТ 23166-78 ¦2.1, приложе-¦

¦ ¦ ¦ ¦ние 3 ¦

¦ГОСТ 5088-94 ¦2.6, приложе-¦ ¦ ¦

¦ ¦ние 3 ¦ГОСТ 26816-86 ¦2.14 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ГОСТ 5090-86 ¦Приложение 3 ¦ ¦ ¦

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери с двойным остеклением, предназначаемые для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1. Окна и балконные двери, изготовляемые по настоящему стандарту, подразделяют на типы: С - со спаренными створками и дверными полотнами; Р - с раздельными створками и дверными полотнами.

1.2. Габаритные размеры окон, балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать: для жилых зданий - указанным на черт.1 и в приложении 1; для общественных зданий - указанным на черт.2 и в приложении 2. Окна и балконные двери, приведенные на черт.1, допускается применять и для общественных зданий.

1.3. Окна размерами 9-13,5; 12-13,5; 15-13,5; 18-13,5 и 21-13,5 модулей (модуль М=100 мм) для заполнения проемов в стенах из немодульного кирпича лицевой кладки по требованию потребителя допускается изготовлять шириной на 80 мм больше указанных, за счет увеличения широких створок, а окно размерами 15-6 модулей - шириной на 70 мм меньше указанного, при этом маркировку изменяют соответственно на 9-14; 12-14; 15-14; 18-14; 21-14 и 15-5.

1.4. Для жилых зданий, возводимых в IV климатическом районе, допускается применять окна с узкой створкой (без форточки).

1.5. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т.ч. с форточными створками и фрамугами, должны изготовляться также и левыми, а окна многостворные с несимметричным рисунком - в негативном изображении.

1.6. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:

Х Х Х - Х Х Х

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-- Обозначение настоящего стандарта

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +----- Буквы, означающие: А, В и Г - варианты ри-

¦ ¦ ¦ ¦ сунков одного размера; Н - окно в негатив-

¦ ¦ ¦ ¦ ном изображении; Л - левое окно или левую

¦ ¦ ¦ ¦ балконную дверь

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +-------- Ширина проема, дм

¦ ¦ ¦

¦ ¦ +------------- Высота проема, дм

¦ ¦

¦ +---------------- Тип изделия по п.1.1 (С или Р)

¦

+------------------- Вид изделия: О - окно; Б - балконная дверь

В конце марки окон и балконных дверей с одинарным остеклением, перед обозначением стандарта, добавляют цифру 1 через тире.

Примеры условных обозначений

Окно типа С для проема высотой 15 и шириной 9 дм, с правой навеской створок: ОС15-9 ГОСТ 11214-86

То же, с левой навеской створок: ОС15-9Л ГОСТ 11214-86

Дверь балконная правая типа С для проема высотой 22 и шириной 9 дм: БС22-9 ГОСТ 11214-86

Окно типа Р для проема высотой 18 и шириной 18 дм, с несимметричным рисунком окна (вариант В):

ОР18-18В ГОСТ 11214-86

То же, в негативном изображении: ОР18-18ВН ГОСТ 11214-86

Окно типа С для проема высотой 15 и шириной 13,5 дм, с форточной створкой:

ОС15-13,5 ГОСТ 11214-86

Дверь балконная правая типа С для проема высотой 22 и шириной 7,5 дм: БС22-7,5 ГОСТ 11214-86

То же, левая: БС22-7,5Л ГОСТ 11214-86

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

2.1. Окна и балконные двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 23166 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей типа С для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт.3-5, для общественных зданий на черт.6-11, а размеры сечений деталей и притворов - на черт.12-23.

2.3. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей типа Р для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт.24-27, для общественных зданий - на черт.37-43, а размеры сечений деталей и притворов для жилых зданий - на черт.28-36, общественных зданий - на черт.44-53.

2.4. Размеры на общих видах окон и балконных дверей даны в свету по наружным сторонам створок, фрамуг, форточек, полотен дверей и по наружным сторонам коробок.

На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны в миллиметрах размеры неокрашенных деталей и изделий.

2.5. Для отвода дождевой воды в нижних брусках коробок и в горизонтальных импостах окон и балконных дверей типа С делают прорези шириной 12 мм, а в окнах и балконных дверях типа Р сверлят отверстия диаметром 10 мм, располагаемые под широкими створками, полотнами балконных дверей и фрамугами на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов, а под форточными и узкими створками - одну прорезь или одно отверстие на середине.

2.6. Наружные створки окон и полотна балконных дверей типа Р должны быть навешены на врезные петли с вынимающимися стержнями по ГОСТ 5088. Внутренние створки окон типа С высотой более 1400 мм и шириной более 600 мм, а также высотой более 1000 мм и шириной более 900 мм должны быть навешены на три петли.

2.7. Для остекления окон и балконных дверей жилых зданий следует применять стекло толщиной 2,5-3 мм по ГОСТ 111, а для общественных зданий толщиной 3-4 мм.

Толщину стекла уточняют в проекте и при заказе изделий с учетом ветровых нагрузок и шумовых воздействий в районе строительства.

2.8. Места расположения уплотняющих пенополиуретановых прокладок по ГОСТ 10174 в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений.

2.9. По требованию потребителей по периметру оконных и дверных коробок на торцевых и боковых поверхностях допускается устройство продольных пазов различного профиля, заполняемых вкладышами и обрамляемых наличниками при соединении блоков друг с другом.

2.10. В жилых и общественных зданиях для климатических районов, где по теплотехническим расчетам не требуются окна и балконные двери с двойным остеклением, а также в неотапливаемых зданиях и помещениях должны применяться только наружные элементы окон и балконных дверей типа Р, при этом толщина бруска коробки должна быть не менее 54 мм, а размеры сечений устанавливают в рабочих чертежах.

2.11. Для обеспечения возможности оснащения окон и балконных дверей общественных зданий фрамужными приборами рычажного типа допускается увеличивать толщину верхних и вертикальных брусков коробок и импостов на 20 мм без изменения габаритов изделий.

Габаритные размеры окон и балконных дверей

типов С и Р жилых зданий

Черт.1

Габаритные размеры окон и балконных дверей

типов С и Р общественных зданий

Черт.2

Примечания к черт.1 и 2:

1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.

2. Цифры над схемами изделий означают размеры проемов в модулях.

3. Окна жилых зданий высотой 18 модулей и балконные двери высотой 24 модуля - ограниченного применения для климатических подрайонов 1А, 1Б и 1Г.

Тип С

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

и балконных дверей жилых зданий

Черт.3

Черт.4

Черт.5

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

и балконных дверей общественных зданий

Черт.6

Черт.7

Черт.8

Черт.9

Черт.10

Черт.11

2.12. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление балконных дверей высотой 28 модулей с фрамугами в отдельных коробках. В этом случае высоту глухой части полотен или остекленной части фрамуг уменьшают на 50 мм.

Сечения по притворам окон и балконных дверей

жилых и общественных зданий

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ Деталь ¦

+----------------+----------+----------+------------+--------------¦

¦ А1 ¦ 55 ¦ 42 ¦ 85 ¦ 1 ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б1 ¦ 65 ¦ 52 ¦ 95 ¦ 2 ¦ 4 ¦

1 - уплотняющие прокладки; 2 - петля (для бокового сечения)

Черт.12

Примечания:

1. Пазы в местах монтажа петель для спаривания створок условно не показаны.

2. Размеры штапика допускается уменьшать до 14х9 мм.

3. Профиль створок в межстекольном пространстве допускается изготовлять без уклона (скоса).

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ Деталь ¦

+----------------+----------+----------+------------+--------------¦

¦ А2 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 90 ¦ 5 ¦ 7 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б2 ¦ 65 ¦ 55 ¦ 100 ¦ 6 ¦ 8 ¦

1 - уплотняющие прокладки; 2 - прорезь для отвода воды шириной 12 мм

Черт.13

Примечания:

1. Ширину верхнего выступа нижнего бруска коробки допускается уменьшать на 2 мм.

2. Толщину нижнего бруска коробки допускается увеличивать на 3 мм с соответствующим увеличением высоты коробки.

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ Деталь ¦

+----------------+---------+----------+---------+------------------¦

¦ А3 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 93 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 11 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б3 ¦ 65 ¦ 55 ¦ 113 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10¦ 12 ¦

Черт.14

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ Деталь ¦

+-----------------+--------------+--------------+------------------¦

¦ А4 ¦ 55 ¦ 130 ¦ 1 ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б4 ¦ 65 ¦ 150 ¦ 2 ¦ 4 ¦

Черт.15

Примечание: Допускается поднутрение профиля импоста в притворе глубиной до 2 мм.

Черт.16 Черт.17

Примечание: Петля для навески широкой

створки трехстворных окон.

Черт.18 1 - мягкая ДВП толщиной 12 мм по

ГОСТ 4598; 2 - твердая ДВП марки Т

группы А толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ

4598; 3 - шлифованная ДСП толщиной

16 мм по ГОСТ 10632; 4 - пергамин

по ГОСТ 2697; 5 - обшивка типа О-2

по ГОСТ 8242; 6 - раскладка; 7 -

уплотняющая прокладка

Черт.19

2.13. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление окон типа С высотой 6 и 9 модулей, предназначенных для лестничных клеток, без импоста с навеской створки на нижней горизонтальной оси с обязательной установкой ограничителей открывания.

2.14. По согласованию изготовителя с потребителем допускается заполнение глухой части внутренних полотен балконных дверей типов С и Р ЦСП по ГОСТ 26816 отдельно или с ДВП, а в наружных полотнах замена деревянной обшивки ЦСП толщиной 12 мм. Допускаются др. варианты заполнения глухой части наружных полотен, не снижающие эксплуатационные характеристики изделий, при этом заполнение (филенка) должно быть заглублено в четвертях брусков и закреплено раскладкой (штапиком).

2.15. Расположение приборов в окнах и балконных дверях (примеры) приведено в приложении 3; спецификация стекол для окон и балконных дверей жилых зданий приведена в приложении 4, а спецификация стекол для окон и балконных дверей общественных зданий - в приложении 5.

Черт.20 1 - нащельник

Черт.21

Черт.22 Черт.23

Тип Р

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

и балконных дверей жилых зданий

Черт.24

Примечание: Высоту внутренних подфорточных створок допускается увеличивать на 5 мм за счет соответствующего уменьшения высоты форточных створок.

Черт.25

Черт.26

Черт.27

Сечения по притворам окон и балконных дверей

жилых зданий

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ Деталь ¦

+----------------+----------+----------+------------+--------------¦

¦ А1 ¦ 55 ¦ 85 ¦ 115 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б1 ¦ 65 ¦ 95 ¦ 125 ¦ 2 ¦

1 - уплотняющая прокладка

Черт.28

Примечания:

1. Допускается размеры штапика уменьшать до 14х9 мм.

2. Толщину брусков внутренней коробки (кроме нижних) допускается уменьшать на 5 мм с соответствующим изменением габаритов коробки.

3. Ширину канавки в брусках наружной коробки допускается уменьшать до 8 мм.

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ Деталь ¦

+----------------+----------+----------+------------+--------------¦

¦ А2 ¦ 55 ¦ 90 ¦ 110 ¦ 3 ¦ 5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б2 ¦ 65 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 4 ¦ 6 ¦

1 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды

Черт.29

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ Деталь ¦

+----------------+---------+----------+---------+------------------¦

¦ А3 ¦ 55 ¦ 85 ¦ 125 ¦ 1 ¦ К5 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б3 ¦ 65 ¦ 95 ¦ 135 ¦ 2 ¦ К5 ¦

Черт.30

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ Деталь ¦

+-----------------+--------------+--------------+------------------¦

¦ А4 ¦ 55 ¦ 103 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б4 ¦ 65 ¦ 123 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦

1 - прорезь для отвода воды шириной 12 мм

Черт.31

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ Деталь ¦

+----------------+---------+----------+---------+------------------¦

¦ А5 ¦ 55 ¦ 130 ¦ 190 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Б5 ¦ 65 ¦ 150 ¦ 210 ¦ 2 ¦

Черт.32

Черт.33

1 - мягкая ДВП толщиной 12 мм по ГОСТ 4598; 2 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598; 3 - шлифованная ДСП толщиной 16 мм по ГОСТ 10632; 4 - пергамин по ГОСТ 2697; 5 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 6 - раскладка

Черт.34

Черт.35 Черт.36

Конструкция, форма, основные размеры и марки окон

и балконных дверей общественных зданий

Черт.37

Черт.38

Черт.39

Черт.40

Черт.41

Черт.42

Черт.43

Сечения по притворам окон и балконных дверей

общественных зданий

Примечание. Допускается размеры штапика уменьшать на 1 мм.

1 - уплотняющая прокладка

Черт.44

1 - отверстие диаметром 10 мм для Черт.46

отвода воды

Черт.45

+------------------------------------------------------------------+

¦ Сечение ¦ а ¦ б ¦ в ¦ г ¦ Деталь ¦

+----------------+---------+----------+---------+--------+---------¦

¦ В4 ¦ 30 ¦ 10 ¦ 124 ¦ 210 ¦ К15 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ В5 ¦ 40 ¦ 20 ¦ 134 ¦ 220 ¦ К16 ¦

Примечание. Петля для сечения В5.

Черт.47

Черт.48

Примечание. Заполнение полотен и вариант заполнения глухой части внутреннего полотна см. черт.50.

Черт.49

1 - мягкая ДВП толщиной 12 мм по ГОСТ 4598; 2 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598; 3 - шлифованная ДСП толщиной 16 мм по ГОСТ 10632; 4 - пергамин по ГОСТ 2697; 5 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 6 - раскладка

Черт.50

Черт.51

1 - нащельник Черт.53

Черт.52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ

В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рекомендуемое

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И

БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ

(примеры)

1 - петля ПВ1-100 для внутренних створок и полотен типов С и Р; 2 - петля ПВ2-100-1 для наружных створок и полотен типа Р; 3 - петля ПВ3-1 для типа С; 4 - стяжка СТ для типа С; 5 - упор УО для типа Р; 6 - завертка ЗР2-1

Черт.1

Черт.1 (продолжение)

1 - петля ПВ1-100 для внутренних створок и полотен типов С и Р; 2 - петля ПВ2-100-1 для наружных створок и полотен типа Р; 3 - петля ПВ3-1 для типа С; 4 - петля ПВ2-100-2 для фрамуг; 5 - прибор фрамужный ПФ2; 6 - фиксатор ФК1 для типа С или ФК3 для типа Р; 7 завертка ЗР2-1; 8 - стяжка СТ для типа С; 9 - упор УО для типа Р; 10 - ручка РС80.

Черт.2

Примечания к черт.1 и 2

1. Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538, ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5090 и ГОСТ 5091.

2. Наружные створки должны навешиваться на петли типов ПВ2 с вынимающимися стержнями.

3. Завертки показаны в открытом положении.

4. Ручки РС80 устанавливают на наружных створках с внешней стороны здания на высоте 1000 мм от порога.

5. Фрамужный прибор показан условно.

6. Угольники устанавливают в соответствии с п.2.13 ГОСТ 23166.

7. Стяжки СТ располагают на створках со стороны помещения.

8. Фиксаторы устанавливают на узкие створки окон жилых и общественных зданий.

9. В случае применения заверток со съемными ручками типа Р2 число ручек на изделие устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем, но не менее одной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И

БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Тип С

+------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦

¦ Марка +----------------¦Кол.¦ Марка +---------------¦Кол.¦

¦ ¦ Высота ¦ Ширина¦ ¦ ¦ Высота¦ Ширина¦ ¦

+-----------+--------+-------+----+-----------+-------+-------+----¦

¦ОС6-9 ¦ ¦ 715 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 885 ¦ 2 ¦

+-----------¦ 400 +-------¦ ¦ОС12-15 +-------+-------+----¦

¦ ¦ ¦ 585 ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ 4 ¦

¦ОС6-12 ¦ +-------¦ 2 +-----------+-------+-------+----¦

¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 735 ¦ ¦

+-----------+--------+-------¦ ¦ +-------+-------¦ ¦

¦ОС9-9 ¦ ¦ 715 ¦ ¦ОС15-13,5 ¦ 760 ¦ ¦ ¦

+-----------¦ 700 +-------¦ ¦ +-------¦ 315 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 585 ¦ ¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦

¦ОС9-12 ¦ +-------¦ +-----------+-------+-------¦ ¦

¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 885 ¦ ¦

+-----------+--------+-------+----¦ +-------+-------¦ ¦

¦ОС12-9 ¦ 460 ¦ 715 ¦ 4 ¦ОС15-15 ¦ 760 ¦ ¦ ¦

+-----------+--------+-------+----¦ +-------¦ 315 ¦ ¦

¦ ¦ 1000 ¦ 585 ¦ 2 ¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦

¦ОС12-12 +--------+-------+----+-----------+-------+-------¦ 2 ¦

¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ 4 ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦

+-----------+--------+-------+----¦ +-------¦ ¦ ¦

¦ ¦ 760 ¦ ¦ ¦ ¦ 760 ¦ 315 ¦ ¦

¦ОС15-6 +--------¦ 415 ¦ ¦ОС15-18 +-------¦ ¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦

+-----------+--------+-------¦ ¦ +-------+-------¦ ¦

¦ ¦ 760 ¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 755 ¦ ¦

¦ОС15-9 +--------¦ 715 ¦ +-----------+-------+-------+----¦

¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ 4 ¦

+-----------+--------+-------¦ ¦ +-------¦ 685 +----¦

¦ ¦ 1300 ¦ 585 ¦ ¦ОС15-21 ¦ 760 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 760 ¦ ¦ ¦ +-------+-------¦ 2 ¦

¦ОС15-12 +--------+-------¦ ¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ 2 +-----------+-------+-------+----¦

+-----------+--------+-------¦ ¦ ¦ 1020 ¦ ¦ ¦

¦ОС15-9А ¦ 1300 ¦ 715 ¦ ¦ОС18-9 +-------¦ 695 ¦ ¦

+-----------+--------+-------¦ ¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 735 ¦ +-----------+-------+-------¦ ¦

¦ОС9-13,5 ¦ 700 +-------¦ ¦ ¦ 1580 ¦ 695 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦ +-------+-------¦ ¦

+-----------¦ +-------¦ ¦ОС18-13,5 ¦ 1020 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 885 ¦ ¦ +-------¦ 315 ¦ ¦

¦ОС9-15 ¦ +-------¦ ¦ ¦ 460 ¦ ¦ 2 ¦

¦ ¦ ¦ 315 ¦ +-----------+-------+-------¦ ¦

+-----------+--------+-------+----¦ ¦ 1580 ¦ 845 ¦ ¦

¦ ¦ 1000 ¦ 735 ¦ 2 ¦ +-------+-------¦ ¦

¦ОС12-13,5 +--------+-------+----¦ОС18-15 ¦ 1020 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ 4 ¦ +-------¦ 315 ¦ ¦

+-----------+--------+-------+----¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦

¦БС22-7,5 ¦ 1300 ¦ ¦ +-----------+-------+-------¦ ¦

+-----------+--------¦ 545 ¦ 2 ¦ОС18-9А ¦ 1580 ¦ 695 ¦ ¦

¦БС24-7,5 ¦ 1580 ¦ ¦ +-----------+-------+-------¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦БС22-9 ¦ 1300 ¦ 695 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦БС24-9 ¦ 1580 ¦ 695 ¦ ¦

Тип Р

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦ Размер, мм ¦

¦ Марка +-------------------------------------¦ Марка +-------------------------------------¦

¦ ¦ внутренний ¦ наружный ¦ ¦ внутренний ¦ наружный ¦

¦ +------------------+------------------¦ +------------------+------------------¦

¦ ¦Высота¦Ширина¦Кол.¦Высота¦Ширина¦Кол.¦ ¦Высота¦Ширина¦Кол.¦Высота¦Ширина¦Кол.¦

+-------+------+------+----+------+------+----+-------+------+------+----+------+------+----¦

¦ОР6-9 ¦ ¦ 715 ¦ ¦ ¦ 635 ¦ ¦ОР15-9А¦ 1300 ¦ 715 ¦ ¦ 1250 ¦ 635 ¦ ¦

+-------¦ +------¦ ¦ +------¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 400 ¦ 315 ¦ ¦ 350 ¦ 245 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 1250 ¦ ¦ ¦

¦ОР6-12 ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ ¦ 735 ¦ +------¦ 665 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 585 ¦ ¦ ¦ 515 ¦ ¦ОР15- ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 745 ¦ ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ ¦13,5 +------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ОР9-9 ¦ ¦ 715 ¦ ¦ ¦ 635 ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦

+-------¦ +------¦ ¦ +------¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 700 ¦ 315 ¦ ¦ 650 ¦ 245 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 885 ¦ 1 ¦ 1250 ¦ ¦ ¦

¦ОР9-12 ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ +------+------¦ +------¦ 815 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ 585 ¦ ¦ ¦ 515 ¦ ¦ОР15-15¦ 750 ¦ ¦ ¦ 745 ¦ ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ ¦ 315 ¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 450 ¦ ¦ ¦ 445 ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦

¦ОР12-9 +------¦ 715 ¦ +------¦ 635 ¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦ 415 ¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 755 ¦ ¦ 1250 ¦ 685 ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ ¦ +------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 950 ¦ ¦ ¦ ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 745 ¦ 245 ¦ ¦

¦ +------¦ 585 ¦ +------¦ 515 ¦ ¦ОР15-18+------¦ ¦ +------+------¦ ¦

¦ОР12-12¦ 450 ¦ ¦ ¦ 445 ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ ¦ ¦

¦ +------+------¦ +------+------¦ ¦ +------¦ ¦ +------¦ 245 ¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 1250 ¦ ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ +-------+------+------+----+------+------+----¦

¦ ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 745 ¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ 2 ¦ 1250 ¦ ¦ 2 ¦

¦ОР15-6 +------¦ 415 ¦ +------¦ 335 ¦ ¦ +------¦ 685 +----+------¦ 615 +----¦

¦ ¦ 460 ¦ ¦ 1 ¦ 415 ¦ ¦ 1 ¦ОР15-21¦ 750 ¦ ¦ ¦ 745 ¦ ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ ¦ +------+------¦ +------+------¦ 1 ¦

¦ ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 745 ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦

¦ОР15-9 +------¦ 715 ¦ +------¦ 635 ¦ +-------+------+------¦ +------+------+----¦

¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦ 415 ¦ ¦ ¦ОР18-9А¦ 1580 ¦ 695 ¦ ¦ 1530 ¦ 615 ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ 1250 ¦ ¦ ¦ ¦ 1010 ¦ ¦ ¦ 1005 ¦ ¦ ¦

¦ +------¦ 585 ¦ +------¦ 515 ¦ ¦ОР18-9 +------¦ 695 ¦ +------¦ 615 ¦ ¦

¦ОР15-12¦ 750 ¦ ¦ ¦ 745 ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦ ¦ ¦ 415 ¦ ¦ ¦

¦ +------+------¦ +------+------¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦ ¦ 1580 ¦ ¦ ¦ 1530 ¦ ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ ¦ +------¦ 695 ¦ +------¦ 625 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 245 ¦ ¦ОР18- ¦ 1010 ¦ ¦ ¦ 1005 ¦ ¦ ¦

¦ОР9- ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦13,5 +------+------¦ +------+------¦ ¦

¦-13,5 ¦ ¦ 735 ¦ ¦ 650 ¦ 665 ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦

+-------¦ 700 +------¦ ¦ +------¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 245 ¦ ¦ ¦ 1580 ¦ ¦ ¦ 1530 ¦ ¦ ¦

¦ОР9-15 ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ +------¦ 845 ¦ +------¦ 775 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ 885 ¦ ¦ ¦ 815 ¦ ¦ОР18-15¦ 1010 ¦ ¦ 1 ¦ 1005 ¦ ¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ ¦ +------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 950 ¦ ¦ ¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦

¦ +------¦ 735 ¦ +------¦ 665 ¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ОР12- ¦ 450 ¦ ¦ ¦ 445 ¦ ¦ ¦БР22- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-13,5 +------+------¦ +------+------¦ ¦-7,5 ¦ ¦ 545 ¦ ¦ ¦ 465 ¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ +-------¦ 1300 +------¦ ¦ 1250 +------¦ ¦

+-------+------+------¦ +------+------¦ ¦БР22-9 ¦ ¦ 695 ¦ ¦ ¦ 615 ¦ ¦

¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 950 ¦ ¦ +-------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ +------¦ 885 ¦ +------¦ 815 ¦ ¦БР24- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОР12-15¦ 450 ¦ ¦ ¦ 445 ¦ ¦ ¦-7,5 ¦ ¦ 545 ¦ ¦ ¦ 465 ¦ ¦

¦ +------+------¦ +------+------¦ +-------¦ 1580 +------¦ ¦ 1530 +------¦ ¦

¦ ¦ 460 ¦ 315 ¦ ¦ 415 ¦ 245 ¦ ¦БР24-9 ¦ ¦ 695 ¦ ¦ ¦ 615 ¦ ¦

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН

И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Тип С

+------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦

¦ Марка +----------------¦Кол.¦ Марка +---------------¦Кол.¦

¦ ¦ Высота¦ Ширина¦ ¦ ¦Высота¦ Ширина ¦ ¦

+-----------+-------+--------+----+-----------+------+--------+----¦

¦ОС12-9В ¦ ¦ 695 ¦ ¦ ¦ 1880,¦ ¦ ¦

+-----------¦ +--------¦ ¦ОС21-24В ¦ 1350,¦ 1030 ¦ ¦

¦ОС12-12В ¦ ¦ 995 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ 2 ¦

+-----------¦ 980 +--------¦ +-----------+------+--------¦ ¦

¦ОС12-13,5В ¦ ¦ 1145 ¦ ¦ОС21-21Г ¦ ¦565,1195¦ ¦

+-----------¦ +--------¦ +-----------¦ 1880 +--------+----¦

¦ОС12-15В ¦ ¦775, 385¦ ¦ОС21-24Г ¦ ¦ 1030 ¦ 4 ¦

+-----------+-------+--------¦ +-----------+------+--------+----¦

¦ОС18-9В ¦ 1050,¦ 695 ¦ ¦ ¦ 1580,¦ ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ОС18-27В ¦ 1050,¦ 1180 ¦ 2 ¦

+-----------+-------+--------¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

¦ОС18-12В ¦ 1050,¦ 995 ¦ +-----------+------+--------+----¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 525 ¦ 4 ¦

+-----------+-------+--------¦ ¦ОС18-27Г ¦ 1580 +--------+----¦

¦ОС18-13,5В ¦ 1050,¦ 1145 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 1175 ¦ 2 ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ +-----------+------+--------+----¦

+-----------+-------+--------¦ ¦ ¦ 1880 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1580,¦ ¦ ¦ +------¦ ¦ ¦

¦ОС18-15В ¦ 1050 ¦ 385 ¦ ¦ОС21-27В ¦ 1350 ¦ 1180 ¦ 2 ¦

¦ +-------+--------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ 775 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

+-----------+-------+--------¦ +-----------+------+--------+----¦

¦ОС18-9Г ¦ ¦ 695 ¦ ¦ ¦ ¦ 525 ¦ 4 ¦

+-----------¦ +--------¦ ¦ОС21-27Г ¦ 1880 +--------+----¦

¦ОС18-12Г ¦ ¦ 995 ¦ ¦ ¦ ¦ 1175 ¦ 2 ¦

+-----------¦ 1580 +--------¦ +-----------+------+--------+----¦

¦ОС18-13,5Г ¦ ¦ 1145 ¦ ¦ОС21-9В ¦ 1350,¦ 695 ¦ ¦

+-----------¦ +--------¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

¦ОС18-15Г ¦ ¦775, 385¦ +-----------+------+--------¦ ¦

+-----------+-------+--------¦ ¦ОС21-12В ¦ 1350,¦ 995 ¦ ¦

¦ОС12-18В ¦ ¦465, 995¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

+-----------¦ 980 +--------¦ +-----------+------+--------¦ ¦

¦ОС12-21В ¦ ¦565,1195¦ ¦ОС21-13,5В ¦ 1350,¦ 1145 ¦ ¦

+-----------+-------+--------¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1580,¦ ¦ +-----------+------+--------¦ ¦

¦ОС18-18В ¦ 1050 ¦ 465 ¦ ¦ОС21-9Г ¦ ¦ 695 ¦ ¦

¦ +-------+--------¦ +-----------¦ +--------¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ 995 ¦ ¦ОС21-12Г ¦ 1880 ¦ 995 ¦ ¦

+-----------+-------+--------¦ +-----------¦ +--------¦ ¦

¦ ¦ 1580,¦ ¦ ¦ОС21-13,5Г ¦ ¦ 1145 ¦ ¦

¦ОС18-21В ¦ 1050 ¦ 565 ¦ +-----------+------+--------¦ ¦

¦ +-------+--------¦ ¦ ¦ 1880 ¦ 385 ¦ 2 ¦

¦ ¦ 395 ¦ 1195 ¦ ¦ОС21-15В +------+--------¦ ¦

+-----------+-------+--------¦ ¦ ¦ 1350,¦ 775 ¦ ¦

¦ ¦ 1580, ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

¦ОС18-24В ¦ 1050, ¦ 1030 ¦ +-----------+------+--------¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ ¦ 1880 ¦ 465 ¦ ¦

+-----------+-------+--------¦ ¦ОС21-18В +------+--------¦ ¦

¦ОС18-18Г ¦ ¦465, 995¦ ¦ ¦ 1350,¦ 995 ¦ ¦

+-----------¦ +--------¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

¦ОС18-21Г ¦ 1580 ¦565,1195¦ +-----------+------+--------¦ ¦

+-----------¦ +--------+----¦ОС21-15Г ¦ ¦385, 775¦ ¦

¦ОС18-24Г ¦ ¦ 1030 ¦ 4 +-----------¦ 1880 +--------¦ ¦

+-----------+-------+--------+----¦ОС21-18Г ¦ ¦465, 995¦ ¦

¦ ¦ 1880 ¦ 565 ¦ +-----------+------+--------¦ ¦

¦ОС21-21В +-------+--------¦ 2 ¦БС28-9 ¦ 1350,¦ 695 ¦ ¦

¦ ¦ 1350, ¦ 1195 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ +-----------+------+--------¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦БС28-12 ¦ 1350,¦ 995 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+--------+----¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦БС28-18 ¦ 1350,¦ 750 ¦ 4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦

Тип Р

+---------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦ Размер, мм ¦ ¦ Размер, мм ¦

¦ Марка +-------------------------------------¦ Марка +-------------------------------------¦

¦ ¦ внутренний ¦ наружный ¦ ¦ внутренний ¦ наружный ¦

¦ +------------------+------------------¦ +------------------+------------------¦

¦ ¦Высота¦Ширина¦Кол.¦Высота¦Ширина¦Кол.¦ ¦Высота¦Ширина¦Кол.¦Высота¦Ширина¦Кол.¦

+--------+------+------+----+------+------+----+--------+------+------+----+------+------+----¦

¦ОР12-9В ¦ ¦ 695 ¦ ¦ ¦ 615 ¦ ¦ ¦ ¦ 525 ¦ 2 ¦ ¦ 455 ¦ 2 ¦

+--------¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ОР18-27Г¦ 1580 +------+----¦ 1530 +------+----¦

¦ОР12-12В¦ ¦ 995 ¦ ¦ ¦ 915 ¦ ¦ ¦ ¦ 1175 ¦ 1 ¦ ¦ 1105 ¦ 1 ¦

+--------¦ +------¦ ¦ +------¦ +--------+------+------+----+------+------+----¦

¦ОР12- ¦ 980 ¦ 1145 ¦ ¦ 930 ¦ 1065 ¦ ¦ ¦ 1880 ¦ ¦ ¦ 1830 ¦ ¦ ¦

¦-13,5В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦

+--------¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ОР21-27В¦ 1350 ¦ 1180 ¦ 1 ¦ 1315 ¦ 1110 ¦ 1 ¦

¦ ¦ ¦ 385 ¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦

¦ОР12-15В¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 775 ¦ ¦ ¦ 705 ¦ +--------+------+------+----+------+------+----¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ ¦ 525 ¦ 2 ¦ ¦ 455 ¦ 2 ¦

¦ ¦ 1050 ¦ ¦ ¦ 1015 ¦ ¦ ¦ОР21-27Г¦ 1880 +------+----¦ 1830 +------+----¦

¦ОР18-9В +------¦ 695 ¦ +------¦ 615 ¦ ¦ ¦ ¦ 1175 ¦ 1 ¦ ¦ 1105 ¦ 1 ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ +--------+------+------+----+------+------+----¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ 1880 ¦ ¦ ¦ 1830 ¦ 495 ¦ ¦

¦ ¦ 1050 ¦ ¦ ¦ 1015 ¦ ¦ ¦ +------¦ 565 ¦ +------+------¦ ¦

¦ОР18-12В+------¦ 995 ¦ +------¦ 915 ¦ ¦ОР21-21В¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ +------+------¦ +------¦ 1125 ¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ 395 ¦ 1195 ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1050 ¦ ¦ ¦ 1015 ¦ ¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ОРВ18- +------¦ 1145 ¦ +------¦ 1065 ¦ ¦ ¦ 1880 ¦ ¦ 1 ¦ 1830 ¦ ¦ 1 ¦

¦-13,5В ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ОР21-24В¦ 1350 ¦ 1030 ¦ ¦ 1315 ¦ 960 ¦ ¦

¦ ¦ 1580 ¦ 385 ¦ ¦ 1530 ¦ ¦ ¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦

¦ +------+------¦ +------¦ 315 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ОР18-15В¦ 1050 ¦ ¦ ¦ 1015 ¦ ¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ +------¦ 775 ¦ +------+------¦ ¦ ¦ ¦ 565 ¦ ¦ ¦ 495 ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 305 ¦ ¦ОР21-21Г¦ +------¦ ¦ 1830 +------¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ 1880 ¦ 1195 ¦ ¦ ¦ 1125 ¦ ¦

¦ОР18-9Г ¦ ¦ 695 ¦ ¦ ¦ 615 ¦ +--------¦ +------+----+------+------+----¦

+--------¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ОР21-24Г¦ ¦ 1030 ¦ 2 ¦ 1830 ¦ 960 ¦ 2 ¦

¦ОР18-12Г¦ ¦ 995 ¦ 1 ¦ ¦ 915 ¦ 1 +--------+------+------+----+------+------+----¦

+--------¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ОР18- ¦ 1580 ¦ 1145 ¦ ¦ 1530 ¦ 1065 ¦ ¦ОР21-9В +------¦ 695 ¦ +------¦ 615 ¦ ¦

¦-13,5Г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

+--------¦ +------¦ ¦ +------¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ ¦ 385 ¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ОР18-15Г¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ОР21-12В+------¦ 995 ¦ +------¦ 915 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 775 ¦ ¦ ¦ 705 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ ¦ 465 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ОР12-18В¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ОР21- +------¦ 1145 ¦ +------¦ 1065 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 995 ¦ ¦ 930 ¦ 925 ¦ ¦-13,5В ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

+--------¦ 980 +------¦ ¦ +------¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ ¦ ¦ 565 ¦ ¦ ¦ 495 ¦ ¦ОР21-9Г ¦ ¦ 695 ¦ ¦ ¦ 615 ¦ ¦

¦ОР12-21В¦ +------¦ ¦ +------¦ +--------¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦

¦ ¦ ¦ 1195 ¦ ¦ ¦ 1125 ¦ ¦ОР21-12Г¦ 1880 ¦ 995 ¦ ¦ 1830 ¦ 915 ¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ +--------¦ +------¦ 1 ¦ +------¦ ¦

¦ ¦ 1580 ¦ 465 ¦ ¦ 1530 ¦ ¦ ¦ОР21- ¦ ¦ 1145 ¦ ¦ ¦ 1065 ¦ ¦

¦ +------+------¦ +------¦ 395 ¦ ¦-13,5Г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ОР18-18В¦ 1050 ¦ ¦ ¦ 1015 ¦ ¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ +------¦ 995 ¦ +------+------¦ ¦ ¦ 1880 ¦ ¦ ¦ 1830 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 925 ¦ ¦ +------¦ 385 ¦ +------¦ 315 ¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ОР21-15В¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1580 ¦ 565 ¦ ¦ 1530 ¦ 495 ¦ ¦ +------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ +------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ 395 ¦ 775 ¦ ¦ 350 ¦ 705 ¦ ¦

¦ОР18-21В¦ 1050 ¦ ¦ ¦ 1015 ¦ ¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ +------¦ 1195 ¦ +------¦ 1125 ¦ ¦ ¦ 1880 ¦ ¦ ¦ 1830 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 3950 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ +------¦ 465 ¦ +------¦ 395 ¦ 1 ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ОР21-18В¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1580 ¦ ¦ ¦ 1530 ¦ ¦ ¦ +------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ 995 ¦ ¦ 350 ¦ 925 ¦ ¦

¦ОР18-24В¦ 1050 ¦ 1030 ¦ ¦ 1015 ¦ 960 ¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 775 ¦ ¦ ¦ 705 ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ОР21-15Г¦ 1880 +------¦ ¦ 1830 +------¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ ¦ 385 ¦ ¦ ¦ 315 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 465 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ОР18-18Г¦ 1580 +------¦ ¦ 1530 +------¦ ¦ ¦ ¦ 995 ¦ ¦ ¦ 925 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 995 ¦ ¦ ¦ 925 ¦ ¦ОР21-18Г¦ 1880 +------¦ ¦ 1830 +------¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------¦ ¦ ¦ ¦ 465 ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 565 ¦ ¦ ¦ 495 ¦ +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

¦ОР18-21Г¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1580 ¦ 1195 ¦ ¦ 1530 ¦ 1125 ¦ ¦БР28-9 +------¦ 695 ¦ +------¦ 615 ¦ ¦

+--------¦ +------¦ ¦ +------+----¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ОР18-24Г¦ ¦ 1030 ¦ ¦ ¦ 960 ¦ 2 +--------+------+------¦ +------+------¦ ¦

+--------+------+------¦ +------+------+----¦ ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 1580 ¦ ¦ ¦ 1530 ¦ ¦ ¦БР28-12 +------¦ 995 ¦ +------¦ 915 ¦ ¦

¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦

¦ОР18-27В¦ 1050 ¦ 1180 ¦ ¦ 1015 ¦ 1110 ¦ 1 +--------+------+------+----+------+------¦ ¦

¦ +------¦ ¦ +------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 735 ¦ ¦

¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦ 1350 ¦ ¦ ¦ 1315 +------¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 685 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БР28-18 +------¦ 750 ¦ 2 +------+------¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 735 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ ¦ ¦ 350 +------¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 685 ¦ ¦

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство

стандартов, 1996