СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»На главную

Поиск по каталогу

Скачать весь каталог

История создания каталога

Все объявленияЯндексДиректДать объявлениеАттестация рабочих мест.

Аттестация рабочих мест и сертифик. работ по охране труда на предприятиях.

Адрес и телефон  ·  www.mcpo.ru  ·  МоскваБетонные полы-наша специализация

Сегодня 15% скидка на работы. Бетонные полы Tremix и все виды стяжек с

97г.

Адрес и телефон  ·  stroypolymer.ru  ·  МоскваРезервуары под любые задачи

Наземные и подземные резервуары для воды, нефтепродуктов и т.д.

Адрес и телефон  ·  www.euro-oil.ruПоставка и сборка резервуаров

Резервуары "под ключ" от европейских производителей

spmontage.ru  ·  Москва

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

СНиП 23-01-99*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

Москва

2003

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ: Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ)

для Российской Федерации, Главной геофизической обсерваторией им. А.И Воейкова

(ГГО) Росгидромета при участии Армгидромета, Госкомгидромета Республики

Беларусь, Грузгидромета, Казгидромета, Кыргызгидромета, Госкомгидромета Украины,

Узглавгидромета, Туркменгидромета, Главтаджикгидромета.

Организационное руководство осуществлялось Межгосударственным советом по

гидрометеорологии (МСГ), Межгосударственной научно-технической комиссией по

стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве

(МНТКС), Госстроем России и Росгидрометом

2 ВНЕСЕНЫ Управлением технормирования Госстроя России

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя России

от 11.06.99 г. № 45

4 ВЗАМЕН СНиП 2.01.01-82

5 Настоящие строительные нормы и правила представляют собой аутентичный текст

Межгосударственных строительных норм МСН 2.04-01-98 «Строительная климатология»

В СНиП 23-01-99* внесено Изменение. № 1, принятое постановлением Госстроя России

от 24 декабря 2002 г. № 164 и введенное в действие с 1 января 2003 г.

Пункты таблицы и рисунки, в которые внесены изменения, отмечены звездочкой.

СОДЕРЖАНИЕ

1 область применения. 2

Таблица 1* - климатические параметры холодного периода года. 24

Таблица 2 - климатические параметры теплого периода года. 24

Таблица 3 - средняя месячная и годовая температура воздуха, °С.. 54

Таблица 4а. Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле,

°С.. 75

Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара,

гПа. 75

Таблица 4 - суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на

горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 89

Таблица 5 - суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на

вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 90

Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для

строительства. 93

Рисунок 2. Отменен. 93

Рисунок 3 - Схематическая карта районирования северной

строительно-климатической зоны 94

Рисунок 4 - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с

переходом температуры воздуха через 0 °С (рекомендуемая) 95

Рисунок 5* - Схематическая карта районирования по величине удельной

энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года. 96

Рисунок 6* - Схематическая карта районирования по величине удельной

энтальпии I, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года. 97

Приложение А Методы расчета климатических параметров. 98

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

BUILDING CLIMATOLOGY

Дата введения 2000-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие строительные нормы устанавливают климатические параметры, которые

применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции,

кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и

сельских поселений.

1.2* Климатические параметры представлены в виде таблиц и схематических карт. В

случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения

климатических параметров следует принимать равными значениям климатических

параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в

местности с аналогичными условиями. Для пунктов, не указанных в таблицах,

расположенных в прибрежных районах морей и крупных водохранилищ и в местности с

абсолютной отметкой более 500 м, а также удаленных от метеостанции более чем на

100 км, климатические параметры следует определять по запросам в НИИСФ РААСН, в

Главную геофизическую обсерваторию им. А.И. Воейкова или в территориальные

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

1.3* Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отопления,

вентиляции и кондиционирования следует принимать в соответствии с таблицей 6*.

Таблица 1* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА

Республика, край, область, пунктТемпература воздуха наиболее холодных

суток, °С, обеспечен­ностьюТемпература воздуха наиболее холодной

пятидневки, °С, обеспечен­ностьюТемпература воздуха, °С, обеспечен­ностью

0,94Абсолютная минимальная температура воздуха, °ССредняя суточная

амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,

°СПродолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со

средней суточной температурой воздухаСредняя месячная относи­тельная

влажность воздуха наиболее холодного месяца, %Средняя месячная

относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца,

%Количество осадков за ноябрь - март, ммПреобладающее направление ветра за

декабрь - февральМаксимальная из средних скоростей ветра по румбам за

январь, м/сСредняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной

температурой воздуха &#8804; 8 °С

&#8804; 0 °С&#8804; 8 °С&#8804; 10 °С

продол­жительностьсредняя температурапродол­жительностьсредняя

температурапродол­жительностьсредняя темпе­ратура

0,980,920,980,92

1234567891011121314151617181920

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Республика Адыгея

Майкоп-27-22-21-19-6-34940-11481,91692,77972276Ю5,73

Алтайский край

Республика Алтай

Алейск-44-42-41-38-23-469,5164-11,5216-7,8230-6,78078130ЮЗ6,8-

Барнаул-44-42-41-39-23-5210,2168-11,4221-7,7235-6,77976145ЮЗ-3,9

Беля-27-26-25-23-14-355,9149-6223-2,7242-1,75955121ЮВ74,5

Бийск-45-43-41-38-23-5111168-11,6222-7,8236-6,78179165ЮЗ-3,7

Змеиногорск-44-41-40-38-20-4910,5163-10,2217-6,6232-5,67874204Ю6,93,7

Катанда-43-42-42-40-28-4812,3175-14237-9,2258-7,8817981С1,81,7

Кош-Агач-49-48-48-46-36-5513199-18,1262-12,8282-11,2767420В4,11,7

Онгудай-42-41-40-38-26-4611,1168-13231-8,3249-7,3797146З2,39,1

Родино-44-42-41-38-23-499,6165-11,8215-8,1228-7807976ЮЗ64,8

Рубцовск-44-41-41-38-23-499,7162-11213-7,4227-6,48079115Ю7,9-

Славгород-43-40-41-37-24-489,2166-12,5215-8,7228-7,7818073ЮЗ6,25,2

Тогул-43-41-40-37-22-488,6170-11225-7,3240-6,37977145ЮЗ--

Амурская область

Архара-42-40-38-36-32-5011,7171-16,4219-11,8233-10,6777375СЗ3,43,2

Белогорск-43-40-41-37-32-4810174-16,4223-11,9236-10,7767353СЗ2,72,9

Благовещенск-38-37-36-34-25-4510,5170-14,8218-10,6232-9,4726447СЗ-2,9

Бомнак-46-45-44-42-37-5211,1194-19,2242-14,7259-13,1736654СВ1,91,4

Братолюбовка-41-40-39-37-33-5111,2179-17,1229-12,4242-11,2757258СЗ--

Бысса-44-43-42-41-36-5114,8186-18,4236-13,6252-12,2766971ЮВ1,3-

Гош-46-44-43-42-36-5215,9183-18,9233-14247-12,7736650З1,5-

Дамбуки-47-46-46-43-36-5413,6196-18,8244-14,3261-12,8665957СЗ5,21,7

Примечание – Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда

наблюдений за период 1981 – 1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82  «Строительная

климатология и геофизика» абсолютная минимальная температура воздуха для

отдельных пунктов определялась методом приведения.

Ерофей Павлович-43-42-40-38-33-5115,6195-17245-12,7262-11,3797147С-2

Завитинск-41-39-38-36-32-509,5176-16,4226-11,8240-10,7797478СЗ3,3-

Зея-46-44-43-42-35-5214,7190-18,3238-13,8254-12,4696335-3,5-

Норский Склад-46-44-44-43-37-5515183-19,2232-14,3246-13746858СВ2,11,6

Огорон-43-41-41-40-34-5010,4198-17,6247-13,3265-11,7706464С3,22,5

Поярково-43-40-39-37-32-5012,5173-16,5222-11,9235-10,7767053З3,4-

Свободный-44-42-41-39-33-5212,2179-17,1229-12,4242-11,3706366СЗ -

Сковородимо-46-44-43-40-32-5215,1198-17,8247-13,4264-12746640СЗ-2,4

Средняя Нюкжа-52-49-47-45-40-5813,3213-20,8262-16,1278-14,7767277ЮВ--

Тыган-Уркан-43-41-38-37-31-5012,8196-16,5245-12,4262-11696152СЗ5,22,6

Тында-48-46-44-42-37-5412,5208-19,2258-14,7274-13,3757162З5,32,9

Унаха-48-45-44-42-35-5516,1206-18,4255-14271-12,6675964СЗ

Усть-Нюкжа-47-46-45-44-37-518,2204-19,5253-14,9269-13,5767254С4,31,6

Черняево-45-43-42-41-33-5213184-17,2235-12,7249-11,5726740СЗ1,9-

Шимановск-43-41-40-38-33-5213,4182-17233-12,5246-11,3-7060СЗ2,32,4

Экимчан-47-45-45-44-38-5211,4202-19,1253-14,4270-12,8746673В2,21,2

Архангельская область

Архангельск-39-37-34-31-18-457,8177-8253-4,4273-3,48683188ЮВ5,93,7

Борковская-49-47-44-42-23-55to203-10,5277-6,6297-5,68383191ЮЗ-2,6

Емецк-39-38-35-33-19-487,6175-8,3249-4,7268-3,78585150ЮВ-3,9

Койнас-49-47-41-40-22-529190-9,8264-5,9282-58482190Ю3,73

Котлас-41-39-37-34-19-477,1168-9,1237-5,3258-4,18680184Ю5,64,5

Мезень-40-39-36-35-19-497,8196-8,8272-5,2293-4,28686133Ю-4,9

Онега-38-36-35-31-19-437,3170-7,5248-3,9269-38584200ЮВ-3,4

Астраханская

область

Астрахань-27-26-24-23-9-337,3106-4,2167-1,2184-0,3847182В-4,3

Верхний Баскунчак-32-30-28-26-14-377,2124-6,1179-3191-2,28484117В5,94,3

Республика Башкортостан

Белорецк-39-37-37-34-21-458,5171-10,3231-6,5249-5,47976132ЮЗ5,63,5

Дуван-42-39-39-36-21-507,7169-9,9228-6,3244-5,28077120ЮЗ 3,6

Мелеуз-42-39-38-35-20-458,9158-9,9210-6,4224-5,48078151Ю53,4

Уфа-41-39-38-35-20-498,3159-9,4213-5,9227-58176195Ю-3,5

Янаул-44-40-41-37-20-518,2169-9,4226-6243-58282126ЮЗ7,64,6

Белгородская

область

Белгород-29-28-27-23-13-355,9126-5191-1,9209-18484191ЮЗ5,95,3

Брянская

область

Брянск-34-30-30-26-14-426,6134-5,6205-2,3223-1,48584177ЮВ-4,7

Республика Бурятия

Бабушкин-33-30-30-28-21-388,8175-9,9254-5,6275-4,47772178З-4,2

Баргузин-46-44-44-42-32-529,9185-16,3241-11,5258-10,27676104З-3

Багдарин-46-44-44-42-34-5116,3209-17,8267-13284-11,7766918СЗ-1,4

Кяхта-44-37-41-35-27-4610,4174-13,4232-9248-7,9746228Ю41,6

Монды-38-36-36-33-25-4816198-12,2266-8,1284-6,9655120З5,22,5

Нижнеангарск-38-36-35-33-28-477,8197-13,8258-9,6276-8,4747180СВ-2

Сосново-Озерское-42-40-41-38-30-4811,4202-14,8261-10,6276-9,5757323ЮЗ 3,7

Уакит-43-42-42-40-33-4810,4217-17,1274-12,7290-11,4747026СЗ--

Улан-Удэ-46-40-40-37-28-5111,1179-15237-10,4253-9,2746836З2,82,5

Хоринск-44-41-43-39-31-4912,7184-15,4241-10.8257-9,6757225З--

Владимирская область

Владимир-38-34-32-28-16-486,3148-6,9213-3,5230-2,68483194Ю-3,4

Муром-39-35-33-30-16-456,4150-7,4214-4230-3,18483166Ю-4,1

Волгоградская область

Волгоград-33-30-28-25-14-355,6117-5,4177-2,4190-1,78583174СВ8,14,4

Камышин-32-30-29-26-12-377,1134-7,2188-4,1200-3,38681220СВ8,56,4

Костычевка-32-30-29-26 -408,1146-6,7190-3,9205-3,18481109СВ-4,2

Котельниково-32-29-27-24-12-386,8112-4,7176-1,6190-0,88584161В4,24,1

Новоаннинский-32-30-29-26 -387,2139-5,7191-3,4204-2,68280177ЮВ-3,8

Эльтон-32-31-29-26-15-367,4128-6,7181-3,6194-2,88382127В-4,6

Вологодская область

Бабаево-40-36-36-31-17-477,5158-7,3231-3,8250-2,78684174ЮЗ-3,6

Вологда-42-37-38-32-17-477,2160-7,7231-4,1250-3,18582171ЮЗ64,4

Вытегра-40-36-35-32-16-497,1159-6,9235-3,4256-2,48483201ЮВ5,33,6

Никольск-42-39-38-34-18-488166-8,6236-4,9256-3,88484177Ю-3

Тотьма-39-37-36-32-18-467,3165-8,2235-4,5255-3,48686199ЮВ4,53,6

Воронежская область

Воронеж-32-31-28-26-15-376,7134-6,3196-3,1212-2,28376172З5,14,2

Республика Дагестан

Дербент-16-13-11-90-195,20 1383,71614,58482179СЗ-3,1

Махачкала-21-19-17-14-2-255,737-0,41482,71673,48379185СЗ8,55,8

Южно-Сухокумск-24-23-21-19-10-356,277-2,51620,81781,6888599В 4,2

Ивановская область

Иваново-38-34-34-30-17-457,1152-7,4219-3,9236-2,98584209Ю-4,2

Кинешма-39-35-33-31-17-456,4155-7,6221-4,1238-3,28483268ЮЗ-4,1

Иркутская область

Алыгджер-41-39-38-36-22-4711,3187-10,8264-6,4284-5,3645963Ю3,8-

Бодайбо-52-50-50-47-36-559200-18,7254-13,9270-12,68078113- 1,4

Братск-47-46-45-43-26-448,2188-12,7249-8,6266-7,5817895ЮВ-2,1

Верхняя Гутара-42-40-40-37-25-4717200-12,1273-7,7292-6,6756144ЮЗ-1,7

Дубровское-53-52-52-50-34-559,2200-16,9257-12,3272-11,17876143---

Ербогачен-57-54-53-51-38-6111,6213-19,3264-14,8278-13,67979101ЮЗ-2

Жигалово-51-49-49-47-33-5412,4193-17,2252-13,3268-11797675З-1

Зима-47-45-43-42-28-5011,8179-14,4239-9,7257-8,5807692СЗ4,92,1

Ика-56-53-51-50-34-5811,8206-17,7262-13278-11,8777757ЮЗ--

Илимск-50-49-48-45-30-5911,8195-15,6255-11270-9,87976109В-1,8

Иркутск-40-38-38-36-26-5010,5177-13240-8,5258-7,3807887ЮВ2,92,3

Ичера-56-54-53-50-33-6011,9200-17,5254-12,9270-11,67876131Ю 1,6

Киренск-55-53-53-49-34-5812,2197-16,8251-12,3266-11,17877132ЮЗ-1,9

Мама-50-49-48-46-34-567,4198-17,3255-12,6271-11,37776179ЮВ-2,7

Марково-53-51-51-49-33-5511,1194-16,9250-12,3265-117876117З4,21,8

Наканно-59-57-56-54-40-6111,7218-21,3268-16,5283-15,2777794--1,8

Невон-52-50-50-48-30-5611,3193-15,8253-11,1269-9,97876103ЮЗ-2,1

Непа-55-52-51-50-33-5811,1206-17,4261-12,9277-11,67877100ЮВ-2

Орлинга-50-49-48-46-32-5511,6195-16,3253-11,6270-10,48077101Ю-1,4

Перевоз-51-50-48-46-31-569,6206-16,9262-12,4277-11,2737141СЗ-1,9

Преображенка-55-53-51-50-34-6010,5207-17,8259-13,3274-12,17877124--2,6

Слюдянка-32-31-30-28-22-408,8177-11254-6,4274-5,3766850ЮЗ1,5-

Тайшет-46-45-42-40-25-5010,8179-12,6240-8,3257-7,27875125З6,43,1

Тулун-45-44-42-40-26-5412,3184-13,5247-9265-7,8807079ЮВ4,42

Усть-Ордынский –

Усть-Ордынский -46-44-44-41-30-5011,1183-15,8243-10,9259-9,6807946С-3,1

Бурятский АО

Кабардино-Балкарская Республика

Нальчик-24-21-20-18-9-31786-2,51680,61871,48681136ЮЗ2,51,8

Калининградская область

Калининград-29-24-21-19-8-33592-1,91931,12161,98582280ЮВ-4,1

Республика Калмыкия

Элиста-30-27-25-23-12-345,9109-4,2173-1,2188-0,49090132В7,66,5

Калужская область

Калуга-34-31-30-27-15-467,3142-6,2210-2,9228-1,98383213Ю-3,9

Камчатская область

Апука - Корякский АО-36-33-31-29-18-406,7215-8,9300-5,1341-3,47675-СВ--

Ича - Корякский АО-30-28-27-25-18-367,5187-7,8282-3,8316-2,47875349СВ--

Ключи-43-39-40-35-21-499188-10,1257-6,3277-5,18281492З-5,2

Козыревск-41-39-39-37-23-4812189-11,3256-7,3276-6,18281234С--

Корф - Корякский АО-36-34-32-30-21-415,8216-10,2281-6,9307-5,66867-С-6,9

Лопатка, мыс-18-15-15-13-10-213,7166-3,530603651,38483-СЗ-10,1

Мильково-43-40-40-38-25-5112,8191-12,5256-8,3276-78280291ЮЗ-1,6

Начики-40-39-37-36-23-5114,8201-11,4280-7,0308-5,68077508СЗ5,42,6

о. Беринга-15-14-12-11-9-244,6158-2,52920,43471,88381-СВ10,17,6

Оссора  Корякский АО-35-34-32-31-19-418,9209-9,5281-6308-4,77874401С--

Петропавловск-Камчатский-26-22-22-20-10-325,5162-4,9259-1,6286-0,66766863СЗ92,9

Семлячики-19-18-18-16-11-254,8167-4,4267-1,2294-0,26563-СВ12,2-

Соболево-36-34-32-30-19-4513,5189-9275-4,8307-3,48071331СВ3,8-

Кроноки-26-22-23-20-13-367,3179-5,7280-2,2312-1,16964865С--

Ука-39-37-36-34-21-439,6210-10,3281-6,7305-5,58281407С9,2-

Октябрьская-32-30-28-25-18-429,2180-7,8281-3,5318-2,08179-СВ6,46,8

Усть-Воямполка - Корякский

АО-42-38-37-35-22-4510,1205-10,8295-6,2326-58383224ЮВ9,1-

Усть-Камчатск-37-33-30-28-16-428,3192-7,6277-4305-2,88180664СЗ7,14,9

Усть-Хайрюзово-38-35-34-31-19-429,1195-9,2278-5,2311-3,88481287СВ8,15,5

Карачаево-Черкесская Республика

Черкесск

-23-21-20-18-9-298,385-2,51690,61891,58173119В-3,2

Республика Карелия

Кемь-35-32-29-27-16-407,1174-6,6258-3,2281-2,28681116З-5,1

Лоухи-38-36-34-31-17-478,7184-7,6261 -4,2281-3,28686159ЮЗ-3,1

Олонец-38-35-34-29-15-548,4156-6,7233-3,2255-2,18686215ЮЗ6,54,2

Паданы-35-34-30-29-16-467,1169-7,1251-3,5272-2,5868612634,63,8

Петрозаводск-37-34-32-29-16-386,6160-6,7240-3,1261-2,18684169ЮЗ-3,9

Реболы-40-37-35-32-17-457,8174-7,5251-4271-38686166ЮЗ-3,2

Сортавала-36-33-31-29-15-417,1155-6,1237-2,6257-1,78584211Ю-3,3

Кемеровская область

Кемерово-46-42-42-39-24-509,8175-12,2231-8,3246-7,2828194Ю-4,9

Кисвлевск-45-42-40-39-22-508,5169-11,2227-7,3242-6,7787598ЮЗ5,5-

Кондома-46-44-43-40-24-5213.6175-12236-7,8254-6,68274315ЮЗ3,61,5

Мариинск-47-43-44-40-23-559,5176-11,6235-7,7251-6,6807799ЮЗ--

Тайга-44-43-42-3924-539,4182-12,2240-8,3259_78179171ЮЗ6,6-

Тисуль-44-43-42-40-22-4810,4176-11.2236-7,3253-6,2767284ЮЗ--

Топки-46-42-42-39-23-517,7180-11,9235-8,2251-7,18482256Ю--

Усть-Кабырза-46-44-43-41-27-5413,8182-13,2241-9259-7,78073243З--

Кировская область

Киров-39-37-35-33-19-457,2168-9231-5,4247-4,88682167Ю-3,9

Нагорское-42-38-36-34-20-476,3174-9,5239-5,8258-4,78787172Ю-4,4

Савали-40-37-37-33-19-487,2162-9,1220-5,7235-4,78280229ЮЗ-4,7

Республика Коми

Вендинга-46-44-40-39-21-528,7183-9,9257-5,9277-4,88383159Ю3,83,1

Воркута-46-45-43-41-26-528,6239-12,8306-9,1328-7,88181178Ю-5,8

Объячево-41-39-37-34-20-477172-8,9239-5,3259-4,28383182Ю-3,8

Петрунь-49-47-45-43-25-539,3224-12,2286-8,6307-7,48282124ЮЗ-4,7

Печора-51-48-46-43-25-55-8,4206-11,6270-7,9288-6,88280183ЮВ5,63,8

Сыктывкар-42-41-39-36-20-477,8177-9,6245-5,8265-4,78382156ЮЗ-4,1

Троицко-Печорск-47-46-43-41-23-518,9187-11,1258-6,9276-5,98380181Ю4,83,2

Усть-Уса-47-44-43-41-23-538,2213-11,2279-7,6298-6,58585151Ю-4,8

Усть-Цильма-46-44-41-39-22-528,4201-10,4272-6,6290-5,68482158В-4,5

Усть-Щугор-53-50-49-45-25-5810200-12268-7,9286-6,88282198Ю53,3

Ухта-46-44-41-39-22-497,4189-10,4261-6,4280-5,48383161ЮЗ4,84,1

Костромская область

Кострома-40-35-34-31-17-466,5154-7,4222-3,9239-38581169Ю-4,9

Чухлома-41-37-36-32-18-466,9160-7,9230-4,3248~"3,38584175Ю-3,9

Шарья-40-37-36-32-18-446,9162-8,3228-4,7245-3,78685273Ю4,54,2

Краснодарский край

Краснодар-27-23-23-19-7-368,149-1,214921682,88379293В-2,9

Красная Поляна-14-12-11-9-4-237,90 1553,01813,88380998С-1,4

Приморско-Ахтарск-27-24-23-20-14-306,080-1,91591,01751,88575232В 4,3

Сочи-9-6-5-3 l1-186,50 926,41217,47266786СВ-3,2

Тихорецк-28-25-24-22-8-326,474-2,11581,11771,98582243В6,85,2

Красноярский край

Агата-57-55-54-53-40-5911,9237-21,1293-16,3312-14,77575130СВ-2

Ачинск-49-45-46-41-23-609,2178-11,4237-7,6254-6,57573102ЮЗ 4,7

Байкит - Эвенкийский

АО-55-53-52-50-38-5710,9211-18,7267-13,9283-12,77976143ЮЗ1,91,1

Боготол-46-43-43-39-22-537,8178-11,5239-7,6257-6,47775106ЮЗ-4,3

Богучаны-51-49-49-46-29-5410,8185-15,6245-10,8261-9,676758535,32,7

Ванавара – Эвенкийский

АО-57-55-52-51-35-6114,3208-18,3262-13,7277-12,47977107ЮЗ3,31,8

Бельмо-55-54-52-49-33-5913,2207-17,1264-12,5280-11.379791843-1,6

Верхнеимбатск-56-52-51-48-30-579213-15,5266-11,5283-10,48181160ЮВ4,33,6

Волочанка-56-53-53-50-36-599,5253-20,4306-16,1326-14,576769736,13,8

Диксон - Таймырский

АО-45-44-42-41-31-497,7267-16,7365-11,4365-11,48686-Ю12,27,5

Дудинка – Таймырский

АО-53-51-48-47-35-578,9249-18,3303-14,3320-13,17676136ЮВ-5,5

Енисейск-53-49-50-46-27-5911,5187-13,9245-9,6262-8,47978141ЮВ-2,8

Ессей – Эвенкийский

АО-58-56-56-55-41-6013,3246-22,3298-17,7316-16,2767652СЗ2,52,8

Игарка-54-53-50-49-33-609,2235-17,8285-13,9303-12,67776152ЮВ7,84,1

Канск-48-46-45-42-25-5110,4178-13,1237-8,8254-7,7777580З7,33,7

Кежма-54-52-51-48-32-6011,9196-17252-12,3268-11,1787779ЮЗ-2,7

Ключи-45-43-40-39-23-509,1177-11,5240-7,4257-6,375711563-2,5

Красноярск-48-44-43-40-22-538,4172-11,1234-7,1252-5,971-70853-3,8

Минусинск-46-44-42-40-26-5212,6168-13,1225-8,8240-7,6777555ЮЗ-1,8

Таимба-55-53-53-51-35-5812,6207-18,5264-13,6280-12,376731013-1,2

Троицкое-51-50-49-47-28-5713,1188-14,4251-9,8268-8,67673121ЮЗ-1,9

Тура - Эвенкийский

АО-59-57-57-55-42-6012,7220-21,8271-16,9286-15,6777676СЗ2,72

Туруханск-59-56-54-50-32-619228-16,6279-12,9295-11,77874149В-3,9

Хатанга - Таймырский

АО-55-52-52-49-38-598,3256-21,6311-17,1331-15,4797991ЮЗ5,84,8

Челюскин, мыс --46-44-44-41-33-497311-17,3365-14,7365-14,78484-ЮЗ9,36,7

Таймырский АО

Ярцево-53-50-50-47-29-569,9198-14,9254-10,8270-9,67978170ЮВ4,73,6

Курганская область

Курган-43-41-39-37-23-488,4164-11,4216-7,7230-6,6797495Ю-4,4

Курская область

Курск-32-30-29-26-14-356,3132-5,6198-2,4216-1,48678212ЮЗ-4,4

Липецкая область

Липецк-34-31-29-27-15-386,8141-6,6202-3,4218-2,58584248ЮЗ5,94,8

Ленинградская область

Свирица-37-34-32-29-15-487,1152-6,4228-2,9249-1,98686231Ю5,54,2

Тихвин-37-34-32-29-15-517,3150-6,3227-2,8247-1,88585210ЮЗ5,53,6

Санкт- Петербург-33-30-30-26-11-365,6139-5,1220-1,8239-0,98683200ЮЗ 2,8

Магаданская область

Аркагала-56-54-54-51-42-587,5238-24,1289-19304-17,7737245СЗ6,42,5

Брохово-41-38-38-36-23-467,8218-12,7285-8,7309-7,47774211СЗ-5,6

Магадан (Нагаева,

бухта)-34-32-31-29-22-355,2214-11,1288-7,1316-5,76362114СВ7,35,2

Омсукчан-56-53-54-50-38-568234-21,9286-17,2301-15,9747480СВ6,92,8

Палатка-46-41-44-38-27-449,1222-14,6280-10,7301-9,3696977В7,63

Среднекан-58-53-55-52-42-566,3229-23,9274-19,3287-17,97776160ЮЗ21,6

Сусуман-59-57-58-55-43-619,2236-25,1286-19,9300-18,5737350СВ4,42

Республика Марий Эл

Йошкар-Ола-42-39-38-34-19-478159-8,6220-5,1236-4,18382151Ю6,24,7

Республика Мордовия

Саранск-38-34-34-30-17-446,7150-7,9209-4,5225-3,68383155Ю-5,8

Московская область

Дмитров-36-33-32-28-15-436,3147-6,5216-3,1235-2,28484183Ю5,23,8

Кашира-36-32-31-27-16-446,3147-6,7212-3,4229-2,585851673-5

Москва-36-32-30-28-15-426,5145-6,5214-3,1231-2,28477201ЮЗ4,93,8

Мурманская область

Вайда-Губа-22-20-19-17-11-275,8176-3,9294-0,73310,48483217ЮЗ-6,9

Кандалакша-38-34-35-30-17-448,2184-7,4266-3,9286-38581132С5,73,7

Ковдор-45-39-41-34-19-449,4201-8,7276-5,2296-4,38380159ЮЗ3,52,4

Краснощелье-41-37-35-32-19-499,2203-8,4279-5300-48585141ЮЗ32,8

Ловозеро-40-38-33-31-19-4710,3204-8,5281-5304-4858511433,93,3

Мончегорск-40-38-34-30-18-449,5193-7,9271-4,5291-3,68484126Ю5,74,3

Мурманск-35-32-29-27-18-396,2187-6,6275-3,2302-2,18481166Ю-5,6

Ниванкюль-46-40-38-36-18-459191-8,2271-4,6292-3,68383169ЮЗ-2,5

Пулозеро-44-39-40-35-19-479,3198-8,3277-4,8299-3,88481129Ю2,53

Пялица-32-29-28-25-16-387,2194-6,5298-2,8354-0,98686133ЮЗ-5,7

Териберка-26-24-23-21-13-316,8185-5,2286-2318-0,97979149Ю-7,5

Терско-Орловский-29-27-24-22-16-386,5200-6,3312-2,5365-0,98787134ЮЗ-7,1

Умба-37-33-34-29-17-407,1183-7,1265-3,7286-2,88685164С-4,6

Юкспор-31-26-27-24-18-354,8243-8,1340-4,5365-3,79291389ЮЗ-5,1

Нижегородская область

Арзамас-40-36-35-32-17-437156-8,1216-4,7232-3,88584238ЮЗ7,54,1

Выкса-38-34-33-30-16-456,9149-7,3212-4228-3,18582232ЮЗ-3,4

Нижний Новгород-38-34-34-31-17-416,1151-7,5215-4,1231-3,28480172ЮЗ 3,7

Новгородская область

Боровичи-39-34-32-29-13-456,8145-6,4220-2,8239-1,88583144ЮВ-3,4

Великий Новгород-38-31-33-27-12-456,8143-5,7221-2,3239-1,48585176Ю-4,6

Новосибирская область

Барабинск-44-42-42-39-25-489,2177-12,9230-9243-88281104ЮЗ6,56,3

Болотное-43-42-40-39-24-518,3175-12,1231-8,2246-7,18280154ЮЗ5,64,4

Карасук-42-41-40-37-24-469,5169-12,7218-8,9232-7,8807968ЮЗ--

Кочки-45-42-43-39-25-509,3175-12,9228-8,9242-7,9818090ЮЗ--

Купино-42-41-41-38-25-499173-12,9224-9237-8807959ЮЗ6,75,7

Кыштовка-46-43-42-40-25-529,9176-12,9231-8,92487,7807887ЮЗ--

Новосибирск-44-42-42-39-24-509,3178-12,4230-8,7243-7,78077104ЮЗ-3,9

Татарск-43-41-40-39-25-489,6176-12,8229-8,9242-7,9838284ЮЗ4,84,9

Чулым-44-42-42-39-25-529,2177-12,7230-8,8244-7,88079111ЮЗ6,2

Омская область

Исиль-Куль-43-40-39-36-24-469,4174-12,3225-8,6238-7,7828078ЮЗ5,2-

Омск-42-41-39-37-24-498,8169-12,3221-8,4235-7,4808079ЮЗ5,15

Тара-46-43-42-40-25-509,4180-12,8234-8,8251-7,68381157ЮВ--

Черлак-41-40-39-37-24-448,8168-12,5217-8,7231-7,6828182ЮЗ5,4-

Оренбургская область

Кувандык-41-38-34-30-20-448,1153-10,6204-6,9217-6,07674169З5,74,1

Оренбург-37-36-34-31-20-438,1153-9,6202-6,3215-5,48078143В-4,5

Сорочинск-36-34-33-29-20-438,1153-9,6201-6,3215-5,38179116ЮВ7,64,1

Орловская область

Орел-35-31-30-26-13-396,5138-6205-2,7222-1,88686178ЮЗ-4,8

Пензенская область

Земетчино-37-34-32-29-15-437,9148-7,5208-4,2223-3,28483160ЮВ-4,3

Пенза-35-33-32-29-17-437,1149-7,9207-4,5222-3,68484221Ю-4,8

Пермская область

Бисер-44-40-39-36-23-537,2185-10,9254-6,8275-5,68683267ЮЗ-3

Ножовка-44-42-40-36-21-507,1164-9,6221-6,1237-5,18077183ЮЗ-2,9

Пермь-42-39-38-35-20-477,1168-9,5229-5,9245-4,98178192Ю-3,3

Чердынь-45-42-40-37-22-526,9176-10,9245-6,7261-5,78683229Ю-4,3

Приморский край

Агзу-34-32-30-28-16-4316,1165-12,8231-7,9249-6,66964116СЗ-1,4

Анучино-35-33-33-31-25-4416,6152-12,2203-8,1219-6,87359120ЮЗ-2,2

Астраханка-30-29-28-26-23-4010,6148-10,5202-6,6218-5,5686347ЮЗ-3,4

Богополь-26-25-23-21-18-309,3142-8,1208-4,2229-2,95246101СЗ-4,1

Владивосток-27-26-25-24-16-308,7132-7,7196-3,9214-2,76158129С-6,9

Цальнереченск-36-34-33-31-25-4210,6155-12,6205-8,5220-7,2736687ЮЗ4,13,5

Кировский-37-35-34-31-25-4413,7151-13,3201-8,8217-7,5736998Ю-2,1

Красный Яр-39-36-35-34-25-4717,1164-14,7217-10,0234-8,67566129ЮЗ-1,4

Маргаритово-26-25-22-21-14-3614,7144-8,0209-4,1227-3,05852147СЗ-2,0

Мельничное-39-34-36-32-28-4916,2169-13,8225-9,3241-8736297З-2,4

Партизанск-26-24-23-22-18-309,9139-8,2198-4,5216-3,45447128с8,45

Посьет-23-22-20-19-16-278,4126-6,5192-2,9211-1,8524666З 5

Преображение-23-21-18-17-14-279,4124-5,4205-1,6230-0,44540120С-4,5

Рудная Пристань-25-23-21-20-17-3010140-7,2219-3,1245-1,84640124З9,14,1

Сосуново-26-24-23-22-14-309,4153-8,7245-3,8266-2,7534776З-6,9

Чугуевка-36-35-33-32-26-4717,2158-12,9211-8,6227-7,37665129СЗ-1,4

Псковская область

Зеликие Луки-34-31-31-27-14-467,1133-5,4212-1,9232-0,98478177ЮВ-4,2

Псков-35-31-30-26-12-416,1134-4,9212-1,6232-0,78681179Ю-3,9

Ростовская область

Миллерово-31-29-27-25-13-366,5121-5,2184-2,1199-1,28483188В7,95,2

Ростов-на-Дону-29-27-25-22-8-336,1102-3,6171-0,61880,28577219В-4,4

Таганрог-28-26-25-22-10-325,5100-3,3167-0,41850,48685214В-4,6

Рязанская область

Рязань-36-33-30-27-16-417145-6,8208-3,5224-2,68384172Ю-4,8

Самарская область

Самара-39-36-36-30-18-436,7149-8,5203-5,2217-4,38478176ЮВ5,44

Свердловская область

Верхотурье-46-42-41-37-22-5210,1172-10,8236-6,8255-5,67876118ЮВ-2,9

Екатеринбург-42-40-38-35-20-477,1168-9,7230-6245-5,37973114353,7

Ивдель-46-43-43-39-24-4914,4179-11,6245-7,4265-6,27875112С-2,2

Каменск-Уральский-42-40-38-35-20-468,5166-10,7222-6,9240-5,77876116ЮЗ-3,2

Туринск-44-42-40-35-21-519,9169-11,7226-7,7245-6,48077106ЮЗ-3,5

Шамары-42-40-38-35-20-518,0171-10,4235-6,4254-5,28278205ЮЗ-3,2

Саратовская область

Александров Гай-31-30-29-28-17-408,3141-8,3191-5,2204-4,28279127В-4,9

Балашов-34-33-32-29-16-386,5142-7,4199-4,2213-3,28482171ЮВ-5,1

Саратов-34-33-30-2?-16-376,9142-7,5196-4,3210-3,48282159СЗ5,64,4

Сахалинская область

Александровск-Сахалинский-32-30-29-27-19-419168-10,7240-6,2260-5,17777209ЮВ-5,2

Долинск-29-27-25-24-18-3510,1154-8,1231-4253-2,97867348Ю5,63,8

Кировское-40-39-38-36-29-4814,4183-13,9246-9,2263-87977172СЗ5,72,7

Корсаков-25-23-23-20-16-338147-6,7232-2,7255-1,97666223С-4,7

Курильск-21-17-19-15-12-276,9122-4227-0,22570,88075466СЗ11,96,4

Макаров-27-26-24-23-19-328,6158-8,6241-4,2264-36659212СЗ-3,4

Невельск-20-19-18-16-14-255,4136-5,4218-1,8242-0,77266332С77

Ноглики-36-35-33-32-25-4810,3187-11,7260-7,2281-67669149ЮЗ-4,2

Оха-34-32-31-29-25-396,8194-11,5266-7,3286-6,18181192СЗ11,25,9

Погиби-34-33-32-30-26-448,4191-12,3255-8,2273-7,17874145СЗ-5,6

Поронайск-34-31-30-28-22-409,5168-10,2249-5,5271-4,46964194С4,83,7

Рыбновск-38-36-35-33-27-458,5193-13,1255-8,9272-7,38484135СЗ-5,3

Холмск-22-21-19-18-15-255,9140 220-2,3244-1,27568305ЮВ10,76,4

Южно-Курильск-16-15-13-12-11-206,1118-3,72280,125317473410СЗ8,56,1

Южно-Сахалинск-28-26-25-24-19-3610,8154-8,4230-4,3252-3,18171263С4,83,4

Республика Северная Осетия - Алания

Владикавказ-24-20-20-18-5-289,591-2,71740,41941,38277163ЮВ-1,6

Смоленская область

Вязьма-35-32-29-27-15-436,3145-6,1217-2,8236-1,88786284ЮВ-4,4

Смоленск-34-31-28-26-14-416,1141-5,8215-2,4234-1,58681234Ю-5

Ставропольский край

Арзгир-30-26-25-22-10-376,28851630,118018683115В4,63,1

Кисловодск-22-20-18-16-6-299,491-2,41790,42011,67056-Ю-2,3

Невинномысск-23-21-20-18-6-368,092-3,21680,11861,08481152В-4,1

Пятигорск-26-23-22-20-7-338,397-2,71750,21910,98373114В6,33,4

Ставрополь-26-23-22-19-8-316,683-21680,91871,7827819637,44,4

Тамбовская область

Тамбов-34-32-30-28-16-396,7140-7201-3,7217-2,78483194ЮВ-4

Республика Татарстан

Бугульма-40-36-36-33-19-476,7164-9,2221-5,8235-4,98685264ЮЗ7,55,4

Елабуга-42-38-38-34-19-477,7158-9215-5,5229-4,68180173ЮЗ 3,6

Казань-41-36-36-32-18-476,8156-8,7215-5,2229-4,38379135Ю-4,3

Тверская область

Бежецк-38-34-34-31-16-526,8151-6,8222-3,4240-2,48484169ЮЗ54

Тверь-37-33-33-29-15-507,2146-6,4218-3236 8585206ЮЗ-4,1

Ржев-37-33-31-28-15-476,6144-6,1217-2,7236-1,88585210Ю-3,6

Томская область

Александровское-49-46-44-42-27-519,2193-13,6252-9,6270-8,38281110ЮВ4,33,9

Колпашево-47-45-44-42-26-518,7184-13,4243-9,1260-7,98079119Ю4,8-

Средний Васюган-47-46-44-41-25-518,9184-13244-8,8262-7,68079147ЮЗ3,83,5

Томск-47-44-44-40-24-558,7179-12,4236-8,4253-7,38078185Ю-4,7

Усть-Озерное-48-47-46-43-27-519,8188-13,8248-9,5265-8,38179155ЮЗ3,6-

Реслублика Тыва

Кызыл-49-48-48-47-37-5410,9178-20,1225-15238-13,7736958В-1,4

Тульская область

Гула-35-31-30-27-15-426,8140-6,4207-3224-2,18382187ЮВ-4

Тюменская область

Березово - Ханты-Мансийский

АО-50-48-45-43-27-539,5209-13,6267-9,7284-8,68483110Ю4,13,5

Демьянское-47-45-44-40-24-518,4179-12,1241-8258-6,88180115Ю4,6-

Кондинское - Ханты-Мансийский

АО-47-44-44-40-25-498,9183-12,3238-8,6256-7,48484107Ю4,73,8

Леуши-46-43-44-39-23-487,7176-11,4238-7,4256-6,28180100ЮЗ-4,6

Марресаля-45-44-41-39-26-506,8252-13,6365-8,1365-8,18686-ЮЗ-7

Надым-53-49-47-44-30-589,6230-15,3283-11,6302-10,47878118ЮЗ--

Октябрьское-47-45-44-41-28-498,2200-13261-9280-7,88383177В5,2-

Салехард-48-46-43-42-29-5410,2233-15,3292-11,4313-108484101Ю-5,1

Сосьва-51-48-49-44-28-5511,3198-13,9261-9,5280-8,38080127ЮВ--

Сургут - Ханты-Мансийский

АО-48-47-45-43-27-559,7200-13,8257-9,9274-8,87978209ЮЗ-5

Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий

АО-53-50-48-46-30-559,9228-15,8278-12,2294-117979123Ю53,7

Тобольск-47-43-44-39-22-529,5177-11,8232-8,1249-6,98281113ЮВ-4

Тюмень-45-42-42-38-22-509,2169-10,9225-7,2240-6,18178107ЮЗ-3,6

Угут-49-46-45-42-26-549,4191-13,3251-9,1270-7,98280123ЮЗ4,4-

Уренгой - Ямало-Ненецкий

АО-53-50-49-46-31-569,9236-16,8286-13,1304-11,87878117ЮЗ--

Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский

АО-47-45-45-41-27-498,7192-12,6250-8,8270-7,48281139ЮЗ6,9-

Удмуртская Республика

Глазов-42-39-38-35-20-508168-9,7231-6247-58584248ЮЗ4,9-

Ижевск-41-38-38-34-20-486,9162-9,2222-5,6237-4,78580168ЮЗ4,84

Сарапул-41-38-38-34-19-486,6163-9,4220-5,9236-4,98481228ЮЗ-3,5

Ульяновская область

Сурское-39-36-36-31-18-469,3152-8,2211-4,8226-3,98180140ЮЗ-3,4

Ульяновск-38-36-36-31-19-487,4155-8,9212-5,4228-4,48281220---

Хабаровский край

Аян-33-31-30-28-24-377,2203-11,7278-7,4300-6,25047129СЗ-3,4

Байдуков-37-35-34-31-27-447,6198-12,8255-9271-7,98180-СЗ-5,9

Бикин-38-34-35-32-25-4612,8159-13,3208-9,1223-7,8766696ЮВ-2

Бира-37-35-34-31-27-4311166-13,4220-9,1234-7,97064853--

Биробиджан-38-34-35-32-28-4314,9169-14,8219-10,4234-9,27465843--

Вяземский-38-34-34-31-27-4811,9163-13,5213-9,3227-8,17466114ЮЗ4,1-

Гвасюги-39-37-37-35-30-5217,3174-14,9228-10,4242-9,27764128---

Гроссевичи-26-25-23-22-20-368,7161-8,8248-4,3270-3,25447-СЗ--

Де-Кастри-30-29-28-27-24-397,8183-11,4256-6,9276-5,86861131СЗ--

Джаорэ-36-32-33-30-25-427,7191-11,7252-7,9268-77065----

Екатерино-Никольское-34-32-32-30-26-4310,7162-12,9213-8,8228-7,6706257СЗ7,94,5

Комсомольск-на-Амуре-38-37-37-35-27-459,9171-15,4223-10,8238-9,5797793Ю-3,9

Нижнетамбовское-40-38-38-36-31-5313,7175-15,5229-10,9244-9,67872119ЮЗ--

Николаевск-на-Амуре-41-38-39-35-25-478,5189-13,9249-9,6263-8,678762103--

Облучье-40-39-37-36-31-4613,1176-16,2227-11,5241-10,4797082СЗ--

Охотск-38-36-35-33-27-456,3213-13,7280-9,5304-8,1646272С-4,2

Им. Полины

Осипенко-45-43-43-41-34-5214,7183-17,2240-12,2255-10,9777265С-2,6

Сизиман-30-29-28-26-23-4311,6181-10,8263-6,2283-5,165531333-3

Советская Гавань-32-30-29-27-23-4011,3166-10,6243-6264-4,87058208ЮЗ--

Софийский Прииск-47-45-44-43-37-5415212-19,2268-14,3285-12,9767065В2,31,5

Средний Ургал-43-42-41-40-36-5212,1183-18,4238-13,3253-11,9766957--

Троицкое-36-34-32-31-28-478,7166-13,9217-9,7231-8,57470137Ю-4,2

Хабаровск-37-34-34-31-25-437,7162-13,4211-9,3225-8,17571116ЮЗ5,95,3

Чумикан-35-34-34-32-29-435,3198-13,8274-8,8292-7,77371-310,36,3

Энкэн-31-30-30-28-25-416,2206-12281-7,7303-6,54845-СЗ-4,8

Республика Хакасия

Абакан-44-42-41-40-25-4710,8165-13,1225-8,4242-7,2797540--2,8

Шира-43-40-39-38-24-4910,5174-11,9236-7,7254-6,6737036ЮЗ4,12,5

Челябинская область

Верхнеуральск-39-38-35-34-21-4810,3170-11,1221-7,5242-6,1787581ЮЗ-3,1

Нязепетровск-42-40-38-35-22-529,2172-10,6229-6,8248-5,68178149ЮЗ-2,7

Челябинск-39-38-35-34-21-489,4162-10,1218-6,5233-5,57878104ЮЗ4,53

Чеченская Республика

Грозный-23-22-20-18-9-327,177-2,21600,91781.78981128СЗ3,52

Читинская область

Агинское-42-38-40-36-28-4813,9182-14,8238-10,4255-9,17267193-2,9

Акта-41-38-36-34-28-4714,7179-14237-9,6254-8,3736521СЗ5,22,2

Александровский

Завод-43-41-40-38-32-4812,1194-16,6250-12267-10,6807538ЮЗ--

Борзя-45-42-44-40-32-5213,9183-16,5236-12250-10,7787821СВ-3,1

Дарасун-40-37-38-34-27-4813,9188-13,7247-9,5265-8,2726428СЗ-2

Калакан-51-49-49-47-40-5615,6209-20,9260-16276-14,57467273-1

Красный Чикой-44-42-42-39-31-4812,5184-15,8244-10,9262-9,57874293-1,5

Могоча-47-45-43-41-35-5315,2201-18,1254-13,4271-12767632СЗ5,21.8

Нерчинск-48-46-47-44-36-5413,3183-19,1233-14,1247-12,877732334,42,1

Нерчинский Завод-45-43-43-41-34-5310184-17,4237-12,7252-11,3787632СЗ2,71,2

Средний Калар-52-50-48-46-41-5617,2218-21,5271-16,4287-15787320СВ-0,9

Тунгокочен-48-46-47-45-36-5418,7205-18,7262-13,8278-12,4766827ЮЗ-1,5

Тупик-50-46-46-44-38-5615,4207-19,7260-14,8276-13,4767045Ю-1,5

Чара-50-49-48-46-39-5613,4214-20,3267-15,5282-14,2797925СВ-1,2

Чита-44-41-42-38-31-4714",5189-15,8242-11,4258-10,1756420В-2,4

Чувашская Республика

Порецкое-40-36-35-31-17-457,4152—8212-4,6227-3,78482192ЮЗ-4,9

Чебоксары-40-36-35-32-18-446,8156-8,3217-4,9232-3,98484160Ю-5

Чукотский АО (Магаданская

область)

Анадырь-43-42-42-40-27-457,7241-14,7311-10,5345-8,58181140СЗ11,46,7

Березово-52-51-51-50-37-5311,6236-18,2296-13,6314-12,377761133-2,2

Марково-52-50-51-48-31-6011238-18,1286-14,3300-13,27977103С62,3

Омолон-56-53-50-47-37-619,6232-25,2283-19,8299-18,3757488СЗ4,21,6

Островное-57-53-55-51-39-589,2238-22,5288-17,8305-16,3757571СЗ4,51.8

Усть-Олой-57-54-55-51-41-588,2234-23,5286-18,4304-16,8777784ЮЗ-1,5

Эньмувеем-54-51-52-48-32-5510,5242-18,4294-14,5313-13737395СЗ-2,2

Республика Саха (Якутия)

Алдан-48-44-44-42-33-518216-17,4267-13,3281-12,27878121ЮЗ-2,8

Аллах-Юнь-57-56-55-54-49-599,2231-27280-21,4295-19,9757532С3,20,9

Амга-59-58-57-55-48-638,9217-26,1259-21,3273-19,7767658З2,51,6

Батамай-58-56-54-52-47-637,9222-25,7265-20,8279-19,4726953В-2,3

Бердигястях-58-57-56-54-45-6110,7222-24,5268-19,6282-18,17372563-1.2

Буяга-57-55-55-52-43-6112,3218-23,1266-18,2280-16,7747256--0,9

Верхоянск-63-61-62-59-51-687,3234-29,6279-24,1292-22,6747437ЮЗ2,11

Вилюйск-58-56-53-52-43-618,3219-22,7262-18,2276-16,9757565ЮЗ32,2

Витим-56-54-53-51-34-6111,2204-18,2257-13,7272-12,47674119Ю4,92,4

Воронцово-55-53-52-51-43-578,7246-24,5297-19,6324-17,2767664СЗ-1,6

Джалинда-62-59-60-56-44-649,4247-24,2296-19,5316-17,7747453ЮВ-2,2

Джарджан-58-55-54-52-44-607,2238-23,5284-19297-17,8737369Ю6,13,6

Джикимда-56-54-54-51-40-5912,5209-21,4259-16,5274-15,1777585--0,8

Дружина-57-56-53-52-44-588,8236-25,2284-20,2297-18,9767678СЗ2,81,5

Екючю-62-60-61-58-51-657234-28,5281-23294-21,6747431ЮЗ-1,1

Жиганск-57-55-54-51-44-607,3232-24278-19,3291-18747259Ю-3,9

Зырянка-54-53-53-51-42-566,9229-23,9274-19,2288-17,9777797СЗ5,32,2

Исить-53-52-51-50-41-547,6211-22,1256-17,4271-16757559З5,42,4

Иэма-61-60-59-57-51-637,4242-28,6292-22,9311-21737338СЗ-1,2

Крест-Хальджай-59-58-56-55-50-627,2216-27256-22,1270-20,57272433-1

Кюсюр-58-56-56-54-43-608247-23,4298-18,7324-16,5747490ЮЗ7,73,9

Ленек-55-53-52-49-35-5710208-18,8259-14,2274-1375751033-2,8

Нагорный-48-46-44-41-35-579,6222-18,7275-14,2291-13747146С6,63

Нера-62-60-60-58-51-625,2229-29,1272-23,8286-22,271702ЮЗ-1,8

Нюрба-58-56-53-52-41-6210,2217-22,3263-17,7277-16,3757561ЮЗ3,32,2

Нюя-56-53-52-50-35-619,3203-18,8253-14,2268-12,973736135,32,4

Оймякон-63-62-61-60-53-689,3238-30,1286-24,3299-22,8747448310,9

Олекминск-55-52-52-50-37-597,7208-19,9256-15,3271-14787876ЮЗ-2,2

Оленек-62-59-58-57-46-6310240-25290-20303-18,7757562СЗ2,42,3

Охотский Перевоз-58-57-56-55-49-607,9218-26,7260-21,7274-20,1747454Ю1,81,1

Сангар-53-52-51-50-44-616,4220-24261-19,6274-18,2707058В7,63,6

Саскылах-57-54-55-53-40-587,9257-22,6314-17,8340-15,8757550ЮВ-3,4

Среднеколымск-54-53-53-51-42-588237-23,7287-18,9301-17,5777776ЮЗ-1,9

Сунтар-56-54-53-51-39-6011,8213-21260-16,5274-15,2767369ЮЗ3,32

Сухана-60-59-59-57-48-649,3239-25,6286-20,6299-19,3727258ЮЗ41,4

Сюльдюкар-61-58-56-53-43-6311,8222-22,8270-18284-16,7757564ЮЗ-1,1

Сюрен-Кюель-51-50-49-46-40-537,2239-22,1292-17,4311-15,8757534ЮЗ8,73

Токо-55-53-53-51-45-5914,7226-23,8279-18,4294-17757466СЗ-0,8

Томмот-56-54-54-51-41-6012,1214-21,9262-17,1277-15,7777792СЗ-1

Томпо-59-58-57-55-49-607,7230-27,6276-22,2290-20,8747433СЗ3,12,4

Туой-Хая-58-55-54-52-38-5910,4216-20,4266-15,8280-14,5767572ЮЗ31,9

Тяня-55-53-52-50-38-5711,9211-20,5262-15,7278-14,4787789СЗ-0,8

Усть-Мая-5856-57-54-47-608,8213-25256-20,1271-18,5737365С2,21,5

Усть-Миль-55-54-54-51-45-5910,4213-24259-18,9274-17,4757468В-1,1

Усть-Мома-62-60-59-58-50-629,3232-23,4277-23,1291-21,6767646ЮВ3,81

Чульман-55-52-51-49-42-6110,7220-22270-17,1285-15,7787774СЗ2,32,4

Чурапча-61-59-59-56-49-649,1219-26,6259-21,8273-20,2737346В—1,4

Шелагонцы-61-59-58-57-47-6410,4236-25,3285-20,1299-18,8737357В2,31,3

Эйк-56-54-54-52-43-599,6236-23,1284-18,5298-17,3757538Ю-2,6

Якутск-59-57-57-54-45-648,9216-25,3256-20,6269-19,2737248С-1,9

Ненецкий АО

(Архангельская область)

Варандей-40-39-37-36-24-448,8238-11,5323-7,3365-5,68685126ЮЗ-6,1

Индига-39-38-35-33-20-438215-9305-5,1350-3,28484137ЮЗ10,66,5

Канин Нос-28-25-25-23-15-385,6203-5,8325-2365-0,98786164Ю10,17,7

Коткино-49-47-43-41-23-5110215-10,7285-7,1309-5,88281148ЮЗ 3,7

Нарьян-Мар-44-42-40-37-22-488,6220-10,7290-7,2313-68380123Ю6,35

Ходовариха-39-37-34-32-22-408,6181-8,4330-6,2365-4,58686167ЮЗ-6,6

Хоседа-Хард-48-46-43-42-25-539,5229-13,3296-8,6318-7,38382118Ю7,24,4

Ярославская область

Ярославль-37-34-34-31-17-468,3152-7,8221-4239-2,88382174Ю5,54,3

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Баку-8-6-5-42-134,80 1125,11375.8-72125С-9,5

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Ванадзор-20-17-16-15--30-89-2,51800,72021,66952135СЗ4,8-

Горис-15-13-13-11--20-45-0,61732,41973,26551225СЗ4,3-

Ереван-21-19-19-17--278,370-2,414011591,87867132ЮЗ3,4-

Ехегнадзор-23-19-19-16--26 79-2,61480,51681.47362175ЮЗ--

Камо-24-22-21-18--33-134-4,9211-1,5243-0,17365114ЮЗ5,9-

Сафан-14-12-11-9--22-0 1403,11593,87353188В--

Севан-23-20-20-18--337,6134-5,6213-2240-0,7817816135,1-

Сисиан-26-23-21-19--34-105-3,21890,121117056120СЗ4,3-

Спитак-21-18-18-14---102-31840,12041705910636,6-

Степанаван-22-19-18-16--31-99-2,61890,62111.46856142ЮЗ7,2-

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Брестская область

Брест-30-25-24-21-7-365,5100-3,11860,120618580185ЮЗ3,73,4

Витебская область

Витебск-36-31-30-25-12-416,2135-5,3207-2,1225-1,28580202Ю4,84,3

Полоцк-35-30-29-25-12-396,31335207-1,8225-0,98582202Ю4,13,8

Гомельская область

Василевичи-30-27-26-23-10-366,5121-4,4194-1,2212-0,38579198Ю3,73,2

Гомель-32-28-28-24-11-356,3125-4,7194-1,6211-0,78480194Ю43,9

Гродненская область

Гродно-31-26-25-22-9-365,7113-3,5194-0,52130,4878318635,64,1

Минская область

Минск-33-28-28-24-10-396,2131-4,6202-1,6221-0,78681228Ю3,73,9

Могилевская область

Горки-35-30-29-26-12-406,3139-5,6208-2,4226-1,58684205Ю5,34,4

Могилев-34-29-28-24-12-376,4132-5,1204-1,9220-1,18682217Ю4,74,4

ГРУЗИЯ

Ахалкалаки-24-21-18-15-8-389,9117-4,5206-0,82330,4-61152ЮВ-5,1

Казбеги-30-25-24-21-9-427,3272-8,6365-5,7365-5,7-723773-4,9

Крестовый перевал-17-15-15-13-3-388,4180-6,7291-1,9326-1,3-77508СЗ-4,2

Мамисонский перевал-21-18-17-14-5-355,5210-7,2365-2,1365-2,1-81321З-8

Местиа-20-16-15-13-4-3510,5148-3,7202-0,42280,7-66331С-1,3

Мта-Сабуети-10-8-7-42-277,193-2,21950,82211,8-83624В-10

Поти-8-6-6-33-136,70 826,51197,4-64723В-6,1

Сакара-10-8-8-32-207,80 985,31256,2-61604В-1,8

Самтредиа-9-7-5-32-176,90 876,31196,8--624В-5,3

Тбилиси-14-11-10-81-227,40 1214,11435,3-57120СЗ-2,9

Телави-13-12-11-82-237,50 1333,51574,3-631863-2

Цхинвали-10-9-8-42-287,643-0,81542,21783,1-67247С-3,1

Шираки-21-18-17-14-5-3212,454-1,21531,81742,6-63160СЗ-3

Абхазская Республика

Гудаута-8-7-6-3-2-136,90 776,51147,4-66711СВ-2,9

Псху-17-14-12-10-4-279,745-0,81652,11903,0-731120С-0

Сухуми-5-4-3-20-126,50 796,41157.3-65679СВ-3

Аджарская Республика

Батуми-4-2-2-14-86,40 647,31128,1-701231ЮВ-3,2

Хуло-10-7-6-32-186,40 1433,22134,3-65718С-5

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Акмолинская область

Астана-41-38-36-33-23-529167-11,7215-8,1227-7,2807788ЮЗ5,95,2

Атбасар-40-39-37-34-25-579,6169-11,7215-8,9229-7,7817892ЮЗ7,85,5

Актюбинская область

Актюбинск-38-36-33-31-22-488,9154-10,1200-6,8212-5,980-87Ю6,14,3

Караулкельды-39-37-35-33--448,5144-8,7191-5,6202-4,8--83ЮВ5,34,2

Уил-39-38-36-34-18-428,6142-8,7187-5,6201-4,68176104ЮВ6,14,4

Челкар-39-37-35-33--459,5146-9,8190-6,4201-4,681-75СВ6,24,9

Алматинская область

Алматы-30-28-23-21-11-9,8111-4,6168-1,6182-0,87575213Ю1,31,1

Баканас-41-40-39-35--4312,1125-7,6172-4,5185-3,579-75СВ2,52,1

Атырауская область

Атырау-33-30-28-25-8-388,1125-6,4177-3,4191-2,4847577В65,8

Ганюшкино-30-28-27-23--7,4111-5,1174-1,9187-1,282-66В7,34,9

Восточно-Казахстанская область

Зайсан-39-38-36-33-23-8,3151-11,8191-8,3203-7,3818074---

Зыряновск-46-44-44-41--5112,3172-15,2217-11,1231-9,9--218---

Катон-Карагай-37-35-31-29--9,9167-9,6225-6244-4,865-97---

Лениногорск-45-39-42-36--11,4164-9223-5,5240-4,467-126В6,62,7

Усть-Каменогорск-46-44-42-39--4911.3154-11,8204-7,8219-6,675-166ЮВ52,4

Шемонаиха-46-44-42-38---11,4160-12209-8,2223-7,178-152Ю62,9

Джамбулская область

Джамбул-30-28-27-23--4110,4100-3,6162-0,71860,676-162Ю4,53

Фурмановка-32-29-27-24--10,4113-5,6166-2,5179-1,672-112СВ4,33,3

Джезказганская область              -

Балхаш-37-35-33-31-20-9,1144-9,9189-6,5203-5,4--61СВ5,14,8

Карсакпай-39-37-35-32-21-9154-10,5199-7,2212-6,1807668---

Западно-Казахстанская область

Джамбейты-39-36-33-30--428,8145-9,2192-5,9205-4,982-94ЮВ5,55,1

Уральск-38-36-33-30-19-438,6148-9,4198-5,9209-5.1--112ЮВ4.73

Карагандинская область

Караганда-39-37-35-32-21-9,3161-10,3208-7222-678-92ЮЗ5,34,9

Каркаралинск-38-36-34-31--4511.2165-9,9208-7238-5.479-60Ю8-

Кзыл-Ординская область

Аральское Море-35-33-30-27-18-388,4136-8,5181-5,4192-4,6817659СВ5,64,9

Казалинск-32-30-28-25--408,6128-7,3175-4,3186-3,379-72СВ33,4

Кзыл-Орда-34-30-26-24--388,6118-6,2175-4,3181-2,379-73GB4,54,4

Кокчетавская область

Кокчетав-39-36-37-33--468,5167-11215-7,5228-6,5--60ЮЗ7,95,9

Кустанайская область

Кустанай-40-36-37-34-24-8,7161-12212-8,1224-7.2817873--4,6

Мангистауская область

Форт-Шевченко-21-19-19-17--4,979-2,11570,91721,576-61---

Павлодарская область

Баянаул-39-37-35-32--8,9157-9,7208-6,3224-5,272-88З8,73,9

Павлодар-40-39-38-35--479,8161-12,3206-8,7220-7,679-86Ю5,94,8

Северо-Казахстанская область

Петропавловск-40-38-39-36-24-449,1171-12,2218-8,6233-7,5817874ЮЗ6,45,7

Семипалатинская область

Аягуз-42-41-40-39--11,6159-11.7205-8,1222-6,875-99---

Бахты-38-36-33-30--13,5135-9,1181-5,6194-4,676-125---

Кокпекты-45-43-41-38--5012,3164-14209-10222-8,977-143---

Семипалатинск-44-41-40-36--9,8159-11,2203-7,8216-6,876-109---

Талды-Курганская область

Жаркент-32-30-27-23-11-12,6111-6159-2,9174-1,9-7463---

Талды-Курган-34-32-29-26--12,5125-6,6174-3,7187-2,8--169---

Тургайская область

Амангельды-40-37-37-33--459,2157-11,4200-8211-7,181-92СВ7,34,8

Тургай-37-34-33-31-23-9,4152-11.2194-7,8207-6,9807888СВ6,34,9

Южно-Казахстанская область

Туркестан-29-26-24-21-10-10,186-3,6151-0,31650,5-74134В2,62,5

Чимкент-26-25-17-15--9,861-1,91431,51602,2--368В4,32,5

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Иссык-Кульская область

Каракол-18-16-15-13--11------726493В4,4-

Чолпон-Ата-14-13-11-10---------7161----

Нарынская область

Кочкорка-24-22-23-21--36-------62422331,7-

Нарын-33-31-32-29--3810,7------8069-32,1-

Сусамыр-42-40-40-36--13,1------8276113ЮЗ0,7-

Ошская область

Гульча-24-22-20-20----------56195---

Ош-20-17-16-13--9,9-------5720531,8-

Хайдаркан-20-19-17-16-- -------52233---

Таласская область

Талас-28-24-23-21--12,3------6757126В2,5-

Чуйская область

Бишкек-28-27-24-23--10,6------716318432.4-

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Кишинев-24-22-20-17-8-325,982-2,51620,61791.48175130СЗ5,7-

РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН

Ахалская область

Ашхабад-19-16-15-11-2-248,80 10841284,8-69139В2,3-

Гаудан-18-14-13-11-3-229,521-0,11512,71733,4-60174Ю5,4-

Серахс-18-14-14-11-3-269,70 964,91175,7-63150СЗ4,8-

Теджен-20-16-15-12-5-2710,60 1033,81234,7-63110В4,8-

Балканская область

Гасанкули-17-13-12-80-1810,50 985,31226-64120СВ3,9-

Казанджик-20-16-14-13-2-298,20 1143,21314-68109В6,4-

Кизиларват-19-18-17-14-3-2680 11831353,8-72134В6,7-

Кизилатрек-10-8-6-53-1510,30 826,31116,9-61125СВ3,7-

Небитдаг-19-16-15-11-2-248,30 994,71145,3-5781В7,6-

Туркменбаши-18-14-13-11-3-228,10 1244,11444,6-6182ЮВ6,5-

Чагыл-25-21-20-15-5-329,362-0,41371.41532,2-6070В5,6-

Марыйская область

Байрамали-18-16-15-12-5-2610,10 10341215-55146В4,1-

Иолотань-20-17-15-14-6-2810,30 1064,11284,9-6290ЮВ4-

Кушка-20-17-16-12-2-3311,10 1154,41375,2-65239ЮЗ3,1-

Мары-18-15-15-12-4-2510,30 10141224,8-6299В5-

Тахтабазар-20-16-15-12-5-27100 1044,31255,1-69205ЮВ3,3-

Ташаузская область

Ташауз-24-21-21-17-8-339,681-0,8147-0,11600,6-6560В5,9-

Чарджоуская область

Дарганата-23-19-18-15-6-3110,251-0,61351,41512,2-5881В4,7-

Керки-19-16-16-12-3-25100 964,61225,5-64141ЮВ4,9-

Репетек-20-17-16-12-2-3110,50 1113,61304,4 5890ЮВ4,4-

Чарджоу-19-17-15-13-2-249,60 1143,31344,1-6393С5-

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Андижанская область

Андижан-19-16-16--5-289,152-1301,6------2,1-

Бухарская область

Бухара-19-16-15--3-2510,10 1263,1------4,5-

Джизакская область

Галляарал-26-23-22--6-371162-1441,4------4,7-

Джизак-22-19-19--4-328,528-1262,7------5,5-

Каракалпакстан

Каракалпакия-32-29-30--13-407,8119-174-2,4------5-

Муйнак-25-23-23--8-6,8104-167-1,2------4,8-

Нукус-27-24-23--9-348,890-143-0,6------4,2-

Чимбай-27-24-23--10-349,4100-163-1,3------3-

Кашкадарьинская область

Гузар-16-14-13--2-239,40 1004,7------4,7-

Мубарек-19-16-16--3-279,90 1223,5------2,8-

Навоийская область

Навои-18-16-16--2-2890 1233,5------3,6-

Нурата-22-19-19--4-321028-1362,8------7,4-

Наманганская область

Касансай-17-15-14--4-218,948-1382-----.-2,6-

Наманган-20-17-17--6-268,752-1281,5------2-

Самаркандская область

Каттакурган-19-16-16--3-308,623-1342,8------3,7-

Самарканд-18-15-14 -3-259,80 1333,3------2,7-

Сурхандарьинская область

Денау-14-12-11-0-219,30 895,1------2,4-

Термез-14-12-12--1-2010,40 914,5------4-

Шерабад-13-10-10-1-8,40 805,4------3,6-

Сырдарьинская область

Сырдарья-23-21-20--5-329,451-1341,8------2,2-

Ташкентская область

Ташкент-19-16-16--4-309,630-1292,7------2,1-

Чарвак-18-16-15--5-246,956-1441,7------11,3-

Ферганская область

Коканд-17-14-14--5-247,651-1311,8------5,4-

Фергана-18-15-15--6-9,147-1321,9------1.4-

Хорезмская область

Ургенч-23-21-21--8-288,879-1480,8-------4,6

УКРАИНА

Винницкая область

Винница-29-26-25-21-10-36-107-3,7180-0,71980,2--194Ю--

Волынская область

Ковель-28-25-23-21-9-35-97-3,218002000,9--1763--28

Луцк-27-24-22-20-8-34-99-3,3179-0,11990,8--162ЮВ--27

Днепропетровская область

Днепропетровск-29-27-26-24-10-38-100-3,7172-0,61870,2--209В--

Комиссаровка-27-25-22-20-8-34-100-3,7175-0,61910,2--180СВ--

Кривой Рог-21-18-18-17-7-28-95-3,3170-0,21860,6--177В--

Донецкая область

Донецк-28-26-24-22-9-34-105-4,1176-0,9190-0,2--204ЮВ--

Житомирская область

Житомир-29-25-24-22-9-35-109-3,9182-0,82010,1--174З--

Овруч-28-25-2321-8-34-111-4185-0,92020--205З--

Закарпатская область

Ужгород-25-23-21-18-7-32-6321541,51762,4--278ЮВ4,4-

Запорожская область

Запорожье-27-24-23-21-7-32-86-2,91660,31811--219СВ--

Кирилловка-28-25-23-22-8-33-99-3,5174-0,41910,4--236В--

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковск-26-24-22-20-9-34-96-3,317801980,9--172ЮВ--

Киевская область

Киев-29-26-25-22-10-32-103-3,7176-0,61930,3--235З4,3-

Кировоградская область

Гайворон-29-26-25-22-9-35-95-3,4173-0,21900,6--220ЮВ--

Знаменка-29-27-25-22-10-35-105-3,9177-0,81930--200Ю--

Кировоград-30-26-25-22-10-35-102-3,8175-0,71910,1--167Ю--

Луганская область

Луганск-32-29-27-25-10-42-100-4,1172-0,81880--179В--

Львовская область

Львов-25-24-20-19-9-34-99-317902011--231ЮВ5,8-

Николаевская область

Николаев-26-23-22-20-7-30-76-2,21600,91761--178СВ--

Одесская область

Измаил-22-19-17-15-2-25-54-1,31531,91722,7--188С6,4-

Любашевка-24-21-21-19-7-30-93-3,3171-0,21870,6--194ЮВ--

Одесса-24-21-20-18-6-29-61-1,41581,71782,5--204С6,5-

Раздельное-24-21-20-17-7-29-83-2,51640,61811,4--178СВ--

Сарата-26-23-22-20-7-30-64-1,51571,61772,4--163С--

Полтавская область

Лубны-29-26-25-23-11-34-112-4,2179-1,2195-0,4--247ЮВ--

Полтава-30-27-25-23-11-34-112-4,3177-1,3193-0,5--215В--

Ровенская область

Ровно-27-25-22-21-9-35-105-3,5181-0,52000,4--157З--

Сарны-27-25-23-21-10-35 102-3,5180-0,41990,5--182Ю--

Сумская область

Ромны-29-26-25-23-11-34-118-4,8184-1,7200-0,8--237В--

Сумы-30-29-27-25-13-36-121-5185-1,9201-1,1--220ЮВ--

Тернопольская область

Тернополь-25-23-22-20-9-32-109-3,8183-0,72030,2--175ЮВ--

Харьковская область

Лозовая-30-27-26-22-10-35-108-4,3176-1,3192-0,4--230В--

Харьков-31-28-26-23-11-36-113-4,6179-1,5194-0,7--192В6,5-

Херсонская область

Аскания-Нова-26-23-22-20-7-31-75-2,216511821,8--154В7,2-

Геническ-27-24-23-19-7-32-70-1,71611,41782,1--166В6,6-

Херсон-27-23-23-19-7-32-77-2,116311801,8--165В--

Хмельницкая область

Хмельницкий-26-25-22-21-9-32-106-3,6181-0,52000,4--195ЮВ--

Черкасская область

Золотоноша-29-26-24-21-8-36-104-3,9177-0,81940,1--205ЮВ--

Умань-29-25-23-20-8-35-104-3,7178-0,61950,2--220СЗ--

Черниговская область

Чернигов-31-28-27-23-10-36-115-4,5185-1,4202-0,5--210Ю--

Черновицкая область

Черновцы-26-24-22-20-9-32-92-3,217301910,9--173СЗ6,3-

Автономная Республика Крым

Ай-Петри-24-22-20-18-6-27-105-2,62090,72371,7--638СЗ--

Клепинино-27-25-23-21-9-33-55-1,115621752,8--160В--

Симферополь-22-20-18-15-3-30-37-0,51532,61743,4--210СВ7,4-

Феодосия-22-19-17-15-2-25-0 1403,41624,1--185СЗ6,5-

Ялта-10-8-7-61-15-0 1195,11495,9  3553--

Таблица 2* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА

Республика, край, область, пунктБарометрическое давление, гПаТемпература

воздуха, °С, обеспе­ченностью 0,95Температура воздуха, °С,

обеспе­ченностью 0,98Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, °САбсолютная максимальная температура воздуха, °ССредняя

суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °ССредняя

месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %Средняя

месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца,

%Количество осадков за апрель - октябрь, ммСуточный максимум осадков,

ммПреобладающее направление ветра за июнь - августМинимальная из средних

скоростей ветра по румбам за июль, м/с

12345678910111213

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Республика Адыгея

Майкоп99026,630,6294112,8674848188Ю2,1

Республика Алтай

Алейск99024,528,626,94112,9685131485ЮЗ0

Барнаул99024,527,7263812,3705434061СВ0

Беля96019,924,222,3359,5726446397ЮВ0

Бийск98523,427,625,93913,3745540459ЮЗ3,1

Змеиногорск96523,627,7264013,36852445113СВ0

Катанда92021,425,623,83616735436135С0

Кош-Агач84018,923,221,33314,254359654З0

Онгудай93022,226,424,63815,3715033452З0

Родино99025,129,127,54013,8634524350ЮЗ3,3

Рубцовск98525,129,127,44113,56546255-СВ0

Славгород99524,928,927,34012,9624522570СЗ4,2

Тогул98022,726,825,13712,2756037642СВ-

Амурская область

Архара99024,727,526,33610,28067610104ЮВ0

Белогорск98524,228,326,64010,97561481105Ю3,1

Благовещенск99024,728,1274110,67763528122Ю0

Бомнак96521,72624,63512,87561533101В3,5

Братолюбовка98023,227,325,63911,77963550-ЮВ-

Бысса97023,527,625,93514,18060636106С0

Гош98023,327,425,74013,58063554107ЮВ0

Дамбуки97522,426,624,83713,8776148290СЗ0

Ерофей Павлович95023,127,225,53714,7735542981С-

Завитинск98023,327,425,74010,77965577127ЮВ0

Зея98023,127,225,53614,3786049575-0

Норский Склад98023,527,625,93512,57963548135СВ0

Огорон96021,725,924,13513,7786152596С0

Поярково99524,228,326,64011,5806444694В0

Свободный98524,228,326,64012,5786057889СЗ-

Сковородино9602327,125,43615,3765644297В0

Средняя Нюкжа94522,626,8253816,77656546-ЮВ-

Тыган-Уркан9652327,125,43815,17758524-СЗ0

Тында95022,526,624,93614,9765651869З0

Унаха95522,526,624,93615,8775655886СЗ-

Усть-Нюкжа95522,92725,337147252402128СВ0

Примечание - Абсолютная максимальная температура воздуха выбрана из ряда

наблюдений за период 1881 - 1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 «Строительная

климатология и геофизика» абсолютная максимальная температура воздуха для

отдельных пунктов определялась методом приведения.

Черняево98023,527,625,93712,4785941586СВ-

Шимановск97523,527,625,94012,9-5849678СЗ0

Экимчан95022,126,324,54014,2785865596В0

Архангельская область

Архангельск101019,62420,93410,9725740255СЗ4

Борковская99017,922,320,33514,2746043576СЗ-

Емецк101019,423,721,83510,7725836653С-

Койнас10001923,321,43612705542380СЗ2,4

Котлас1010182623,23411,2745641582СЗ4

Мезень101016,821,219,23510,7756434651С3,8

Онега101019,724,521,23610,1715840872СЗ2,7

Астраханская область

Астрахань101528,433314011,1553612673В3,6

Верхний Баскунчак10102932,831,44513,1453215658З0

Республика Башкортостан

Белорецк9502024,322,43811,9735036969З0

Дуван97020,424,722,83811,5745838672С-

Мелеуз99023,827,926,24113,1664929878С0

Уфа99023,327,324,23910,7725436258С0

Янаул100022,526,624,93812,8705132963СВ0

Белгородская область

Белгород99023,327,425,73811,4665236283СВ4,1

Брянская область

Брянск9902324,722,8389,77353420-СЗ0

Республика Бурятия

Бабушкин95016,921,319,33398075479127З-

Баргузин95023,226,5253712,6675123878З-

Багдарин91020,925,123,33515,6745434365С-

Кяхта92022,426,624,83911,9645231776С0

Монды87019,323,621,73414,5735234380В0

Нижнеангарск95018,623213510,3776629858Ю0

Сосново-Озерское90520,424,722,83712,8735930259З-

Уакит89018,823,121,230137052362-СЗ-

Улан-Удэ95023,52825,94013,2654722892СЗ0

Хоринск930--25,94013,96448243-З-

Владимирская область

Владимир995222723,3379,87257413109С3,3

Муром100022,726,823,33710,6705338369ЮЗ-

Волгоградская область

Волгоград100027,633304411,6513321282СЗ5,2

Камышин1005263229,94212,55138213-СЗ4,6

Костычевка1005283229,54314,15439221-С-

Котельниково100528,432,330,84213,8513426151СЗ3,1

Новоаннинский1000283228,24213,1623930192С-

Эльтон101028,932,531,34513,3473319099СВ0

Вологодская область

Бабаево1000212622,53511,6736045060З-

Вологда99521,22722,33911766041774З0

Вытегра10052024,721,93610,8745945472СЗ0

Никольск99520,324,622,73711,8755842558С-

Тотьма9952024,322,43711,5756046069ЮЗ3

Воронежская область

Воронеж100024,128,625,93811,56650367100С3,3

Республика Дагестан

Дербент101525,829,828,2387,36765214113СЗ0

Махачкала101526,23228,6387,86460246104ЮВ4,9

Южно-Сухокумск1000313532,54214,25836186-В-

Ивановская область

Иваново99520,92623,33811,1725643778З2,8

Кинешма100021,425,623,83811,3715645060ЮЗ-

Иркутская область

Алыгджер92019,924,222,33514,6785556556С-

Бодайбо97521,92726,14014,6745538762--

Братск970222723,53310,67256311102СЗ0

Верхняя Гутара91019,523,821,93615,4785452663С-

Дубровское95523,127,225,53814,2745236456--

Ербогачен9752225,824,33515665030071ЮЗ0

Жигалово97021,626,825,63715,27655293-З-

Зима95522,426,624,83513,3735633266СЗ0

Ика97021,725,924,13515,67556285-З-

Илимск97523,127,225,53815,3745233652В-

Иркутск95521,825,624,73613,4745840282ЮВ2,2

Ичера98022,726,825,13614,27452351-С-

Киренск97522,526,125,13713,4745632567ЮЗ0

Мама98023,427,525,83914,47453412-СЗ-

Марково97523,227,325,63714,67454316-З0

Наканню97521,525,723,93715,16950308---

Невон98022,626,8253714,5735132656ЮЗ-

Непа97021,82624,23914,37656320-СЗ-

Орлинга97022,726,825,13814,5785834950С-

Перевоз97022,526,624,93615,7745433148СЗ-

Преображенка97522,126,324,53614,8725331356--

Слюдянка96017,421,819,8318,27873476144ЮЗ0

Тайшет97522,426,624,83613,2715435071З0

Тулун95521,625,824,03513,87658359101СЗ0

Усть-Ордынский - Усть-Ордынский 95522,826,925,23713,87256278-СЗ-

Бурятский АО

Кабардино-Балкарская Республика

Нальчик97024,628,6273910,46854505-ЮЗ0

Калининградская область

Калининград101021,224,722,4369,37763508110З4,3

Республика Калмыкия

Элиста99528,532314313483422971З0

Калужская область

Калуга990222723,43810,7765944189СЗ0

Камчатская область

Апука - Корякский АО101010,815,513,2255,5888225457ЮЗ-

Ича - Корякский АО101012,514,214,12959186578105Ю-

Ключи100517,22119,5319,5766536878В0

Козыревск100518,72321,13212,1756127840С-

Корф - Корякский АО101013,21615,5296,28275302-Ю-

Лопатка, мыс1005913,811,4203,5979562972СЗ-

Мильково99518,923,221,33212,3766132951ЮЗ-

Начики98015,620,11830118266554105ЮЗ0

о. Беринга101010,114,912,5223,79288292-Ю7

Оссора - Корякский АО101013,317,915,7307,28274634-ЮЗ-

Петропавловск-Камчатский100014,419,216,8296,28275754207ЮВ0

Семлячики101013,618,216315,78581864-Ю0

Соболево101013,918,516,3297,8918169392Ю-

Кроноки10101317,615,4287,58881548-С-

Ука101014,619,217338,58474360-СВ0

Октябрьская101011,516,513,9284,4938938967СЗ5,2

Усть-Воямполка - Корякский АО101011,31613,7296,4908542165С4,2

Усть-Камчатск101013,21815,6306867738658Ю0

Усть-Хайрюзово101013,11815,5306,9898247961С0

Карачаево-Черкесская Республика

Черкесск95524,828,827,23911,5674845392Ю-

Республика Карелия

Кемь101016,821,917,8327,3776933240С4,1

Лоухи100017,421,819,83310,6715838360ЮЗ3,1

Олонец101019,72429,13611,6745943297ЮЗ3,1

Паданы99517,62220328,6746736580З3,2

Петрозаводск10001922,820,3339746042059ЮЗ3,2

Реболы99018,222,620,6338,9705840025ЮЗ-

Сортавала1010192421,7349,9735938249Ю-

Кемеровская область

Кемерово99022,726,825,13712,9735633546ЮЗ0

Киселевск97522,526,624,93811,9725633849ЮЗ0

Кондома97022,326,524,73814,4795963672Ю0

Мариинск995232824,53712,4745734669ЮЗ0

Тайга98021,225,423,63612,3745944482ЮЗ0

Тисуль99021,926,124,33713,1755938978ЮЗ-

Топки97521,425,623,83710,9735842355Ю-

Усть-Кабырза96522,226,424,63714,17856621-З-

Кировская область

Киров99521,825,723,13710,17057415137З4

Нагорское98519,924,222,23510,37358433-СЗ-

Савали10002226,224,43811,5685338162СЗ-

Республика Коми

Вендинга100019,623,9223512,9715742359С0

Воркута99015,619183110,5726337037С4,8

Объячево99019,924,222,33511725744073Ю-

Петрунь100016,821,219,23310,8726034938С-

Печора100018,323,621,73510,8665237349С3,5

Сыктывкар10002024,322,23510,9715640465С3,8

Троицко-Печорск100019,324,621,63511,6705840958СЗ3

Усть-Уса100017,121,519,53210,1716134450С-

Усть-Цильма100018,222,919,7349,9715738366--

Усть-Щугор100018,623213513,7705643252С0

Ухта99018,923,221,33510,7695237962С3,4

Костромская область

Кострома99521,225,423,1379,9745840962-4,2

Чухлома99020,124,422,53610,6756045686СЗ-

Шарья99520,724,923,13611,67459471-С3,6

Краснодарский край

Краснодар101027,431,129,84213,26446393107СВ0

Красная Поляна950232825,73811,67961956188С-

Приморско-Ахтарск1015253328,4438,46554345123СЗ-

Сочи101024,827,826,6397,57768768245СВ0

Тихорецк100527,631,5304213,2594336092В0

Красноярский край

Агата9751822,420,43313,4705836048СВ-

Ачинск98021,82624,23912,4705536699З3,2

Байкит - Эвенкийский АО98020,625,224,53915,1715235549С0

Боготол97521,425,623,83411,7735938099ЮЗ-

Богучаны99023,326,825,73813,5685129263З0

Ванавара - Эвенкийский АО9802126,324,73515,6705031764ЮЗ0

Вельмо99021,92624,33515,3735546947З-

Верхнеимбатск100520,324,622,73511,1705941590СЗ0

Волочанка100515,620,118369,27061256-З4,5

Диксон - Таймырский АО10055,110,17,5275,58986-31СВ6,7

Дудинка - Таймырский АО100515,72218,1329716431448С4

Енисейск100021,82624,53712,9735536074СЗ0

Ессей - Эвенкийский АО98016,420,918,83410,2716023158С0

Игарка100517,922,420,3339,9696036655СЗ4,4

Канск98523,127,225,53613,3695127974З0

Кежма98522,526,624,93613,9695324564ЮЗ0

Ключи97022,126,224,53612,3725638563З-

Красноярск9802226,224,33611,1705836997З0

Минусинск98024,328,226,63913,6685129654ЮЗ0

Таимба98522,526,624,93716,2725030954З-

Троицкое9952327,125,43616,7735432693ЮЗ-

Тура - Эвенкийский АО99020,22523,53813,8684829250В0

Туруханск100518,323,521,43610,5695737661СЗ4

Хатанга - Таймырский АО101015,219,717,63796961264-СВ5,2

Челюскин, мыс - Таймырский АО10101,56,73,9244,19391--В5,8

Ярцево100021,725,924,13612,1715644377ЮВ0

Курганская область

Курган100023,828,125,24111,9695428687С-

Курская область

Курск98523272437106956375144СВ3,5

Липецкая область

Липецк99523,527,525,93911,6665138269СЗ4,1

Ленинградская область

Тихвин100520,124,422,53611,9755946775ЮЗ0

Санкт-Петербург101020,524,622348,2726042076З0

Свирица101019,423,721,8349,7766440576СЗ4,4

Магаданская область

Аркагала93018,322,720,73215,1675125742ЮВ0

Брохово1010151915,7296,7847733459ЮЗ0

Магадан (Нагаева, бухта)100012,816,114,9266838341298З4,3

Омсукчан96017,121,519,53312,6655121732ЮЗ0

Палатка9751721,419,43113,1755832457З0

Среднекан98519,824,122,23613,6685229846С0

Сусуман94518,222,620,63214,6685223336СВ0

Республика Марий Эл

Йошкар-Ола100021,825,8243911,6735538757З0

Республика Мордовия

Саранск990242824,93911,56951361128С0

Московская область

Дмитров99020,324,622,73610745744781СЗ3,1

Кашира99520,724,923,1399,6725739359З-

Москва99522,626,323,63710,5705644361СЗ0

Мурманская область

Вайда-Губа101011,616,314326,5827832352В-

Кандалакша101015,821,119,1318,8726135751ЮВ0

Ковдор98516,320,818,73212,3715741057С0

Краснощелье99516,420,918,83410,9715735548СВ0

Ловозеро99015,820,318,23410,4725933551ЮВ0

Мончегорск99516,320,818,7328,9695833951Ю0

Мурманск100515,821,517,5338,8736132258С3,8

Ниванкюль100016,320,818,73210,1725937760СВ-

Пулозеро99516,120,618,53310,1716031972С0

Пялица101011,816,514,2287,6858133170СВ-

Териберка101011,115,813,5355,3786132381СЗ-

Терско-Орловский100511,115,813,5347,9858030262С-

Умба101016,220,818,7328,2726233467ЮВ-

Юкспор92010,114,912,5266,3787267780С-

Нижегородская область

Арзамас99022,226,424,63711,47053384-З4,2

Выкса100022,326,524,73911,37256416-ЮЗ-

Нижний Новгород99522,426,223,5369,3705641072З0

Новгородская область

Боровичи1005202523,23611,07558463-З0

Великий Новгород101020,324,622,73411766142472ЮЗ4

Новосибирская область

Барабинск99523,527,624,83812,2725530775СЗ3,9

Болотное98522,426,624,83611,5725737264ЮЗ2,9

Карасук99523,92826,34011,96548245-З-

Кочки99022,92725,33913,3735429568ЮЗ-

Купино99523,427,525,84012,5675026393З4

Кыштовка99521,926,124,33912,37559350-С-

Новосибирск995232824,63811,4725633895ЮЗ0

Татарск99522,426,624,84012,5715328683СЗ3,9

Чулым99022,326,524,74012,4735631056ЮЗ3,4

Омская область

Исиль-Куль9952226,224,440126853296-СЗ3,7

Омск99523,327,725408685229675СЗ3,7

Тара100021,125,323,53911,7756240379СЗ3,7

Черлак99523,727,726,14111,96649279-СЗ3,8

Оренбургская область

Кувандык1000273227,54213,76041301-З0

Оренбург1000273228,54213,1574025060С3,9

Сорочинск1000273227,94113,35941250-СЗ0

Орловская область

Орел990232824,13811,1715239371СЗ3,9

Пензенская область

Земетчино99523,227,325,63912,8705235173СЗ0

Пенза98522,92725,33910,96750378-СЗ-

Пермская область

Бисер955192620,93510,7736254982З0

Ножовка1000222724,23611,3695338170СЗ-

Пермь99021,52723,43710,9695742472С0

Чердынь990212622,03610,0705743975З-

Приморский край

Агзу1010222724,93713,28171527105ЮВ-

Анучино98525,129,127,53911,87861574146ЮЗ-

Астраханка100023,127,225,5378,78170508109Ю-

Богополь100522,726,825,138108473594145В-

Владивосток101021,424,524,8356,58481641210ЮВ4,7

Дальнереченск100024,126,926,637108169557113ЮЗ0

Кировский1000253027,33810,77970599117Ю-

Красный Яр1000253027,43812,58171760141СВ-

Маргаритово1010232724,24010,18779677167ЮВ-

Мельничное98024,128,226,53712,68162624153В-

Партизанск9902327,125,4379,28367666145Ю0

Посьет100522,326,524,7366,38784609198В-

Преображение100520,424,722,8346,58782617161В-

Рудная Пристань10102024,322,4387,28683664175В0

Сосуново1010182219,8356,28979509257Ю-

Чугуевка98525,129,127,53813,1796159396Ю-

Псковская область

Великие Луки100020,92623,23512776142560ЮЗ0

Псков100521,424,722,93610,7745742475З3,5

Ростовская область

Миллерово995263028,44013574030464СВ0

Ростов-на-Дону1005273229,14012,25845336100В3,6

Таганрог101025,829,828,2409,16151308140В-

Рязанская область

Рязань100021,725,924,13810,5715434991З4,1

Самарская область

Самара99524,63025,93912,8634930772З3,2

Саратовская область

Александров Гай1015293330,64414,2493418594СЗ-

Балашов1000252926,74012,0634431063СЗ3,7

Саратов100525,13127,54111,5564129265СЗ4,3

Сахалинская область

Александровск-Сахалинский101017,92220,5318817645577ЮВ3,7

Долинск100519,824,122,2359,38573654222Ю0

Кировское100019,123,421,53510,5846847270Ю0

Корсаков101018,422,820,8307,2888054686СВ0

Курильск101016,921,319,3317,28984642170В0

Макаров101016,821,219,2336,48581736148Ю-

Невельск99518,522,820,9306,28581579135В3,1

Ноглики10101721,419,4379,2857248187ЮВ-

Оха101015,920,418,3387,8867442673ЮВ4,9

Погиби101016,120,618,5275,8888142587Ю-

Поронайск101016,320,319,43678783598135Ю0

Рыбновск101016,420,918,8296,9868039074Ю-

Холмск100018,62321306,68377559137ЮВ0

Южно-Курильск100516,62018,7317,99392909144СВ0

Южно-Сахалинск101019,72422,1349,28672559116С0

Свердловская область

Верхотурье9952125,223,43612,1715638158З-

Екатеринбург980222723,13810,6685638394З4

Ивдель100020,724,722,73511,9705738191С-

Каменск-Уральский985222623,93911,47258351101З-

Туринск995212723,63811,5735834351СЗ-

Шамары1000222623,33712,5745945066ЮЗ-

Республика Северная Осетия

Владикавказ940232925,43810,47561721131Ю0

Смоленская область

Вязьма98519,423,721,83610,1766045469З-

Смоленск98520,82622,33510,2776245767СЗ3,2

Ставропольский край

Арзгир100029,132,931,54313,5523526467В0

Кисловодск910202624,63710,76753--ЮВ-

Невинномысск910263229,04013,26343422107В-

Пятигорск990243027,14011,7665042595З0

Ставрополь965252927,4409,85947457-З0

Тамбовская область

Тамбов99523,23025,63811,2674936660С2,8

Республика Татарстан

Бугульма97521,525,723,93811,16955289-СЗ0

Елабуга100023,92725,34011,3675135468СЗ3,7

Казань100023,527,224,73810,8695637375СЗ3,8

Тверская область

Бежецк99519,824,122,23510,4766041678З3,1

Тверь9952227233611,1755944468З0

Ржев99020,124,422,53610,5776143970З-

Томская область

Александровское100020,324,622,73510736040261СЗ0

Колпашево100021,525,323,63511,1725839264СЗ0

Средний Васюган100021,325,523,73711,4735843156СЗ2,7

Томск99021,72623,73611745940676Ю0

Усть-Озерное9952226,224,43612,4725542196ЮЗ0

Республика Тыва

Кызыл93524,528,626,93813,7584418351С0

Тульская область

Тула99521,92724,33811705441168СЗ3,4

Тюменская область

Березово - Ханты-Мансийский АО100518,623,220,4338,6736335270С4,2

Демьянское100020,224,522,6359,6725938664С0

Кондинское - Ханты-Мансийский АО100521,625,8243610,36954359-СЗ4

Леуши100020,825,422,8359,87058389-ЮЗ-

Марресаля10108,813,611,2287,68785--СЗ-

Надым101018,522,820,93510,57055366-С-

Октябрьское100519,924,222,335107059442104С3,4

Салехард101016,32218,73110,7716231052СВ5,3

Сосьва100519,924,222,33512,96853376-СВ-

Сургут - Ханты-Мансийский АО100519,82521,7349,7705946768С4,5

Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО100018,823,121,23610,5695637586СЗ0

Тобольск100021,52723,63510,3715834965СЗ4,1

Тюмень100021,628243811,37458342111СЗ0

Угут100520,925,123,33611,67257460-С0

Уренгой - Ямало-Ненецкий АО101018,322,720,73410,46956397-С-

Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский АО100520,224,522,6349,2706042852СВ4,9

Удмуртская Республика

Глазов99521,225,423,63711,8715543762З0

Ижевск99522,42724,13710,6695634261З0

Сарапул99522,226,424,63811675337173СЗ-

Ульяновская область

Сурское100022,726,825,13812,7715334486З-

Ульяновск99023,327,425,74011,86649328---

Хабаровский край

Аян101013,91816,5336,48879790235СВ-

Байдуков101016,320,818,7296,28782480-Ю-

Бикин100024,828,827,238118066597130ЮВ0

Бира99023,727,826,14011,18266733153В-

Биробиджан99523,627,7263911,28469746-СВ-

Вяземский10002428,126,44011,7826760295ЮЗ0

Гвасюги98524,328,426,74113,3846485095С-

Гроссевичи100516,821,219,2366,29486601-ЮЗ-

Де-Кастри100517,121,519,5307,5897960890В-

Джаорэ100516,821,219,2326,18580427---

Екатерино-Никольское100024,128,226,5409,88267619163СВ0

Комсомольск-на-Амуре100522,826,925,2359,9786748495Ю0

Нижнетамбовское100522,826,925,23611,37864586-СВ-

Николаевск-на-Амуре100519,22321,5359,5807044782В3,4

Облучье98023,427,525,84011,58066687113ЮВ-

Охотск1010162016,4326,5898039580ЮВ-

Им. Полины Осипенко100022,226,424,63712,87863410102С-

Сизиман10101721,419,4369,7908071892В-

Советская Гавань101019,223,521,6399,28671641140СВ-

Софийский прииск90520,224,522,63214,3775865789В0

Средний Ургал96523,627,7264014,17861625---

Троицкое100522,92725,3399,5807054978СВ-

Хабаровск100023,52925,7408,6786755699ЮЗ4,6

Чумикан101015,920,418,3358,88877635128СВ0

Энкан101014,919,417,33488674551-ЮЗ-

Республика Хакассия

Абакан98023,828,126,23812,9685128276--

Шира95521,725,924,13612,56855291147ЮЗ0

Челябинская область

Верхнеуральск970222823,93913,2705029876ЮЗ-

Нязепетровск975212622,93612,37452415137З-

Челябинск98521,72724,14010,7695433588СЗ3,2

Чеченская Республика

Грозный995293530,74112,7664436790В0

Читинская область

Агинское93022,92725,33713,6715532278З-

Акша93023,227,325,63914,1725535666СЗ0

Александровский Завод92021,525,723,93614,47860366-ЮЗ-

Борзя93023,227,2264112,9686527673СВ-

Дарасун9202226,224,43714,67456377-СЗ-

Калакан94022,92725,33716,2755136263СВ-

Красный Чикой92022,426,624,83814,3745630776СЗ-

Могоча9402225,524,13614,5757040999СЗ0

Нерчинск95024,328,426,74013,5695228964СВ0

Нерчинский Завод93522,826,925,24013,1755937578СЗ0

Средний Калар92521,625,8243616,6765335164СВ-

Тунгокочен92021,525,723,93513,5765435466ЮЗ-

Тупик9352226,224,43615,67655460-Ю-

Чара94020,225,123,63514,8726732554СВ-

Чита93522,82625,23814,2715331651С0

Чувашская Республика

Порецкое99523,326,524,73811,27256383108ЮЗ0

Чебоксары100021,725,924,13910,1705737193З-

Чукотский АО (Магаданская область)

Анадырь100012,616,514,7287818119145ЮВ5,7

Березово1010151918,33112,9756224053СЗ-

Марково10101721,719,23311,1737022944СВ0

Омолон980162019,43212,7685519332СЗ0

Островное100016,821,219,23412,7655315638СЗ0

Усть-Олой9951721,419,43413,1705418247СВ-

Эньмувеем10001620,518,43311,7706020334СЗ-

Республика Саха (Якутия)

Алдан92519,724,222,63511,5676650375Ю0

Аллах-Юнь93519,824,122,23316,2695128052Ю0

Амга9902327,125,43916664819866З0

Батамай100020,925,123,33813685524068З-

Бердигястях98021,525,723,93616,7664920736СЗ-

Буяга97522,726,825,13816,9725025534--

Верхоянск99520,72522,13613,8635613733СВ0

Вилюйск99522,826,524,53712,8615120771С0

Витим98522,226,325,13714726330657С0

Воронцово101014,919,417,3349,8706019641СЗ-

Джалинда100017,321,719,73512,1675622748СЗ-

Джарджан100517,922,220,33710,3665726840С0

Джикимда9852428,126,43817,8725029755--

Дружина100516,52118,9369,5726220445С0

Екючю98519,924,222,33615,7645015850С-

Жиганск99519,423,621,43510,9655525055С4,2

Зырянка100518,422,820,83610,6695820240С0

Исить99521,225,224,73713,3696723863З0

Иэма92517,221,619,63213,9695623669СЗ-

Крест-Хальджай99522,226,424,63813,1644922853З-

Кюсюр100515,219,717,6349,8685933742СВ0

Ленск98022,326,524,73614,26853283106З-

Нагорный91019,72422,13714,1745754267С0

Нера94520,124,422,53413,3604620836ЮЗ-

Нюрба99521,725,924,13614,1664921088СВ0

Нюя98522,526,624,93813,7685227361З0

Оймякон92017,92321,63316,7614718539З0

Олекминск98021,92625,13713,5676323980СВ0

Оленек98018,823,421,13613,4635324460СВ0

Охотский Перевоз99021,82624,23714,3715427545Ю0

Сангар9952125,223,43510,8645526158СЗ0

Саскылах101014,919,417,33610,4705917834СЗ-

Среднеколымск101016,623193610,4695715145СВ0

Сунтар99021,52624,73614,5655221581С0

Сухана100018,72321,13413,1635021656С0

Сюльдюкар99021,82624,23516,26648249-СВ-

Сюрен-Кюель92016,821,219,23212,3675430356ЮЗ0

Токо9102024,322,43317755442055В-

Томмот97523,127,225,53816,3735234364С-

Томпо96519,82523,23615,5674925255Ю0

Туой-Хая98021,125,323,53614,6685026056С0

Тяня98523,827,926,23817,9745128957СЗ-

Усть-Мая99021,325,924,63613,7675123755Ю0

Усть-Миль98522,626,8253816,47356257-В-

Усть-Мома98519,423,721,83614,3665316637СЗ0

Чульман9101923,423,73515,7706447183СЗ0

Чурапча98522,526,624,93714,5654620848З-

Шелагонцы98019,523,821,93515,9665224470С0

Эйк97518,422,820,83311,7665421152С-

Якутск99522,82825,23813,5605718678СЗ0

Ненецкий АО (Архангельская область)

Варандей101010,615,413327,1868027746СВ-

Индига101011,816,514,2317,6847830248СЗ5,4

Канин Нос10059,614,411,4314,9888324885Ю6,2

Коткино101016,420,918,83411,3756234040СВ-

Нарьян-Мар101015,219,717,6339,2756130754С5,2

Ходовариха10109,314,111,1295,7898327542СВ-

Хоседа-Хард100016,420,918,83412735731851СЗ4,4

Ярославская область

Ярославль100020,82523,23710,8745840476С3,9

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Баку10152832334012,258549773С4,9

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Ванадзор865--23,936-745847553Ю0

Горис865--24,135-705252870СЗ0

Ереван910--33,242-45-184-СВ0

Ехегнадзор870--31,339-453025132ЮВ0

Камо805--22,332-735237569С0

Кафан935--29,742-604139776ЮВ0

Севан805--21,935-7157427-СВ0

Сисиан840--25,336-644427254В0

Спитак845--27,335-705036953В0

Степанаван860--23,335-776054553З0

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Брестская область

Брест100022,527243710,8705642386З2,9

Витебская область

Витебск9952125233510,37461463107З3,1

Полоцк10002126233410,6-6046064З2,9

Гомельская область

Василевичи100022,527253811,8725745699З0

Гомель100022,527243810,5695543690СЗ3,4

Гродненская область

Гродно10002226,5243610,67357410110З0

Минская область

Минск9902125,5233510,3705847074СЗ2

Могилевская область

Горки99021,525233610755946297З, СЗ3,1

Могилев99021,526233610,8735845974З3,7

ГРУЗИЯ

Ахалкалаки825202521,73714,67247-63С1,5

Казбеги645--6,8176,27782-113З1,8

Крестовый перевал760142015,4258,18577-117СВ0,8

Мамисонский перевал720111812,2257,98375-114З2,5

Местиа8552126233815,27246-145ЮЗ0,2

Мта-Сабуети8752025223210,68775-84З2,4

Поти-253230,1397,18474-223ЮЗ1

Сакара1000263330,74211,17458-94З0,3

Самтредиа-263330,4419,780--164З0,9

Тбилиси970273432,641125841-139СЗ0,9

Телави-263330,93811,46550-100З1

Цхинвали-233027,53611,66953-89ЮВ0,5

Шираки950263230,339156646-134В1

Абхазская Республика

Гудаута-322630,4398,57867-168СВ1,1

Псху935292326,34113,68060-155ЮВ0,1

Сухуми1000322530,1407,57767-169З1

Аджарская Республика

Батуми1015322630,2386,67971-276ЮЗ1,1

Хуло-282124,93910,67862-133Ю1

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Акмолинская область

Астана98025,529,5273913,65740238-СВ3,7

Атбасар-25,929,926,94014,15940218-СЗ4,7

Актюбинская область

Актюбинск-27,331,729,24213,951-192-СЗ2,6

Караулкельды---31,14213,3--143-З, СЗ3,2

Уил100529,833,531,34314,142-146-СЗ6,3

Челкар---32,14314,641-113-С4,3

Алматинская область

Алматы92028,231,529,74312,14538403-Ю1,6

Баканас---33,44416,139---СВ2,8

Атырауская область

Атырау102031,234,232,14313,14629113-ЮЗ, СЗ4,7

Ганюшкино---31,2401357-112-ЮЗ4,1

Восточно-Казахстанская область

Зайсан-26,830,728,440114438237---

Зыряновск---26,94015,9--387---

Катон-Карагай---23,13612,867-360---

Лениногорск---23,9371469-549-В1,6

Усть-Каменогорск---28,24314,664-332-СЗ3,5

Шемонаиха---27,34214,164-308-С4,1

Джамбулская область

Джамбул---31,94415,840-169-С2,5

Фурмановка---33,14617,344-104-СВ3,6

Джезказганская область

Балхаш98026,629,828,74110,7-4676-СВ4,4

Карсакпай-27,431,829,84114,24230115---

Западно-Казахстанская область

Джамбейты---30,8441547-172-СЗ4

Уральск-27,831,729,54214,4-38195-СЗ2,6

Карагандинская область

Караганда-25,829,526,83913,253-223-С3,8

Каркаралинск---253714,752-262-СЗ4,6

Кзыл-Ординская область

Аральское море-30,434324512,140-78-С5

Казалинск1010--32,9441444-73-СЗ2,5

Кзыл-Орда---34,14615,737-56-С, СВ3,1

Кокчетавская область

Кокчетав---25,83814,4--250-З4,5

Кустанайская область

Кустанай100025,229,626,74213,26244237---

Мангистауская область

Форт-Шевченко1020--29,5417,763-111---

Павлодарская область

Баянаул---26,23811,654-273-З4,5

Павлодар---27,74113,158-192-С4,4

Северо-Казахстанская область

Петропавловск100024,428,424,94011,96853277 СЗ4,6

Семипалатинская область

Аягуз---28,24015,750-192---

Вахты---30,94217,352-153---

Кокпекты---284215,456-187---

Семипалатинск---28,94214,258-197---

Талды-Курганская область

Жаркент93524,731,531,74215,7-35116---

Талды-Курган   30,84415,5--224---

Тургайская область

Амангельды---30,34214,950-149-СВ4,4

Тургай100529,733,5314313,64430134-СВ4,9

Южно-Казахстанская область

Туркестан-33,637,136,44917,7-1772-СВ3,2

Чимкент---334414,9--208-В2,4

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Иссык-Кульская область

Каракол----3413,9614535261СВ1,1

Чолпон-Ата----31-665623140З0,9

Нарынская область

Кочкорка----35-603620930В0,8

Нарын----3514,7503425442Ю1,6

Сусамыр----3320,7633529038ЮЗ1,1

Ошская область

Гульча----37-553132570--

Ош----39-442919163З1,7

Хайдаркан----33-423232354--

Таласская область

Талас----40-5134216-СЗ1,9

Чуйская область

Бишкек----4214,2443128770З1,7

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Кишинев995312628,139126349346218СЗ2,7

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Душанбе795383433,943-17,82424724З1,3

ТУРКМЕНИСТАН

Ахалская область

Ашхабад990403538,24815,1352210480СЗ1,2

Гаудан850302427,63811,8383018385С1,8

Серахс980413538,44715,524145853СЗ2,6

Теджен990413538,44816,130175749СЗ2,7

Балканская область

Гасанкули1020332831,9468,371588579З2,6

Казанджик1010413533,54813,133217662В1,9

Кизиларват1005403538,44713,5382810377В2,8

Кизилатрек1020383236,3481358347691З1,9

Небитдаг1015413538,54812,436227055В3,2

Туркменбаши1005373034,94512,745316268СЗ2,6

Чагыл1005403338,24815,133236038В2,4

Марыйская область

Байрамали985403538,54815,827185551С2,1

Иолотань985403437,24617,737204840СЗ1,8

Кушка945383236,54617,926146771СВ2,4

Мары990413638,84616,829154765С2,3

Тахтабазар975423639,44817,523146063С2,9

Ташаузская область

Ташауз1005383236,24614,941254974С1,9

Чарджоуская область

Дарганата1000383336,64716,141286060С1,9

Керки985403438,44616,737244639СЗ1,7

Репетек990423639,95018,623113849С2,9

Чарджоу995383336,84515,236223963С3,1

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Андижанская область

Андижан97032,536,435,14215,5---64-0

Бухарская область

Бухара99034,138,436,74616,4---35-0

Джизакская область

Галляарал95033,337,535,44320---62-0

Джизак97033,63735,84515,1---69-0

Каракалпакстан

Каракалпакия101033,233,734,24616,5---51-0

Муйнак101030,235,131,8449,7---66-3,4

Нукус101033,437,335,54515,7---48-4,4

Чимбай101034,739,234,24415,1---33-0

Кашкадарьинская область

Гузар95035,840,138,14816,8-----0

Мубарек99037,24139,54917,3-----4,3

Навоийская область

Навои97033,938,2364617,1---38-0

Нурата95033,837,835,34716,1---47-0

Наманганская область

Касансай91032,936,732,84113,5---76-0

Наманган97032,135,734,94214,6-----0

Самаркандская область

Каттакурган95033,137,235,84415,6-----0

Самарканд93031,73633,74216,5-----0

Сурхандарьинская область

Денау95033,737,436,94516,7-----0

Термез97038,242,239,44718,7---37-0

Шерабад97036,24039,14714,9-----3,1

Сырдарьинская область

Сырдарья99033,137,1364518,7---53-0

Ташкентская область       -

Ташкент9503337,535,44516,8---50-1,4

Чарвак91029,834,331,94214,8---99-0

Ферганская область

Коканд97032,335,834,84215,3-----0

Фергана9503235,934,34215,4---85-0

Хорезмская область

Ургенч101033,537,635,44514,6---42-0

УКРАИНА

Винницкая область

Винница98027232438----112СЗ1,3

Волынская область

Ковель995272323,737----122З1,4

Луцк990262223,636----114З1,9

Днепропетровская область

Днепропетровск1000312727,440----82С2,6

Комиссаровка1005302626,539----91С1,8

Кривой Рог-312627,238----75С2,6

Донецкая область

Донецк990302626,939----125СВ2,3

Житомирская область

Житомир990262223,738----180-1,7

Овруч995262123,838----158СЗ0,9

Закарпатская область

Ужгород1000272425,939----75В1,5

Запорожская область

Запорожье1010312728,140----120С1,1

Кирилловка990292626,838----114С1,9

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковск985262123,637----93З1,4

Киевская область

Киев995292425,239----103С1,6

Кировоградская область

Гайворон-272425,439----95СЗ1,2

Знаменка995282425,838----136С1,5

Кировоград995292525,939----122СЗ2,8

Луганская область

Луганск1010302627,841----80З1,4

Львовская область

Львов975262222,937----92З2

Николаевская область

Николаев1010312628,539----144С2,1

Одесская область

Измаил1015272425,838----76С2,3

Любашевка995292425,937----102С2,1

Одесса1010282425,438----103С2,1

Раздельное100030262737----106СЗ1,8

Сарата-312727,741----100С1,5

Полтавская область

Лубны1000272425,738----84СЗ1,5

Полтава99529252638----178З1,7

Ровенская область

Ровно1000262223,537----66З2,2

Сарны100026232438----106З1,1

Сумская область

Ромны995272324,939----86СЗ1,2

Сумы995272325,140----89СЗ2

Тернопольская область

Тернополь97525212337----106СЗ1,3

Харьковская область

Лозовая995302626,838----75СВ0,7

Харьков1000292526,439----83С1,2

Херсонская область

Аскания-Нова1010312728,640----123С2,4

Геническ1015292527,138----114С2,6

Херсон101030262839----86С2,3

Хмельницкая область

Хмельницкий980262023,737----106СЗ1,4

Черкасская область

Золотоноша1005292425,639----89СЗ1,8

Умань990292324,838----155СЗ1,5

Черниговская область

Чернигов1000282324,539----78С2,1

Черновицкая область

Черновцы990262324,538----117СЗ2

Автономная Республика Крым

Ай-Петри880231920,430----215СЗ3,3

Клепинино1010302728,341----114СЗ1,9

Симферополь990292627,639----122В2,7

Феодосия1015292527,538----109СЗ2,4

Ялта1010312627,337- --189З1,1

Таблица 3* - СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С

Республика, край, область, пунктIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIГод

1234567891011121314

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Республика Адыгея

Майкоп-1,40,34,111,316,519,722,221,917,111,26,21,410,9

Алтайский край

Республика Алтай

Алейск-17,6-16,3-8,73,312,218,420,317,211,33,2-7,5-15,11,7

Барнаул-17,5-16,1-9,12,111,417,719,816,910,82,5-7,9-15,01,3

Беля-9,2-8,1-3,23,29,514,616,915,510,74,1-3,2-7,93,6

Бийск-17,7-16,5-9,22,311,317,219,216,310,52,6-8,1-15,11,1

Змеиногорск-15,1-14,4-7,92,911,717,319,216,611,33,5-6,6-13,22,1

Катанда-22,8-18,8-9,22,39,514,215,513,37,90,2-11,4-19,9-1,6

Кош-Агач-30,5-26,8-15,0-1,46,212,314,012,05,8-3,8-17,1-26,9-5,9

Онгудай-21,1-17,5-7,23,510,014,916,313,98,51,1-10,1-18,3-0,5

Родино-17,7-16,9-9,83,312,518,620,517,411,63,0-7,4-15,11,7

Рубцовск-17,5-16,4-8,93,612,618,720,517,711,83,7-7,1-14,92,0

Славгород-18,9-18,2-10,63,012,518,920,817,611,83,0-7,8-15,91,4

Тогул-16,5-15,3-8,71,710,516,718,815,810,32,4-8,1-15,01,1

Амурская область

Архара-26,7-21,8-10,72,511,017,220,918,811,92,4-12,0-23,6-0,8

Белогорск-27,1-20,7-10,91,810,317,421,118,711,71,3-13,5-24,0-1,2

Благовещенск-24,1-18,7-9,12,711,117,921,419,112,22,2-11,5-21,80,1

Бомнак-32,2-24,8-13,1-1,67,914,717,815,38,5-2,8-20,0-30,7-5,1

Братолюбовка-28,0-21,8-12,10,89,516,319,917,610,80,5-14,3-25,3-2,2

Бысса-30,7-24,3-12,8-0,48,815,218,716,29,1-1,0-16,8-28,1-3,8

Гош-31,2-24,6-14,00,39,115,919,316,99,9-0,6-16,3-28,2-3,6

Дамбуки-31,1-24,9-15,1-1,97,514,417,915,38,2-3,3-18,8-28,9-5,1

Ерофей Павлович-27,6-22,0-13,0-1,27,515,018,315,07,9-3,4-17,6-26,3-4,0

Завитинск-26,9-20,9-11,61,39,716,720,318,111,31,1-13,4-24,0-1,5

Зея-30,1-23,8-13,6-0,68,415,318,615,79,0-2,4-17,8-28,0-4,1

Норск-31,8-25,1-13,30,29,416,019,317,09,9-0,3-16,8-29,0-3,7

Огорон-29,3-23,1-13,92,37,013,817,114,58,0-3,3-18,0-27,3-4,7

Поярково-26,9-21,6-11,52,110,417,120,918,811,91,8-12,4-23,7-1,1

Свободный-27,7-21,6-12,11,09,616,620,217,710,60,0-14,9-25,4-2,2

Сковородино-29,1-23,4-14,1-1,87,214,518,015,07,7-3,8-18,4-27,7-4,7

Средняя Нюкжа-34,7-28,9-18,4-5,45,313,216,813,45,7-6,6-22,9-32,9-8,0

Тыган-Уркан-26,4-21,6-13,4-1,57,514,618,115,17,9-3,4-17,2-25,2-3,8

Тында-31,7-25,9-16,2-3,86,013,417,113,96,3-5,7-21,5-30,2-6,5

Унаха-30,0-24,5-15,9-3,56,213,617,214,16,9-5,1-20,2-28,3-5,8

Усть-Нюкжа-32,3-26,4-15,2-3,16,514,317,614,36,8-4,9-21,2-31,1-6,2

Черняево-27,9-22,4-12,50,28,816,119,616,89,7-1,2-16,0-25,9-2,9

Шимановск-27,7-21,9-12,20,69,116,119,716,910,0-0,8-15,7-25,3-2,6

Экимчан-33,1-24,8-14,9-3,26,013,016,814,57,7-3,5-19,3-30,5-5,9

Архангельская область

Архангельск-12,9-12,5-8,0-0,96,012,415,613,67,91,5-4,1-9,50,8

Борковская-17,8-16,4-11,2-2,93,110,213,511,05,5-1,7-8,1-13,9-2,4

Емецк-14,1-12,8-7,3-0,16,613,416,113,98,01,2-4,5-10,20,9

Койнас-16,5-15,0-9,6-1,34,611,815,212,76,6-0,3-6,8-12,9-1,0

Котлас-14,6-12,6-6,41,68,614,417,214,48,31,4-5,3-11,21,4

Мезень-14,3-13,7-9,5-2,63,49,913,611,96,6-0,2-6,2-11,4-1,1

Онега-12,0-11,6-7,20,16,412,715,913,98,41,9-3,69,01,3

Астраханская область

Астрахань-6,7-5,60,49,918,022,825,323,617,39,62,4-3,29,5

Верхний Баскунчак-9,5-9,1-2,19,617,422,325,623,516,67,60,5-5,78,0

Республика Башкортостан

Белорецк-16,2-14,4-7,82,710,214,516,014,28,70,7-7,4-13,80,6

Дуван-15,7-14,3-7,52,810,615,317,014,89,31,1-6,7-12,61,2

Мелеуз-15,5-14,4-7,54,613,617,819,617,911,73,2-5,1-11,82,8

Уфа-14,9-13,7-6,74,413,317,318,916,811,12,8-5,1-11,22,8

Янаул-15,5-13,7-7,12,911,215,117,114,59,20,8-6,1-11,71,5

Белгородская область

Белгород-8,5-6,4-2,57,514,617,919,918,712,96,40,3-4,56,4

Брянская область

Брянск-9,1-8,4-3,25,912,816,718,116,911,55,0-0,4-5,25,1

Республика Бурятия

Бабушкин-16,4-16,6-9,7-0,75,210,714,214,28,92,5-5,1-10,5-0,3

Баргузин-27,4-23,7-12,1-0,37,815,118,415,98,6-0,6-12,8-23,2-2,9

Багдарин-29,4-25,2-15,4-3,55,212,515,312,25,1-5,0-19,0-28,0-6,3

Кяхта-21,9-18,2-8,62,09,516,618,916,49,20,6-10,5-19,2-0,4

Монды-19,9-17,6-10,1-1,85,612,114,212,05,5-2,2-11,8-18,2-2,7

Нижнеангарск-22,6-21,3-13,4-3,24,311,215,514,68,3-0,6-11,8-18,4-3,1

Сосново-Озерское-24,7-21,8-13,2-2,94,713,516,413,66,4-2,6-14,2-21,7-3,9

Уакит-28,3-24,5-15,7-5,23,511,614,811,84,7-6,0-18,7-26,5-6,5

Улан-Удэ-24,8-21,0-10,21,18,716,019,316,48,7-0,2-12,4-21,4-1,7

Хоринск-25,6-22,0-10,70,48,416,218,815,88,0-1,1-13,4-21,9-2,3

Владимирская область

Владимир-11,1-10,0-4,34,912,216,617,916,410,73,7-2,7-7,53,9

Муром-11,5-10,9-4,94,712,516,718,717,211,34,1-2,3-8,24,0

Волгоградская область

Волгоград-7,6-7,0-1,010,016,721,323,622,116,08,0-0,6-4,28,2

Камышин-10,4-9,9-4,07,716,220,723,221,515,16,7-0,8-6,76,6

Костычевка-11,7-11,6-5,27,215,720,222,721,014,56,0-1,3-8,15,8

Котельниково-7,4-6,8-0,89,517,021,224,022,716,28,31,9-3,78,5

Новоаннинский-10,0-9,1-3,47,815,419,621,420,214,05,9-0,5-5,86,3

Эльтон-10,2-10,1-3,09,117,322,224,623,116,17,4-0,1-6,77,5

Вологодская область

Бабаево-11,6-10,5-5,42,49,514,716,814,99,22,9-2,68,02,7

Вологда-12,6-11,6-5,92,39,614,916,815,09,12,5-3,5-8,92,3

Вытегра-10,9-10,4-5,91,88,413,816,714,79,23,0-2,8-8,02,5

Никольск-13,8-12,9-6,62,09,014,516,814,58,51,6-4,6-10,81,5

Тотьма-13,1-11,9-6,22,19,114,317,014,58,51,9-4,5-10,41,8

Воронежская область

Воронеж-9,8-9,6-3,76,614,617,919,918,613,05,9-0,6-6,25,6

Республика Дагестан

Дербент1,51,74,19,416,121,424,724,520,114,48,74,312,5

Махачкала-0,50,23,59,416,321,524,624,119,413,47,22,611,8

Южно-Сухокумск-3,6-2,52,410,617,822,425,124,218,210,84,80,510,9

Ивановская область

Иваново-11,9-10,9-5,14,111,415,817,615,810,13,5-3,1-8,13,3

Кинешма-11,7-11,3-5,63,411,115,918,215,910,03,3-3,5-9,13,0

Иркутская область

Алыгджер-16,7-14,6-7,8-0,26,212,213,812,06,40,1-8,9-15,1-1,1

Бодайбо-30,8-26,8-15,4-2,76,114,217,614,56,9-3,1-18,6-28,9-5,6

Братск-20,7-19,4-10,2-1,26,214,017,814,88,1-0,5-9,8-18,4-1,6

Верхняя Гутара-19,8-17,2-10,6-2,14,811,313,711,04,9-2,1-11,5-18,0-3,0

Дубровское-28,6-23,2-13,6-2,95,714,317,714,06,4-2,3-17,4-25,8-4,6

Ербогачен-31,0-28,2-17,2-5,04,714,017,113,05,3-5,6-21,9-30,1-7,1

Жигалово-28,4-25,1-13,8-1,07,214,617,414,16,5-2,4-15,7-25,4-4,3

Зима-23,0-20,0-10,11,18,715,818,014,98,1-0,1-12,2-20,5-1,6

Ика-29,4-24,3-15,4-3,95,313,716,713,05,7-3,6-18,2-28,1-5,7

Илимск-25,4-22,0-12,6-1,66,314,217,614,26,6-2,0-14,8-23,8-3,6

Иркутск-20,6-18,1-9,41,08,514,817,615,08,20,5-10,4-18,4-0,9

Ичера-28,2-25,4-14,6-2,76,414,617,614,06,6-3,0-17,6-26,7-4,9

Киренск-27,4-23,8-13,8-2,26,715,018,314,87,0-2,4-15,9-25,8-4,1

Мама-28,9-23,9-14,3-2,85,914,117,914,46,8-2,1-17,4-26,1-4,7

Марково-27,8-23,3-13,7-1,87,115,218,014,77,1-2,0-15,8-26,0-4,0

Наканно-35,1-31,3-18,4-6,53,813,316,712,64,8-6,5-24,8-33,7-8,8

Невон-24,9-23,2-13,3-1,86,514,617,614,16,9-1,4-14,4-23,4-3,6

Непа-27,9-25,4-14,6-3,55,613,916,812,95,7-4,0-18,5-27,2-5,5

Орлинга-26,7-23,3-13,2-1,96,814,317,113,96,6-2,0-15,0-24,7-4,0

Перевоз-26,5-25,0-15,4-3,55,513,416,813,25,7-3,9-17,6-25,6-5,2

Преображенка-29,2-24,2-15,4-3,95,614,717,713,55,8-4,1-18,6-28,4-5,5

Слюдянка-17,4-17,0-9,9-0,36,011,815,314,27,8-1,7-7,3-13,5-0,7

Тайшет-19,5-17,2-9,10,78,415,818,315,08,30,2-10,6-18,4-0,7

Тулун-21,5-18,3-10,20,07,714,417,214,17,3-0,6-11,8-20,1-1,8

Усть-Ордынский -

Усть-Ордынский

Бурятский АО-24,8-22,3-12,50,68,215,618,015,17,7-0,8-14,2-21,9-2,6

Кабардино-Балкарская Республика

Нальчик-4,0-2,81,89,515,419,121,621,016,09,43,8-1,39,1

Калининградская область

Калининград-3,1-2,50,66,211,615,217,316,713,07,82,9-0,97,1

Республика Калмыкия

Элиста-6,8-6,2-0,39,516,921,524,423,216,88,92,1-2,98,9

Калужская область

Калуга-10,1-8,9-3,94,812,316,218,016,511,04,7-1,5-6,54,4

Камчатская область

Апука - Корякский АО-10,9-13,1-11,9-6,50,76,19,810,46,5-1,7-8,5-12,1-2,6

Ича - Корякский АО-12,0-12,6-9,3-3,22,16,310,311,48,73,1-4,0-9,0-0,7

Ключи-16,1-14,0-9,7-2,74,210,814,613,68,71,5-7,5-14,1-0,9

Козыревск-17,9-15,1-10,2-2,15,111,514,913,68,10,4-9,8-16,7-1,5

Корф - Корякский АО-13,6-16,1-12,7-6,50,57,412,112,07,4-2,0-9,5-14,0-2,9

Лопатка, мыс-5,1-5,9-4,4-1,51,14,17,59,48,75,20,3-3,11,3

Мильково-19,9-17,0-11,9-2,55,211,615,013,68,00,3-10,9-17,6-2,1

Начики-18,3-16,5-11,8-4,41,97,712,011,87,30,5-9,4-16,4-3,0

О. Беринга-3,5-3,8-3,0-0,82,05,28,610,58,94,50,1-2,52,2

Оссора - Корякский АО-13,3-13,9-12,2-6,40,66,911,812,07,80,1-7,6-12,5-2,2

Петропавловск-Камчатский-7,5-7,5-4,8-0,53,88,312,213,210,14,8-1,7-5,52,1

Семлячики-6,3-6,2-4,7-1,03,27,311,412,89,94,7-1,8-5,22,0

Соболево-14,0-14,1-10,0-3,32,67,411,211,98,52,7-5,6-10,9-1,1

Кроноки-8,5-8,2-6,2-1,62,66,610,711,78,62,8-3,3-7,40,6

Ука-15,8-16,3-13,5-6,2-0,16,312,212,68,10,7-7,1-13,2-2,7

Октябрьская-12,1-12,6-8,7-2,52,16,19,811,49,34,1-3,0-9,0-0,4

Усть-Воямполка - Корякский

АО-16,8-16,8-13,3-5,81,36,410,010,57,10,5-7,7-13,7-3,2

Усть-Камчатск-11,4-11,2-9,0-3,61,66,811,212,29,02,6-4,7-9,7-0,5

Усть-Хайрюзово-14,2-14,4-11,3-4,52,27,311,211,78,01,6-5,7-11,1-1,6

Карачаево-Черкесская Республика

Черкесск-4,4-2,31,59,014,818,321,120,615,79,63,7-1,18,8

Республика  Карелия

Кемь-10,6-10,8-6,9-1,04,510,513,813,18,42,2-2,8-7,11,1

Лоухи-12,1-12,4-8,3-1,74,711,614,812,87,21,0-4,4-8,50,4

Олонец-10,3-10,5-6,31,38,613,616,414,79,33,4-1,8-7,12,6

Паданы-11,0-11,2-7,1-0,15,812,215,513,58,42,4-3,1-8,01,4

Петрозаводск-11,1-10,4-5,41,37,613,615,714,18,92,9-2,6-7,22,3

Реболы-11,9-11,8-7,6-0,56,112,916,013,78,01,6-3,5-8,61,2

Сортавала-9,0-9,6-5,51,48,113,716,714,89,43,8-1,3-6,13,0

Кемеровская область

Кемерово-18,8-16,9-9,81,09,716,318,815,49,51,3-9,6-16,90,0

Киселевск-17,2-15,5-8,12,010,016,618,815,810,02,2-8,3-15,40,9

Кондома-19,1-16,3-8,60,99,115,217,414,58,61,4-9,4-17,0-0,3

Мариинск-17,8-16,2-9,30,89,015,918,315,29,11,0-9,1-16,20,1

Тайга-18,8-16,7-10,4-0,38,214,917,514,48,40,1-10,3-17,4-0,9

Тисуль-17,4-15,9-8,50,78,815,717,914,89,01,2-9,0-15,50,2

Топки-18,2-16,1-10,2-0,28,915,818,215,49,20,7-10,2-16,5-0,3

Усть-Кабырза-22,1-18,0-10,0-0,48,114,616,914,58,40,4-10,5-19,0-1,4

Кировская область

Киров-14,4-12,9-6,72,210,015,417,915,39,01,5-5,7-11,81,6

Нагорск-14,9-13,7-7,11,69,014,616,914,88,50,8-6,0-12,51,0

Савали-14,0-13,2-7,42,811,616,818,816,810,42,8-5,2-11,52,4

Республика Коми

Вендинга-15,8-15,1-9,1-0,46,212,415,513,06,80,0-6,7-13,2-0,5

Воркута-20,3-20,6-16,5-9,0-2,85,812,49,53,8-5,1-13,6-15,7-6,0

Объячево-14,9-13,0-6,61,78,514,416,614,38,20,7-5,7-11,61,0

Петрунь-19,7-18,8-15,2-6,5-0,28,413,811,05,3-3,0-11,3-16,6-4,4

Печора-19,5-17,7-11,6-3,43,411,116,012,36,1-2,5-10,6-15,6-2,7

Сыктывкар-15,6-14,1-7,71,07,614,016,714,07,80,3-6,7-12,90,4

Троицко-Печорск-18,0-16,0-9,4-0,35,712,815,913,07,0-1,0-9,0-15,5-1,2

Усть-Уса-18,4-17,6-12,9-4,31,49,514,111,65,7-2,1-9,6-15,6-3,2

Усть-Цильма-17,3-15,8-10,7-2,63,110,614,512,06,2-1,3-8,5-14,2-2,0

Усть-Щугор-19,7-17,7-12,0-2,43,711,415,212,36,4-1,8-10,2-16,9-2,6

Ухта-17,3-15,8-8,9-0,55,412,115,712,76,6-1,4-8,5-13,6-1,1

Костромская область

Кострома-11,8-11,1-5,33,210,915,517,816,110,03,2-2,9-8,73,1

Чухлома-12,8-11,6-5,72,59,714,817,015,19,22,4-3,6-9,82,3

Шарья-13,0-12,1-6,02,910,215,117,415,19,32,3-4,7-10,62,2

Краснодарский край

Краснодар-1,6-0,64,311,317,020,723,322,717,611,45,61,111,1

Красная Поляна0,31,34,29,514,217,119,519,415,610,86,92,210,1

Приморско-Ахтарск-2,5-2,12,710,617,121,524,223,217,911,15,10,210,8

Сочи5,96,18,211,716,119,922,823,119,915,711,78,214,1

Тихорецк-3,5-2,12,811,116,620,823,222,617,310,14,8-0,110,3

Красноярский край

Агата-34,6-33,1-23,1-11,4-1,67,713,710,63,9-7,2-24,9-31,9-11,0

Ачинск-17,7-15,6-9,10,48,615,617,915,09,00,6-9,3-16,3-0,1

Байкит - Эвенкийский

АО-30,9-27,0-15,4-3,94,112,916,812,55,4-5,0-21,2-29,8-6,8

Боготол-17,4-16,0-9,10,28,115,317,814,68,70,8-9,7-16,4-0,3

Богучаны-24,4-22,4-12,1-0,57,215,718,814,98,0-0,5-13,4-22,8-2,6

Ванавара - Эвенкийский

АО-29,8-26,5-15,7-3,75,114,017,213,05,6-4,4-19,9-28,5-6,1

Вельмо-27,6-24,8-14,8-3,74,313,116,812,76,1-3,7-18,1-26,5-5,5

Верхнеимбатск-24,7-22,4-14,3-5,12,411,816,813,16,8-3,5-16,9-24,0-5,0

Волочанка-31,2-29,7-25,7-15,8-6,15,913,09,42,4-1,6-25,2-27,8-11,9

Диксон - Таймырский

АО-25,6-25,7-24,3-17,2-8,10,24,65,01,6-7,3-17,6-22,3-11,4

Дудинка- Таймырский

АО-28,0-26,9-22,8-15,0-5,95,113,210,53,8-8,2-21,1-25,6-10,1

Енисейск-22,0-19,5-10,7-0,97,115,118,514,98,2-0,5-12,3-20,7-1,9

Ессей - Эвенкийский

АО-36,0-34,1-24,7-13,8-3,37,413,510,22,6-11,3-27,9-33,1-12,5

Игарка-28,1-26,3-20,0-10,8-2,08,515,111,55,1-6,5-20,8-26,2-8,4

Канск-20,2-18,7-10,30,78,616,018,815,68,80,4-10,2-18,6-0,8

Кежма-27,4-25,1-14,1-2,26,314,918,114,27,1-1,9-15,8-25,7-4,3

Ключи-17,7-15,6-8,00,88,215,618,114,88,50,7-10,1-16,9-0,1

Красноярск-18,2-16,8-7,82,69,416,619,115,79,41,5-8,8-16,30,5

Минусинск-20,8-19,0-8,93,010,517,219,816,910,01,9-8,9-17,80,3

Таимба-30,1-26,6-15,6-3,45,113,416,812,75,3-4,2-20,1-29,1-6,3

Троицкое-22,8-20,3-11,5-0,86,914,517,514,07,0-1,0-12,5-21,9-2,6

Тура - Эвенкийский

АО-36,5-32,4-19,5-7,03,012,416,312,35,0-6,8-25,8-33,5-9,4

Туруханск-27,2-23,8-16,9-8,6-0,39,516,012,55,6-5,7-19,8-26,0-7,1

Хатанга-33,1-31,7-27,8-18,0-7,05,212,79,01,7-12,0-26,4-29,6-13,1

Челюскин-2, мыс - Таймырский

АО-28,5-28,6-28,2-21,0-10,5-1,41,50,7-2,4-11,5-21,4-25,3-14,7

Ярцево-23,6-21,5-12,9-2,75,114,318,214,07,6-1,8-14,7-22,3-3,4

Курганская область

Курган-17,7-16,6-8,64,112,617,219,116,310,92,4-7,2-14,31,5

Курская область

Курск-9,3-7,8-3,06,613,917,218,717,612,25,6-0,4-5,25,5

Липецкая область

Липецк-10,3-9,5-4,45,513,818,020,218,512,55,5-1,5-7,15,1

Ленинградская область

Свирица-9,8-9,7-5,71,98,914,116,915,210,04,0-1,6-6,73,1

Тихвин-10,5-9,3-4,72,89,714,716,614,89,53,6-1,8-6,63,2

Санкт-Петербург-7,8-7,8-3,93,19,815,017,816,010,94,9-0,3-5,04,4

Магаданская область

Брохово-19,6-19,2-16,7-8,7-0,55,811,912,27,8-1,1-10,7-15,8-4,6

Аркагала-36,8-32,8-25,6-13,10,810,213,09,91,6-15,1-30,3-36,5-12,4

Магадан (Нагаева

бухта)-17,0-16,0-12,6-5,71,36,611,211,57,1-2,4-11,4-15,0-3,5

Омсукчан-33,4-31,0-24,3-12,40,810,113,210,63,1-11,3-26,5-32,5-11,1

Палатка-22,1-20,2-16,3-7,72,39,412,811,65,2-6,7-16,7-20,3-5,7

Среднекан-36,6-33,4-25,8-12,02,813,015,111,94,0-11,3-28,6-35,8-11,4

Сусуман-38,2-34,5-27,2-13,31,610,813,310,22,1-14,9-31,2-37,5-13,2

Республика Марий Эл

Йошкар-Ола-14,0-12,9-6,43,611,616,218,016,210,22,7-4,3-9,82,6

Республика Мордовия

Саранск-12,3-11,7-5,94,813,117,319,217,711,64,1-3,0-8,73,9

Московская область

Дмитров-10,4-9,5-4,44,311,515,717,515,710,34,0-2,4-7,23,8

Кашира-10,9-9,8-4,64,612,216,317,816,511,04,1-2,3-7,04,0

Москва-10,2-9,2-4,34,411,916,018,116,310,74,3-1,9-7,34,1

Мурманская область

Вайда-Губа-5,6-6,4-4,8-1,72,57,010,210,16,82,0-1,5-3,81,2

Кандалакша-11,8-12,1-7,8-1,64,110,614,812,77,11,1-4,2-8,50,4

Ковдор-13,5-14,1-9,2-3,13,810,613,411,05,2-1,2-7,1-11,3-1,3

Краснощелье-13,2-13,8-10,5-3,92,49,713,211,15,8-0,6-5,6-9,8-1,3

Ловозеро-13,2-13,8-10,2-3,82,49,113,011,15,6-0,9-6,2-10,4-1,4

Мончегорск-12,8-12,7-8,6-2,53,410,213,812,06,60,2-5,4-9,7-0,5

Мурманск-10,5-10,8-6,9-1,63,49,312,611,36,60,7-4,2-7,80,2

Ниванкюль-13,1-13,0-8,1-1,74,210,513,511,66,3-0,1-6,1-10,2-0,5

Пулозеро-13,4-13,6-9,4-3,03,19,613,411,46,0-0,3-5,8-10,1-1,0

Пялица-10,0-11,2-8,9-3,71,46,810,19,86,41,3-2,8-6,4-0,6

Териберка-7,8-8,5-6,3-2,12,47,511,210,86,91,5-2,8-5,80,6

Терско-Орловский-9,9-11,1-8,8-3,60,75,49,09,36,40,9-3,3-6,2-0,9

Умба-11,0-11,9-8,0-1,93,910,514,312,67,41,3-3,6-7,80,5

Юкспор-12,2-12,6-10,9-6,9-1,94,99,07,21,5-4,1-7,7-10,4-3,7

Нижегородская область

Арзамас-12,4-11,9-6,53,512,016,918,817,210,83,5-3,6-9,43,2

Выкса-11,3-10,8-5,14,412,516,818,917,011,14,0-2,8-8,53,8

Нижний Новгород-11,8-11,1-5,04,212,016,418,416,911,03,6-2,8-8,93,6

Новгородская область

Великий Новгород-8,7-8,7-4,33,310,415,217,315,410,34,2-0,9-5,94,0

Боровичи-9,8-8,8-3,83,811,015,417,415,410,042-1,6-6,73,9

Новосибирская область

Барабинск-19,9-18,3-11,80,510,116,418,515,59,81,1-9,2-17,0-0,4

Болотное-18,5-16,8-9,41,19,616,418,915,59,61,1-9,7-16,90,1

Карасук-19,4-18,4-10,62,912,118,220,216,911,22,2-8,5-16,20,9

Кочки-19,6-18,2-11,51,210,716,718,615,49,71,4-9,5-16,9-0,2

Купино-19,6-18,6-11,71,311,217,419,516,310,51,9-8,6-16,70,2

Кыштовка-20,3-18,3-10,71,39,815,718,014,69,30,8-9,8-17,4-0,6

Новосибирск-18,8-17,3-10,11,510,316,719,015,810,11,9-9,2-16,50,2

Татарск-19,6-18,0-11,11,210,716,018,715,610,11,4-8,8-16,40,0

Чулым-19,5-17,9-11,30,310,116,418,515,59,71,3-9,3-17,0-0,2

Омская область

Омск-19,0-17,6-10,12,811,417,118,915,810,61,9-8,5-16,00,6

Тара-19,9-18,0-11,4-0,19,115,517,714,89,20,8-9,8-17,2-0,8

Черлак-19,2-17,9-10,33,212,118,019,816,511,32,2-8,4-15,81,0

Оренбургская область

Кувандык-15,4-14,5-7,34,914,218,620,618,812,73,9-4,7-11,93,3

Оренбург-14,8-14,2-7,35,215,019,721,920,013,44,5-4,0-11,24,0

Сорочинск-14,4-13,5-6,65,814,619,221,019,613,14,1-3,8-10,44,1

Орловская область

Орел-9,7-8,8-4,05,613,016,918,517,111,75,1-0,9-5,64,9

Пензенская область

Земетчино-11,6-11,1-5,64,813,417,519,417,711,74,4-2,4-8,24,2

Пенза-12,2-11,3-5,64,913,517,619,618,011,94,4-2,9-9,14,2

Пермская область

Бисер-17,5-15,4-8,90,56,912,715,212,76,9-1,3-9,2-15,4-1,1

Ножовка-14,6-13,7-6,82,911,016,718,416,410,12,3-5,1-12,12,1

Пермь-15,3-13,4-6,92,610,215,718,015,49,31,4-6,3-12,71,5

Чердынь-17,014,8-7,91,48,014,416,914,38,0-0,3-8,3-14,40,0

Приморский край

Агзу-20,3-15,8-7,12,18,313,317,317,211,12,9-8,4-18,00,2

Анучино-20,3-16,0-5,95,012,117,021,120,613,75,7-5,7-16,72,6

Астраханка-17,7-13,6-4,84,411,616,520,620,914,96,7-4,3-13,93,4

Богополь-13,3-10,1-3,14,29,513,217,719,214,16,9-2,6-10,83,7

Владивосток-13,1-9,8-2,44,89,913,818,521,016,89,7-0,3-9,25,0

Дальнереченск-20,5-16,7-6,74,512,117,421,120,213,75,4-6,5-17,22,2

Кировский-20,6-16,9-6,45,112,717,621,520,814,25,9-5,8-16,72,6

Красный Яр-23,4-19,1-8,23,110,716,420,419,112,13,1-8,9-19,90,5

Маргаритово-12,7-9,9-3,24,09,113,017,619,214,17,0-1,9-10,13,9

Мельничное-22,9-18,3-8,72,19,415,019,218,211,32,6-9,2-19,9-0,1

Партизанск-13,4-10,3-3,15,111,315,119,420,114,67,5-2,2-10,74,5

Посьет-10,6-8,0-1,65,310,514,318,820,916,69,60,3-7,85,7

Преображение-8,7-6,7-1,44,28,411,816,619,215,69,21,1-6,35,3

Рудная Пристань-11,9-9,0-2,83,37,511,115,918,314,37,3-1,8-9,63,6

Сосуново-13,4-10,9-4,81,45,49,113,816,312,86,1-3,3-11,21,8

Чугуевка-21,3-17,3-6,74,311,516,320,419,512,54,4-7,2-17,91,5

Псковская область

Великие Луки-8,6-7,7-3,24,911,515,717,115,810,75,1-0,1-5,24,7

Псков-7,5-7,5-3,44,211,315,517,415,710,95,30,0-4,54,8

Ростовская область

Миллерово-8,1-7,4-2,08,415,819,622,021,014,97,20,9-4,67,3

Ростов-на-Дону-5,7-4,80,69,416,220,223,022,116,39,22,5-2,68,9

Таганрог-5,2-4,50,59,416,821,023,722,617,19,83,0-2,19,3

Рязанская область

Рязань-11,0-10,0-4,75,212,917,318,517,211,64,4-2,2-7,04,3

Самарская область

Самара-13,5-12,6-5,85,814,318,620,419,012,84,2-3,4-9,64,2

Саратовская область

Александров Гай-12,7-12,14,97,916,321,023,622,014,96,1-1,7-8,36,0

Балашов-10,6-10,4-4,66,314,518,620,619,212,95,2-1,5-7,65,2

Саратов-11,0-11,4-4,86,615,019,421,419,914,05,4-2,0-8,35,3

Сахалинская область

Александровск

Сахалинский-18,0-15,4-8,9-0,25,510,815,316,412,24,6-4,9-13,30,3

Долинск-13,5-12,4-6,50,96,210,915,316,913,16,4-1,9-8,62,2

Кировское-23,6-19,7-12,0-1,75,611,715,615,510,42,1-9,1-19,3-2,0

Корсаков-10,7-10,1-5,31,25,610,014,516,913,77,4-0,4-6,83,0

Курильск-5,2-6,7-4,01,55,99,213,515,313,18,83,2-1,54,4

Макаров-14,3-12,3-6,70,95,39,513,815,712,86,0-3,0-10,21,6

Невельск-8,6-8,0-3,72,47,011,215,717,714,58,20,6-5,24,3

Ноглики-19,7-17,0-10,9-2,43,08,513,214,210,52,9-7,6-16,3-1,8

Оха-19,7-17,7-12,5-4,01,57,712,713,910,22,7-6,3-15,1-2,2

Погиби-20,7-18,7-12,6-3,61,99,013,815,411,73,6-7,3-16,7-2,0

Поронайск-17,3-14,4-8,0-0,34,48,913,615,712,25,1-4,8-13,50,1

Рыбновск-22,3-20,1-14,3-4,61,89,414,415,111,13,4-6,9-17,4-2,5

Холмск-9,7-8,7-4,22,36,911,415,717,714,27,80,0-6,13,9

Южно-Курильск-5,0-6,0-3,21,65,48,312,615,814,710,34,0-1,34,8

Южно-Сахалинск-13,7-12,8-6,61,36,711,215,616,912,96,0-2,3-9,12,2

Свердловская область

Верхотурье-17,3-15,1-7,72,38,914,717,014,48,70,7-7,9-15,10,3

Екатеринбург-15,5-13,6-6,92,710,015,117,214,99,21,2-6,8-13,11,2

Ивдель-19,1-16,7-8,41,47,613,916,613,97,8-0,6-8,8-16,3-0,7

Каменск-Уральский-16,2-14,7-7,53,511,216,218,115,79,91,9-6,5-13,51,5

Туринск-18,0-16,2-8,33,010,815,717,815,09,50,9-7,7-14,80,6

Шамары16,1-14,4-7,42,59,614,917,014,58,70,9-7,0-13,60,8

Республика Северная Осетия

Владикавказ-4,4-3,01,49,014,217,619,919,314,88,73,1-1,68,1

Смоленская область

Вязьма-9,8-9,0-4,34,311,315,416,615,410,24,1-1,9-6,43,8

Смоленск-9,4-8,4-4,04,411,615,717,115,910,44,5-1,0-5,84,3

Ставропольский край

Арзгир-4,9-3,61,610,317,422,025,023,717,810,14,0-1,310,2

Кисловодск-3,3-2,41,58,013,016,218,618,213,98,33,2-1,17,7

Невинномысск-4,5-3,31,89,715,619,422,121,516,49,83,9-1,59,2

Пятигорск-4,2-3,01,18,914,618,321,120,515,58,93,2-1,48,6

Ставрополь-3,2-2,31,39,315,319,321,921,216,19,64,1-0,59,1

Тамбовская область

Тамбов-10,9-10,3-4,66,014,118,119,818,612,55,2-1,4-7,35,0

Республика Татарстан

Бугульма-14,3-13,7-8,02,411,416,318,116,410,22,1-5,8-11,62,0

Елабуга-13,9-13,2-6,63,812,417,419,517,511,23,2-4,4-11,13,0

Казань-13,5-13,1-6,53,712,417,019,117,511,23,4-3,8-10,43,1

Тверская область

Бежецк-10,7-10,2-5,23,210,815,217,115,49,83,6-2,3-7,73,2

Тверь-10,5-9,4-4,64,111,215,717,315,810,24,0-1,8-6,63,8

Ржев-10,0-8,9-4,24,111,215,617,115,810,34,1-1,4-6,34,0

Томская область

Александровское-21,5-19,6-12,1-1,75,513,717,513,78,0-1,4-12,7-19,6-2,5

Колпашево-20,7-18,7-10,8-0,77,315,218,014,48,70,1-11,4-19,4-1,5

Средний Васюган-20,4-18,2-10,2-0,47,214,717,714,08,6-0,3-11,3-18,9-1,5

Томск-19,1-16,9-9,90,08,715,418,315,19,30,8-10,1-17,3-0,5

Усть-Озерное-21,5-19,3-11,0-0,96,715,018,114,17,9-0,9-12,9-20,1-2,1

Республика Тыва

Кызыл-32,1-28,0-15,22,211,417,919,817,010,00,0-15,6-28,4-3,4

Тульская область

Тула-9,9-9,5-4,15,012,916,718,617,211,65,0-1,1-6,74,7

Тюменская область

Березово - Ханты-Мансийский

АО-22,3-19,8-13,4-4,32,911,215,913,06,8-2,8-13,3-19,7-3,8

Демьянское – Ханты- Мансийский

АО-19,2-16,9-9,40,77,714,717,614,58,90,2-9,8-17,0-0,7

Кондинское-19,8-18,4-10,10,18,414,918,714,78,9-0,6-10,2-16,3-0,8

Леуши-18,1-16,2-8,51,68,414,917,814,98,90,3-8,8-15,9-0,1

Марресаля-21,8-21,4-20,3-13,0-5,51,26,66,73,2-4,0-13,1-18,4-8,3

Надым-24,5-24,0-16,8-8,8-1,08,815,511,45,6-5,4-16,1-21,9-6,4

Октябрьское-22,8-20,1-10,2-2,24,712,016,912,67,2-2,9-11,7-18,1-2,9

Салехард-24,5-23,4-18,6-10,2-1,97,313,310,94,9-4,6-15,6-21,5-7,0

Сосьва-22,7-20,4-12,0-1,85,212,316,112,86,6-2,5-12,8-20,2-3,3

Сургут-Ханты-Мансийский

АО-22,0-19,6-13,3-3,54,113,016,914,07,8-1,4-13,2-20,3-3,1

Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий

АО-25,1-24,4-18,0-8,1-0,79,815,812,06,0-5,0-16,8-23,1-6,5

Тобольск-19,7-17,5-9,11,69,615,218,314,69,30,0-8,4-15,6-0,1

Тюмень-17,4-16,1-7,73,211,015,718,214,89,71,0-7,9-13,70,9

Угут-21,0-19,4-10,9-1,16,013,417,413,67,9-1,4-12,6-18,8-2,2

Уренгой - Ямало-Ненецкий

АО-26,4-26,4-19,210,3-2,68,415,411,35,2-6,3-18,2-24,0-7,8

Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский

АО-21,7-19,4-9,8-1,36,413,117,813,38,0-1,9-10,7-17,1-1,9

Удмуртская Республика

Глазов-14,9-14,0-8,02,09,915,817,815,49,11,8-6,2-12,61,3

Ижевск-14,6-13,3-6,73,311,316,418,516,410,12,1-5,1-11,62,3

Сарапул-14,3-13,5-7,33,011,517,118,916,810,42,7-5,5-12,22,3

Ульяновская область

Сурское-13,2-12,5-6,14,813,017,118,717,211,33,6-3,1-8,93,5

Ульяновск-13,8-13,2-6,84,112,617,619,617,611,43,8-4,1-10,43,2

Хабаровский край

Аян-19,7-17,6-11,6-3,80,85,611,413,29,60,4-11,0-17,4-3,3

Байдуков-21,7-20,2-14,5-5,20,99,114,515,512,03,4-7,1-16,6-2,5

Бикин-22,4-17,4-8,14,111,717,421,019,913,34,5-7,6-18,31,5

Бира-22,0-16,6-8,22,710,216,520,118,512,02,6-10,1-19,50,5

Биробиджан-22,6-17,5-9,03,010,716,720,319,012,43,0-9,8-19,60,6

Вяземский-22,3-17,8-9,03,411,317,120,619,613,03,9-8,2-18,11,1

Гвасюги-24,9-20,1-10,61,39,115,619,618,411,41,5-10,8-20,8-0,9

Гроссевичи-14,8-11,9-6,00,44,38,413,015,913,15,9-4,0-11,81,0

Де-Кастри-19,4-15,8-9,3-1,53,28,513,215,312,03,2-8,1-16,2-1,2

Джаорэ-20,2-17,2-11,4-2,91,99,715,116,212,03,2-7,7-16,5-1,5

Екатерино-Никольское-21,2-16,3-7,73,511,017,121,019,613,13,9-8,3-18,31,4

Комсомольск-на-Амуре-25,6-20,3-10,11,38,715,619,918,712,63,0-10,7-22,0-0,7

Нижнетамбовское-26,4-21,1-11,00,38,215,119,318,212,12,6-10,8-21,8-1,3

Николаевск-на-Амуре-23,9-20,0-12,7-2,93,711,516,516,211,12,0-9,9-19,8-2,4

Облучье-26,5-21,1-11,41,49,616,219,817,911,01,1-12,6-23,6-1,5

Охотск-23,0-20,0-14,3-5,81,16,211,813,08,4-2,3-14,1-20,5-5,0

Им. Полины Осипенко-29,3-22,8-12,7-0,86,913,317,816,610,70,7-13,8-25,6-3,2

Сизиман-18,2-15,3-9,3-1,22,97,512,614,711,43,2-7,5-14,9-1,2

Советская Гавань-18,0-14,7-8,00,25,19,914,316,412,64,8-5,4-13,80,3

Софийский прииск-33,3-26,4-17,1-5,23,811,015,112,86,2-5,1-20,6-30,7-7,5

Средний Ургал-31,1-23,0-12,10,28,114,818,816,59,5-0,8-16,6-28,6-3,7

Троицкое-23,3-18,2-9,42,110,316,720,519,213,13,9-8,7-19,20,6

Хабаровск-22,3-17,2-8,53,111,117,421,120,013,94,7-8,1-18,51,4

Чумикан-23,7-18,9-11,6-2,71,96,612,013,510,00,7-12,9-21,3-3,9

Энкэн-20,2-17,3-11,3-4,01,46,111,513,38,9-0,5-11,4-17,5-3,4

Республика Хакассия

Абакан-19,6-17,6-7,83,210,917,219,616,69,81,8-9,2-16,80,7

Шира-18,5-17,2-8,91,38,915,617,714,98,81,2-9,1-16,4-0,1

Челябинская область

Верхнеуральск-16,4-15,9-9,02,911,115,917,615,59,81,5-6,5-14,01,0

Нязепетровск-16,3-14,8-7,62,610,014,616,614,28,61,2-7,0-14,00,7

Челябинск-15,8-14,3-7,43,911,916,818,416,210,72,4-6,2-12,92,0

Чеченская Республика

Грозный-3,8-2,02,810,316,921,223,923,217,810,44,5-0,710,4

Читинская область

Агинское-23,3-20,4-11,50,48,815,618,415,58,4-0,6-13,0-21,3-1,9

Акша-22,6-19,1-9,41,09,015,418,115,58,4-0,1-12,1-20,3-1,4

Александровский

Завод-26,8-23,5-13,9-1,47,414,116,714,17,0-2,4-15,5-24,6-4,1

Борзя-26,9-23,5-12,10,49,216,318,716,38,9-0,8-13,9-23,8-2,6

Дарасун-22,0-19,6-10,4-0,48,014,416,914,27,0-1,4-12,6-19,9-2,2

Калакан-35,5-28,7-17,1-3,76,013,616,613,35,8-6,0-22,6-33,6-7,7

Красный Чикой-26,2-22,4-11,40,68,314,717,114,37,4-1,2-13,1-22,8-2,9

Могоча-29,6-24,5-14,5-2,46,613,816,813,76,7-3,8-18,9-28,5-5,4

Нерчинск-30,8-26,3-13,60,89,817,019,716,69,0-1,0-16,7-28,2-3,6

Нерчинский Завод-28,6-23,5-12,90,08,915,518,815,98,9-0,9-15,2-25,8-3,2

Средний Калар-36,3-30,7-19,1-5,74,512,115,112,14,5-7,5-23,7-34,4-9,1

Тунгокочен-31,0-26,5-16,0-3,06,013,115,812,85,5-4,5-19,2-29,3-6,4

Тупик-32,7-27,8-16,8-3,66,013,416,313,15,9-5,1-20,5-30,8-6,9

Чара-33,8-29,7-18,3-4,94,412,716,213,05,2-6,4-22,0-31,9-8,0

Чита-26,2-22,2-11,1-0,48,415,717,815,27,7-1,8-14,3-23,5-2,9

Чувашская Республика

Порецкое-12,4-11,7-5,84,412,917,219,017,211,23,6-3,3-9,43,6

Чебоксары-13,0-12,4-6,03,612,016,518,616,910,83,3-3,7-10,03,0

Чукотский АО (Магаданская область)

Анадырь-19,7-22,3-20,6-12,9-3,05,410,69,53,9-5,9-14,6-21,0-7,6

Березово-22,7-26,2-23,4-14,4-2,08,612,19,53,1-8,7-18,7-25,3-9,0

Марково-25,8-25,4-23,0-14,3-1,510,513,710,53,5-8,9-19,5-25,6-8,8

Омолон-36,4-35,6-28,2-14,61,111,613,29,92,5-12,1-28,8-36,2-12,8

Островное-33,6-33,1-26,4-14,10,511,713,19,21,8-12,1-26,4-32,2-11,8

Усть-Олой-35,6-34,1-26,5-13,71,711,812,89,32,3-11,7-27,3-34,8-12,2

Эньмувеем-23,9-26,5-24,1-16,0-2,09,812,59,22,2-10,3-20,5-26,2-9,6

Республика Саха (Якутия)

Алдан-27,5-25,2-16,4-5,63,913,016,713,45,2-6,3-19,7-26,5-6,3

Аллах-Юнь-44,1-39,2-26,6-11,42,310,914,711,43,5-12,2-32,2-42,7-13,8

Амга-42,9-38,0-24,0-7,56,114,517,714,15,3-8,9-29,6-40,6-11,2

Батамай-41,8-37,4-23,8-8,84,213,717,113,65,0-9,6-30,6-40,1-11,5

Бердигястях-40,5-35,7-22,9-8,34,713,516,312,63,9-8,7-28,2-38,9-11,0

Буяга-37,6-33,6-21,6-6,95,113,216,513,04,7-7,5-26,0-36,4-9,8

Верхоянск-48,2-43,6-30,2-13,32,112,815,210,92,5-14,5-36,4-45,1-15,6

Вилюйск-37,8-32,1-20,2-7,54,314,417,914,15,5-7,7-26,3-35,9-9,3

Витим-29,2-26,9-16,1-3,95,714,317,814,26,4-3,4-18,6-27,6-5,6

Воронцово-37,9-36,2-28,8-16,8-2,69,311,98,71,5-13,2-29,7-35,9-14,2

Джалинда-39,4-35,9-27,2-14,8-3,08,813,79,31,6-12,7-31,0-35,4-13,9

Джарджан-38,6-34,7-23,7-12,4-0,810,714,711,13,1-11,0-29,6-36,1-12,3

Джикимда-34,7-31,4-19,1-4,46,113,917,513,75,6-5,4-22,9-33,1-7,9

Дружина-39,4-37,0-28,0-14,50,411,513,710,52,9-12,4-29,6-37,0-13,2

Екючю-45,9-41,8-29,2-13,12,212,514,610,52,1-13,9-35,5-43,2-15,1

Жиганск-39,3-35,2-23,6-10,91,112,015,912,03,5-10,1-29,5-37,1-11,8

Зырянка-36,8-33,9-25,9-12,42,713,115,111,83,8-11,1-28,1-35,4-11,4

Исить-35,8-31,9-20,6-5,95,814,317,914,66,5-5,3-23,8-33,5-8,1

Иэма-45,5-42,3-31,8-16,6-1,08,912,710,32,0-14,8-35,4-42,7-16,4

Крест-Хальджай-45,1-39,0-23,3-7,16,214,918,214,75,8-9,0-30,9-42,5-11,4

Кюсюр-38,0-34,9-26,3-15,7-3,57,912,49,42,0-11,2-29,0-35,0-13,5

Ленск-29,8-27,6-16,5-4,25,514,217,613,85,9-4,5-20,4-28,9-6,2

Нагорный-29,6-26,4-18,0-7,03,211,514,911,84,3-7,7-22,1-29,0-7,8

Нера-46,3-41,6-29,1-11,33,813,215,712,13,4-14,7-35,9-44,4-14,6

Нюрба-36,0-31,9-20,6-7,25,014,217,313,55,2-7,3-26,0-34,2-9,0

Нюя-30,0-26,8-15,9-3,56,314,918,114,56,8-3,5-20,1-28,6-5,7

Оймякон-47,5-43,3-32,8-15,21,211,113,610,31,6-16,3-37,3-45,6-16,7

Олекминск-32,2-28,8-16,8-4,26,214,618,014,55,9-5,0-21,6-30,8-6,7

Оленек-41,337,4-26,5-13,1-1,110,214,610,02,4-12,1-31,8-36,9-13,6

Охотский Перевоз-44,2-39,4-24,7-7,85,714,217,414,05,5-8,7-30,3-41,1-11,6

Сангар-39,1-34,5-21,6-8,54,114,318,114,56,0-8,7-28,5-37,3-10,1

Саскылах-35,1-33,3-28,8-18,7-7,35,511,98,31,1-12,6-27,7-31,4-14,0

Среднеколымск-37,3-34,7-26,9-14,6-0,311,113,59,92,8-11,3-27,5-35,1-12,5

Сунтар-33,7-30,1-19,3-6,05,614,617,713,95,6-6,1-24,1-32,2-7,8

Сухана-42,5-38,3-26,5-13,0-0,511,114,710,32,4-11,6-32,2-38,8-13,7

Сюльдюкар-37,6-33,8-21,2-8,53,613,216,412,64,5-7,4-26,9-35,1-10,0

Сюрен-Кюель-34,6-32,4-23,6-12,7-0,29,312,79,91,7-12,1-27,4-33,1-11,9

Токо-39,8-34,5-22,9-8,93,110,814,411,53,6-9,3-27,0-37,8-11,4

Томмот-35,5-31,6-20,0-5,85,413,717,213,55,5-6,7-24,4-33,9-8,6

Томпо-44,3-39,2-27,3-11,83,212,315,311,73,1-13,3-34,3-42,2-13,9

Туой-Хая-33,2-29,3-18,8-6,44,313,316,513,05,4-6,3-23,6-31,2-8,0

Тяня-33,1-29,9-18,2-4,55,713,617,013,25,1-5,9-22,6-32,2-7,7

Усть-Мая-42,2-36,0-21,5-6,06,014,418,014,56,3-7,1-27,2-39,5-10,0

Усть-Миль-39,6-34,2-21,0-5,26,113,917,213,95,5-7,3-27,0-37,7-9,6

Усть-Мома-44,9-41,0-29,0-13,23,112,914,811,12,5-15,0-34,9-43,0-14,7

Чульман-36,7-31,9-20,0-7,04,012,315,812,64,5-7,6-24,7-34,9-9,5

Чурапча-44,0-38,4-24,0-7,85,814,718,114,35,2-9,4-30,8-41,8-11,5

Шелагонцы-41,9-37,6-25,6-12,50,511,414,510,22,4-10,8-31,0-38,9-13,3

Эйк-37,7-34,2-23,8-11,80,010,915,110,92,8-10,5-28,4-35,5-11,9

Якутск-42,6-35,9-22,2-7,25,815,418,714,96,2-8,0-28,3-39,5-10,2

Ненецкий АО (Архангельская область)

Варандей-17,8-19,2-16,6-9,5-3,42,88,98,84,9-2,2-9,5-13,9-5,6

Идига-13,9-14,9-12,4-6,3-0,75,49,910,06,20,1-5,5-10,7-2,7

Канин Нос-8,2-9,6-8,7-4,8-0,84,28,48,65,81,6-1,9-5,6-0,9

Коткино-17,3-17,8-12,6-5,40,98,412,910,95,6-1,8-9,0-13,5-3,2

Нарьян-Мар-16,9-17,3-14,3-6,7-о,з7,412,711,05,6-1,6-8,4-13,7-3,5

Ходовариха-15,5-16,9-14,6-8,6-2,9-2,58,38,45,1-1,0-6,9-11,7-4,5

Хоседа-Хард-19,6-19,5-15,8-7,6-1,17,412,610,14,8-3,5-11,2-16,7-5,0

Ярославская область

Ярославль-11,9-10,7-5,13,710,915,717,616,010,03,4-2,7-8,13,2

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Баку3,94,16,311,217,722,625,725,721,816,611,16,814,5

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Ванадзор-3,7-2,31.47,512,115,017,617,714,28,93,9-1,17,6

Горис-0,5-0,22,38,112,515,918,517,914,29,45,31,78,8

Ереван-3,4-0,95,312,417,421,625,525,220,513,56,5-0,212,0

Ехегнадзор-3,8-1,83,610,315,319,824,124,220,112,96,0-0,810,8

Камо-7,5-6,3-2,53,98,912,515,715,812,06,70,6-4,84,6

Кафан0,82,05,211,416,220,023,322,818,612,87,22,411,9

Севан-8,2-7,4-3,33,58,812,115,715,712,26,40,6-5,54,2

Сисиан-4,8-3,20,56,511,314,817,917,613,88,32,6-2,76,9

Спитак-4,4-3,40,46,711,514,617,617,914,29,03,3-1,97,1

Степанаван-3,6-2,80,66,711,314,217,116,813,38,23,1-1,86,9

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Брестская область

Брест-4,5-3,50,77,313,616,718,417,413,37,72,6-1,87,3

Витебская область

Витебск-7,9-7,2-2,75,112,616,017,816,211,15,3-0,3-5,15,1

Полоцк-7,3-6,8-2,55,012,315,817,516,111,15,50,0-4,65,2

Гомельская область

Василевичи-6,6-5,6-1,06,813,917,018,417,212,46,61,0-3,76,4

Гомель-7,0-6,1-1,56,613,917,018,517,412,56,50,7-4,16,2

Гродненская область

Гродно-5,1-4,4-0,56,312,916,117,816,712,57,01,7-2,76,5

Минская область

Минск-6,9-6,2-2,05,512,716,017,716,311,65,80,2-4,35,5

Могилевская область

Горки-8,3-7,8-3,34,812,415,917,616,111,05,1-0,6-5,44,8

Могилев-7,6-6,9-2,35,512,916,318,016,511,65,4-0,1-4,95,4

ГРУЗИЯ

Ахалкалаки-6,6-5,5-1,45,29,712,615,815,512,06,81,6-3,75,2

Казбеги-14,7-14,5-12,3-7,6-3,10,03,53,60,2-4,4-8,2-12,1-5,8

Крестовый перевал-10,5-10,0-6,9-1,03,47,210,610,06,71,4-3,1-8,00,0

Мамисонский перевал-11,6-11,1-8,7-3,40,84,27,97,64,3-1,0-5,3-9,4-2,1

Местиа-5,8-3,90,05,810,613,616,915,911,96,71,5-3,75,8

Мта-Сабуети-3,4-2,80,36,110,413,516,015,912,77,73,30,96,6

Поти5,86,78,812,616,420,322,722,819,815,511,57,914,2

Сакара4,25,28,713,817,921,123,223,720,315,310,66,314,2

Самтредиа5,16,29,113,717,721,023,023,021,115,511,17,114,5

Тбилиси2,13,37,413,217,821,624,824,120,013,88,54,213,4

Телави1,02,16,112,116,620,223,422,418,412,47,83,312,2

Цхинвали-1,00,14,09,014,317,720,620,316,510,85,81,310,0

Шираки-1,8-0,44,110,315,319,422,922,117,811,15,70,810,6

Абхазская Республика

Гудаута6,16,88,812,916,720,523,023,120,015,611,88,214,5

Псху-1,30,43,99,313,716,719,618,814,79,44,80,49,2

Сухуми5,96,78,812,916,720,722,722,819,915,611,88,014,4

Аджарская Республика

Батуми7,17,38,411,916,420,422,823,020,216,012,39,314,6

Хуло1,11,94,89,913,916,618,418,515,911,87,63,110,3

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Акмолинская область

Астана-16,8-16,5-10,13,012,718,220,417,811,52,6-7,0-14,01,8

Атбасар-17,9-17,5-11,12,612,418,120,217,611,42,3-7,5-14,91,3

Актюбинская область

Актюбинск-14,9-14,4-7,35,915,020,222,520,413,74,6-3,9-11,34,2

Караулкельды-13,0-12,3-15,48,016,321,824,222,415,35,6-2,3-9,06,0

Уил-13,0-12,1-4,98,316,822,124,622,715,76,3-2,1-8,86,3

Челкар-14,6-14,0-6,08,217,022,725,122,915,86,2-2,6-10,35,9

Алматинская область

Алматы-6,5-5,12,010,816,220,723,522,317,09,50,9-4,58,9

Баканас-11,4-9,60,111,017,823,325,823,316,88,4-1,0-8,08,0

Атырауская область

Атырау-9,6-8,7-1,59,618,223,425,723,716,88,20,4-5,68,4

Ганюшкино-7,2-6,6-0,210,218,123,125,223,416,88,61,7-3,79,1

Восточно-Казахстанская область

Зайсан-17,0-15,0-6,56,915,320,722,921,215,36,2-5,8-14,64,1

Зыряновск-22,6-20,8-11,71,912,217,118,916,510,62,4-10,8-19,5-0,5

Катон-Карагай-13,7-12,2-6,82,710,114,816,514,99,92,0-7,6-12,41,5

Лениногорск-12,5-12,1-6,33,010,415,317,114,99,92,7-6,7-11,22,0

Усть-Каменогорск-16,5-16,0-7,84,813,418,720,718,312,45,0-6,1-13,82,8

Шемонаиха-17,0-16,5-8,93,812,718,120,117,511,93,8-7,1-14,32,0

Джамбулская область

Джамбул-5,0-3,33,311,316,822,124,922,817,19,92,0-3,49,9

Фурмановка-8,7-6,62,011,918,222,924,922,616,69,10,1-6,38,9

Джезказганская область

Балхаш-14,4-13,7-4,97,716,021,924,221,815,36,5-3,4-11,15,5

Карсакпай-15,2-14,5-7,46,214,720,723,020,513,84,4-4,9-11,94,1

Западно-Казахстанская область

Джамбейты-13,4-12,9-6,47,415,921,323,721,814,85,6-2,5-9,05,5

Уральск-13,5-13,2-6,76,215,420,322,620,613,85,1-2,9-9,84,8

Карагандинская область

Караганда-14,5-14,2-7,74,612,818,420,417,812,03,2-6,3-12,32,9

Каркаралинск-13,8-13,6-7,83,110,816,018,115,710,12,2-6,6-12,01,9

Кзыл-Ординская область

Аральское Море-12,6-11,9-3,79,317,923,826,524,217,37,6-1,3-8,77,4

Казалинск-10,8-9,9-1,510,518,924,126,323,917,18,2-0,4-7,28,2

Кзыл-Орда-9,1-7,30,912,019,524,526,423,917,28,60,3-6,29,2

Кокчетавская область

Кокчетав-15,8-15,3-9,23,312,117,819,817,111,52,8-6,7-13,42,0

Кустанайская область

Кустанай-17,0-16,6-9,83,813,018,620,417,912,03,0-6,2-14,12,1

Мангистауская область

Форт-Шевченко-2,9-2,32,510,417,722,825,624,619,512,35,50,211,3

Павлодарская область

Баянаул-13,2-13,1-7,04,712,718,620,517,712,13,5-5,7-11,43,3

Павлодар-17,6-17,3-9,44,213,219,521,418,512,33,5-7,0-14,42,2

Северо-Казахстанская область

Петропавловск-18,1-16,9-10,32,411,617,018,916,210,71,9-7,8-15,20,9

Семипалатинская область

Аягуз-16,5-15,8-8,05,012,718,320,718,512,13,6-7,2-14,12,4

Вахты-13,2-11,4-1,99,415,820,723,021,515,47,3-2,8-10,56,1

Кокпекты-20,5-18,6-10,43,712,818,320,718,612,43,2-8,7-17,61,2

Семипалатинск-16,0-15,6-8,44,714,119,821,919,313,04,5-5,9-13,33,2

Талды-Курганская область

Жаркент-9,1-6,13,212,618,122,124,022,717,29,80,7-6,09,1

Талды-Курган-9,7-8,00,010,216,321,123,521,716,08,3-0,9-7,37,6

Тургайская область

Амангельды-16,5-16,3-8,86,115,120,723,020,313,64,1-5,2-12,83,6

Тургай-16,2-15,9-8,16,416,022,024,421,715,05,2-4,1-12,24,5

Южно-Казахстанская область

Туркестан-5,4-2,25,414,120,625,928,426,319,811,03,1-2,312,1

Чимкент-2,00,05,613,118,423,526,324,819,312,35,20,212,2

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Иссык-Кульская область

Каракол-7,1-5,5-0,17,011,814,616,916,212,36,2-1,1-5,35,5

Чолпон-Ата-3,4-2,11,77,111,314,617,016,713,17,81,9-1,67,0

Нарынская область

Кочкорка-9,9-6.00,56,511,013,816,315,010,94,8-3,2-8,84,2

Нарын-17,3-14,4-4,56,311,414,417,016,812.45,3-4,5-13,42,5

Сусамыр-21,5-19,4-11,7-0,98,010,713,112,78,21,3-10,5-19,2-2,4

Ошская область

Гульча-7,6-4,52,59,513,616,319,219,214,57,91,4-4,07,3

Ош-3,5-0,95,712.818,022,324,723,118,111,24,3-0,711,2

Хайдаркан-6,8-5,10,37,012,215.818,518,013.36,60,8-3,26,4

Таласская область

Талас-6,6-4,31,68,714,118,020,218,613,57,50,6-3,87,3

Чуйская область

Бишкек-5,6-3,23,811,416,921,324,122,617,310,12,2-2,99,8

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Кишинев-3,5-2,22,69,715,919,421,420,716,010,14,1-0,89,4

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Районы республиканского подчинения

Душанбе2,04,19,115,419,724,726,824,619,813,98,34,014,4

Гарм-3,9-2,03,711,415,619,723,623,919,412,45,80,210,8

Горно-Бадахшанская автономная область

Мургаб-17,3-13,5-6,60,45,49,413,212,87,2-0,4-8,6-15,3-1,1

Хорог-7,7-5,31,29,714,819,222,722,818,210,83,4-3,48,9

Ленинабадская область

Исфара-1,51,27,114,620,024,426,624,919,612,55,40,613,0

Пенджикент-0,41,56,612,917,722,625,123,518,612,46,11,912,4

Ура-Тюбе-1,80,14,911,817,222,124,822,917,611,14,60,211,3

Худжанд-0,82,09,716,121,926,828,626,621,113,56,81,514,5

Хатлонская область

Куляб2,35,410,416,721,527,230,228,523,416,910,04,816,4

Курган-Тюбе1,85,410,817,422,527,128,626,421,215,49,04,115,8

Шаартуз2,96,011,218,324,128,630,728,622,916,59,74,817,0

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Андижанская область

Андижан-2,21,28,116,121,425,727,225,019,813,15,60,513,5

Бухарская область

Бухара0,42,78,416,522,326,728,425,720,113,16,72,314,4

Джизакская область

Галляарал-2,30,56,213,118,524,026,924,618,311,14,2-0,312,1

Джизак-0,42,07,915,121,226,428,626,620,913,76,82,214,3

Каракалпакстан

Каракалпакия-8,2-7,9-0,510,318,624,027,024,617,38,00,7-4,49,1

Муйнак-5,9-5,50,19,418,123,726,625,019,110,83,2-2,410,2

Нукус-4,9-3,33,813,421,125,928,025,419,110,72,9-2,911,6

Чимбай-6,1-4,52,412,419,924,426,424,117,99,82,1-3,810,4

Кашкадарьинская область

Гузар2,95,39,816,622,627,729,928,222,916,29,65,016,4

Мубарек1,54,09,116,723,528,931,829,422,714,67,32,616,0

Навоийская область

Навои0,93,68,415,821,726,328,325,919,913,37,12,714,5

Нурата-0,12,27,014,320,425,828,125,819,712,46,01,513,6

Наманганская область

Касансай-1,40,96,613,918,822,925,424,019,012,65,70,812,4

Наманган-2,01,18,516,221,525,727,225,220,213,55,90,213,7

Самаркандская область

Каттакурган-0,22,37,514,420,425,527,925,820,012,76,21,813,7

Самарканд0,52,87,414,219,323,925,924,019,012,76,62,613,3

Сурхандарьинская область

Денау3,66,110,717,122,327,028,426,121,315,59,95,616,2

Термез2,66,011,418,424,328,230,428,122,415,89,95,116,9

Шерабад4,06,911,618,724.929,931,829,724,51811,26,318,1

Сырдарьинская область

Сырдарья-1,51,07,715,221,025,426,824,318,812,35,30,213,1

Ташкентская область

Ташкент-0,42,07,914,720,224,927,125,119,612,86,72,013,6

Чарвак-1,60,15,212,517,121,724,823,618,512,15,70,711,7

Ферганская область

Коканд-1,81,68,416,421,625,627,425,520,113,15,50,413,7

Фергана-1,71,57,915,620,825,026,925,019,713,15,70,713,3

Хорезмская область

Ургенч-3,7-2,34,914,421,626,428,225,719,411,43,8-1,612,4

УКРАИНА

Винницкая область

Винница-5,8-4,30,28,014,117,118,317,713,47,61,9-2,57,1

Волынская область

Ковель-4,7-3,41,07,913,716,818,017,213,07,82,6-1,87,3

Луцк-4,9-3,50,98,013,516,818,017,413,37,92,6-2,07,3

Днепропетровская область

Днепропетровск-5,5-4,10,89,416,019,621,320,615,48,42,5-2,18,5

Комиссаровка-5,6-4,20,79,115,518,920,519,814,78,02,4-2,18,1

Кривой Рог-5,0-3,61,39,515,919,521,120,515,68,83,0-1,68,8

Донецкая область

Донецк-6,1-4,80,49,315,519,020,920,114,97,82,0-2,68,0

Житомирская область

Житомир-6,0-4,6-0,17,713,917,018,017,413,07,41,8-2,76,9

Овруч-6,2-4,8-0,17,614,217,218,117,312,87,11,5-2,96,8

Закарпатская область

Ужгород-2,8-0,24,710,715,618,519,919,415,510,04,9-0,49,7

Запорожская область

Запорожье-4,2-2,91,79,916,420,222,021,216,29,53,8-0,89,4

Кирилловка-5,2-4,00,79,015,018,720,719,814,88,12,5-1,98,2

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковск-5,1-3,21,48,113,516,617,917,313,58,02,6-2,17,4

Киевская область

Киев-5,6-4,20,78,715,118,219,318,613,98,12,1-2,37,7

Кировоградская область

Гайворон-5,1-3,61.29,115,218,219,518,914,48,32.8-1,68,1

Знаменка-5,9-4,60,38,715,118,519,919.314,47,92.1-2,57,8

Кировоград-5,7-4,40.58,915,318,620,019,414,78,12,3-2,38,0

Луганская область

Луганск-5,9-4,80,810,016,319,921,720,615,07,92,4-2 28,5

Львовская область

Львов-4,6-3,11,17,713,216,117.316,813,08,02,5-2,17,2

Николаевская область

Николаев-3,1-1,82,610,216,520,422,321,816,910,34,4-0,110,0

Одесская область

Измаил-1,7-0,14,010,516,220,121,821.217,011.05,71,010,6

Любашевка-5,0-3,51,19,115,218,520,019.515,28.82,9-1,38,4

Одесса-1,7-1,02.69,015,519,421,421,217,111.15,91,410,2

Раздельное-3,6-2,32,29,615,719,321,020,716,29,94.0-0,69,3

Сарата-2,0-0,83,39,915,919,821,621,216,410,45.20,610,1

Полтавская область

Лубны-6,4-5,2-0,18.615,518,619.818,913.97,51,4-3,17,5

Полтава-6,6-5,3-0,18,815,418,720,119,414.37,61,5-3,17,6

Ровенская область

Ровно-5,4-4,00,37.713.7.16,617,817,213,17,72,2-2,47,0

Сарны-5,4-4,00,68.014.117,018,217,413,17,72,3-2,27,2

Сумская область

Ромны-7,3-6,0-0,88,014,717,819,018,113,16,80,8-3,86,7

Сумы-7,7-6,4-1,17,914,918,019,218,213,06,60,6-4,16,6

Тернопольская область

Тернополь-5,8-4,20,07,413,316,217,416,812,97,41,8-2,96,7

Харьковская область

Лозовая-6,5-5,20,09,115,719,220,819,914,67,61,7-2,97,8

Харьков-7,0-5,7-0,38,915,619,020,419,514,17,31,3-3,37,5

Херсонская область

Аскания-Нова-3,1-2,02,29,615,620,022,421,616,49,74,40,39,8

Геническ-2,3-1,62,09,316,120,622,922,117,310,75,41,110,3

Херсон-3,0-1,82,310,016,019,921,921,316,49,84,50,19,8

Хмельницкая область

Хмельницкий-5,5-4,00,37,813,916,818,017.413,27,62,0-2,67,1

Черкасская область

Золотоноша-5,9-4,60,58,915,418,519,718,813,97,72,1-2,57,7

Умань-5,7-4,20,48,514,617,619,018,213,67,62,1-2,47,4

Черниговская область

Чернигов-7,1-5,6-0,67,814,517,618,717,712,86,81,2-3,36,7

Черновицкая область

Черновцы-4,9-2,91,78,714,317,418,718,014,38,62,9-1,97,9

Автономная республика Крым

Ай-Петри-3,6-3,1-0,64,99,512,915,114,710,96,52,6-1,55,7

Клепинино-1,5-0,53,110,415,719,922,221,516,610,45,91,910,5

Симферополь-0,50,43,610,215,219,221,521,016,610,76,32,410,6

Феодосия0,81,44,410,616,120,823,422,818,412,47,84,111,9

Ялта3,94,26,010,815,620,223,223,019,013,69,56,312,9

Таблица 4а*. Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха в июле, °С

ПунктМаксимальная амплитуда температуры воздухаПунктМаксимальная амплитуда

температуры воздуха

1212

Александров Гай (Саратовская область)23Октябрьский Городок (Саратовская

область)26

Армавир (Краснодарский край)23Оренбург23

Архара (Амурская область)25Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)16

Астрахань22Пятигорск22

Бикин (Хабаровский край)23Ростов-на-Дону19

Благовещенск (Амурская область)20Саратов21

Гигант (Ростовская область)21Славгород (Алтайский край)23

Грозный25Сочи18

Екатерино-Никольское (Хабаровский край)25Хабаровск20

Краснодар23Цимлянск (Ростовская область)18

Махачкала18Элиста23

Рубцовск (Алтайский край)25

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между

максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток

за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной

температурой воздуха в июле &#8805; 21 °С.

Таблица 5а. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

Республика, край, область, пунктIIIIIIIVVVIVIIVIIIXXXIXIIГод

1234567891011121314

Республика Адыгея

Майкоп4,65,15,98,712,515,417,416,813,59,97,65,710,3

Алтайский край

Алейск1,61,83,05,67,912,515,613,39,05,73,32,06,8

Барнаул1,61,72,85,27,512,415,513,49,15,63,22,06,7

Бийск1,61,72,95,58,113,015,913,79,35,73,22,06,9

Змеиногорск1,81,82,95,37,912,114,612,68,55,43,22,16,5

Родино1,61,62,95,57,311,314,312,38,55,53,32,06,3

Рубцовск1.61.73,05,68,212,415,112,88,75,63,22,06,6

Славгород1,51,52,75,47,211,214,312,48,55,53,"22,06,3

Тогул1,61,72,65,07,612,715,613,59,15,53,21,96,7

Республика Алтай

Катанда1.01,32,44,46,610,212,310,77,24,62,41,35,4

Кош-Агач0,50,61,53,04,56,98,47,54,92,91,30,73,6

Онгудай1,11,42,64,36,610,212,411,07,34,42,41,45,4

Амурская область

Архара0,60,92,14,57,914,519,717,610,84,92,00,87,2

Благовещенск0,71,02,24,27,314,119,216,810,24,71,90,96,0

Бомнак0,40,61,43,05,811,015,213,98,33,41,10,55,4

Бысса0,40,71,63,66,512,317,015,29,14,11,60,66,1

Норск0,40,71,63,86,913,318,016,09,54,21,50,66,4

Тыган-Уркан0,60,81,53,15,711,616,114,28,13,51,30,75,6

Тында0,40,61,32,95,510,414,612,87,43,21,00,55,1

Унаха0,50,61,32,95,410,514,713,37,63,11,00,55,1

Усть-Нюкжа0,40,61,32,85,210,314,312,77,33,11,00,45,0

Черняево0,60,81,73,86,713,017,715,79,24,01,50,76,3

Экимчан0,40,61,53,25,710,614,914,08,73,91,40,55,4

Архангельская область

Архангельск2,32,43,14,56,410,012,912,49,26,14,33,16,4

Борковская1.81,82,53,95,48,611,411,08,15,23,52,45,5

Емецк2,32,33,24,66,710,413,212,69,26,14,23,06,5

Койнас1,92,02,84,15,89,212,111,68,65,53,82,65,8

Котлас2,22,43,35,07,411,214,112,99,46,14,12,86,8

Мезень2,22,12,84,15,89,111,911,68,75,74,02,95,9

Онега2,52,53,24,76,610,212,912,69,46,34,53,36,6

Астраханская область

Астрахань3,63.75,07,511,315,017,116,212,38,66,34,69,3

Верхний Баскунчак2,93,24,77,19,512,113,412,79,77,25,64,07,7

Республика Башкортостан

Белорецк1,71,72,75,07.310,813,211,58,25,03,22,16,0

Дуван1,81,92,95,37,611,414,312,78,95,53,52,36,5

Мелеуз1.91,93,26,08,712,214,612,79.16,03,92,56,9

Уфа2,02,03.26,08,812,715,413.69,76,13,92,67,2

Янаул2,02,03,15,98,511,914,613,09,46,03,92,66,9

Белгородская область

Белгород3,23,64,57,29,912,814,913,710,27,75,74,48,2

Брянская область

Брянск3,13,24,16,89,612,915,014,310,77,55,44,08,1

Республика Бурятия

Бабушкин1,51,42,34.16,210,113,713,48.95,22,82,16,0

Баргузин0,60,81,73,35,29,613.812.77,74,21,91,05,2

Багдарин0,50,71,32,74,58,712,510,76,02,91,10,64,4

Кяхта1.01,22,33,45,39,913,812,27,54,22,01,25,3

Монды0,91,01,62,64,68,411.310,26,03,31,71,14,4

Нижнеангарск0,80,91,63,15,19,113,112,57,53,81,81,15,0

Сосново-Озерское0,7.0,91,62,94,89,513,511,76,83,51,71,04,9

Уакит0,50,61,22,34,08,111,710,25,62,81,10,64,1

Улан-Удэ0,80,92,13,55,510,114,012,77,84,12,01,15,4

Хоринск0,80,91,93,15,19,813,512,17,33,81,71,05,1

Владимирская область

Владимир2,62,63,66,19,012,414,614,310,26,84,73,57,5

Муром2,62,63,76,39,212,515,014,010,36,84,83,47,6

Волгоградская область

Волгоград3,03,34,87,19,912,814,012,810,27,46,04,48,0

Костычевка2,62,74,07,09,512,314,012,79,56,85,13,67,5

Котельниково3,63,85,17,610,213,214,313,410,37,96,34,78,4

Новоаннинский2,93,04,37,110,013,215,113,710,17,35,33,98,0

Эльтон2,73,04,47,39,712,313,812,89,77,15,23,87,6

Вологодская область

Бабаево2,72,73,55,37,711,113,913,29,86,74,83,57,1

Вологда2,42,53,45,68,212,014,613,89,86,64,53,27,2

Вытегра2,52,73,65,37,611,214,013,310,06,74,93,47,1

Никольск2,22,33,35,37,711,514,213,19,56,14,22,96,9

Тотьма2,42,4з,з5,17,61,1,514,213,39,66,34,33,16,9

Воронежская область

Воронеж2,93,14,37,09-412,715,013,810,37,35,44,07,9

Республика Дагестан

Дербент5,96,06,99,413,617,721,021,117,412,99,67,212,4

Махачкала5,35,56,69,213,216,619,820,016,311,98,86,511,6

Южно-Сухокумск4,64,75,98,712,215,417,617,313,710,17,75,910,3

Ивановская область

Иваново2,62,63,66,19,012,414,813,710,26,84,63,47,5

Иркутская область

Алыгджер1,11,31,93,15,19,412,310,96,63,61,91,34,9

Бодайбо0,60,71,53,45,610,614,713,08,04,01,40,75,4

Братск1,11,22,13,65,59,914,212,68,24,42,61,45,6

Верхняя Гутара1,11,21,83,25,19,011,910,36,43,51,91,44,7

Дубровское0,80,91,63,35,610,914,812,78,04,41,60,95,5

Ербогачен0,60,71*32,64,79,212,810,96,83,51,30,74,6

Жигалово0,70,81,83,75,810,914,712,97,94,21,80,95,5

Зима1,01,22,24,26,010,714,612,87,94,52,21,35,7

Ика0,70,81,43,05,110,013,811,26,83,91,40,94,9

Илимск0,91,11,83,65,810,814,412,78,04,61,91.15,6

Иркутск1,21,32,34,06,111,114,913,48,54,92,61,66,0

Ичера0,80,91,63,25,710,714,812,98,04,21,70,95,5

Киренск0,80,91,73,45,610,914,912,98,04,11,81,05,5

Мама0,70,91,63,55,810,815,113,28,04,21,50,85,5

Марково0,70,91,73,65,610,814,612,77,84,51,71,05,5

Наканно0,40,61,32,54,89,112,4Ю,86,63,31,10,54,4

Невон1,01,01,83,45,610,314,212,58,04,32,11,15,4

Непа,0,80,91,52,95,09,813,711,87,23,81,60,85,0

Орлинга0,80,91,83,56,110,914,913,28,14,31,91,05,6

Перевоз0,60,71,42,85,29,713,311,56,93,41,40,74,8

Преображенка0,70,81,43,05,110,013,711,67,13,91,50,85,0

Слюдянка1,41,42,44,26,210,614,113,38,75,32,61,86,0

Тайшет1,31,42,34,16,110,814,712,98,34,72,41,55,9

Тулун1,11,22,03,65,410,114,012,27,64,22,21,45,4

Усть-Ордынский -

Усть-Ордынский Бурятский АО

Кабардино-Балкарская Республика0,81,02,03,65,510,414,312,67,64,12,01,25,4

Нальчик4,14,45,78,512,415,217,316,913,69,56,95,010,0

Калининградская область

Калининград4,44,55,27,19,712,915,014,912,39,37,05,59,0

Республика Калмыкия

Элиста3,84,05,27,710,412,713,713,310,78,36,64,98,4

Калужская область

Калуга2,82,83,96,49,612,814,914,010,37,25,03,87,8

Камчатская область

Апука - Корякский АО2,62,22,23,35,68,310,911,28,34,62,92,45,4

Ича - Корякский АО2,21,92,54,16.18,611,612,49,96,44,02,66,0

Ключи2,02,02,43,65,68,712,512,58,84,92,92,15,7

Козыревск1,81,92,43,65,58,812,612,58,64,82,81,95,6

Корф - Корякский АО2,31,92,13,15,48,411,311,38,14,42,72,15,3

Лопатка, мыс3,73,53,94,96,27,810,011,410,57,85,34,26,0

Мильково1,51,72,13,55,48,913,012,58,34,62,51,75,5

Начики1,61,62,13,45,27,811,411,78,45,22,81,95,3

О. Беринга4,24,04,25,06,28,010,411,710,17,05,14,46,7

Оссора - Корякский АО2,22,12,33,35,38,011,311,58,44,93,02,35,4

Петропавловск-Камчатский2,62,53,04,26,08,711,812,59,76,13,82,96,2

Семлячики2,82,73,04,26,18,811,912,59,75,73,43,06,2

Соболево1,91,92,54,16,28,912,012,79,86,43,72,56,1

Ука2,22,12,33,35,38,111,912,08,95,33,22,55,6

Октябрьская2,42,32,94,56,28,611,312,410,57,24,43,06,3

Усть-Воямполка - Корякский АО1,81,72,13,55,68,310,911,48,85,43,22,25,4

Усть-Камчатск2,62,62,84,05,98,511,612,29,65,73,52,86,0

Усть-Хайрюзово2,01,92,43,75,98,711,712,19,35,83,52,45,8

Карачаево-Черкесская Республика

Черкесск4,24,45,47,711,314,216,215,512,38,96,64,99,3

Республика Карелия

Кемь2,62,63,24,66,39,612,412,49,36,34,63,46,4

Лоухи2,42,32,94,15,89,211,911,78,75,94,33,26,0

Олонец2,92,83,45,37,511,213,913,510,27,05,23,77,2

Паддны2,62,63,24,56,410,113,012,69,46,54,73,46,5

Петрозаводск2,72,73,44,86,810,413,212,89,66,74,73,56,8

Реболы2,52,53,14,46,39,912,412,19,26,24,53,26,4

Сортавала3,02,83,55,17,210,813,513,410,27,15,23,97,1

Кемеровская область

Кемерово1,41,62,64,97,212,015,213,29,05,42,91,86,4

Киселевск1,51,82,74,87,111,915,013,08,85,32,91,96,4

Кондома1,41,72,64,77,712,715,313,49,05,42,91,86,6

Мариинск1,51,62,64,67,012,015,313,38,95,22,81,86,4

Тайга1,41,52,44,46,811,414,512,78,65,12,71,76,1

Тисуль1,51,62,54,56,811,915,113,18,65,02,81,86,3

Кировская область

Киров2,12,23,25,37,711,214,112,89,66,14,02,76,8

Нагорск2,12,13,15,07,411,013,912,79,35,83,82,66,6

Республика Коми

Вендинга2,02,02,84,36,19,612,511,88,75,63,82,66,0

Воркута1.31,21,82,94,37,010,49,67,04,02,31,84,5

Объячево2,02,13,14,87,110,613,712,49.25,83,82,66,4

Петрунь1.41,42,03,54,97,911,310,77,74,62,71,85,0

Печора1.51,62,43,75.38,311,911,08,14,82,92,05,3

Сыктывкар1.91,93,04,86,910,413,412,39,05,73,72,66,3

Троицко-Печорск1,61,82,74,36,19,512,611,88,65,33,32,25,8

Усть-Уса1.61.72,33.65,18,211,511,08,04,93,12,15,3

Усть-Цильма1,71,82,53,95,58,711,811,48,35,23,42,35,5

Усть-Щугор1,51,62,44,05,69,012,211,58,35,03,12,05,5

Ухта1,71.82,74,25,89,012,111,48,45,13,32,35,6

Костромская область

Кострома2,52,63,65,88,612,314,913,810,26,74,63,37,4

Чухлома2,42,43,45,38,112,014,613,59,86,44,33,07,1

Краснодарский край

Красная Поляна5,45,56,28,311,814,917,717,514,010,47,86,210,5

Краснодар4,95,36,29,012,916,117,917,213,410,18,06,110,6

Приморско-Ахтарск4,75,16.29,413,517,319,618,614,310,27,86,011,1

Сочи6,86,97,610,214,318,321,821,417,212,89,97,712,9

Тихорецк4,54,95,98,311,915,216,415,612,19,47,55,79,8

Красноярский край

Агата0,40,51,02,13,87,010,99,96,53,21,00,53,9

Ачинск1.51,62,54,36,311,214,512,78,44,92,71,76,0

Байкит - Эвенкийский АО0,50,71,63,05,19,412,911,37,43,91.40,74,8

Боготол1,51,52,54,46,611,414,812,98,55,02,71,76,1

Богучаны0,91.02,03,75,910,614,612,68,34,62,11,15,6

Ванавара - Эвенкийский АО0,70,81,53,05,39,813,411,57,33,91,50,85,0

Вельмо0,81,01,83,35,410,113,711,97,94,21,70,95,2

Верхнеимбатск1.01,11,93,35,19,713,711.98,24,41,81,15,3

Волочанка0,60,60,91,73,27,110,69,36,32,61,00,83,7

Дудинка - Таймырский АО0,70,71,12,03,57,211,29,97,03,31.20,94,1

Енисейск1,21,22,13,96,311,315,213,08,74,92,41,46,0

Ессей - Эвенкийский АО0,40,40,81,73,57,111,29,76,02,50,70,53,7

Игарка0,70,81,32,33,97,712,010,67,33,61,40,94,4

Канск1,31.42,44,36,511,214,612,98,44,82,51,56,0

Кежма0,80,91,73,45,610,314,112,37,94,32,01,05,4

Ключи1.41.52,33,96,111,114,712,98,44,72,51,75,9

Красноярск1,41,52,64,56,511,414,712,98,74,92,71,65,1

Минусинск1,21,52,74,67,011,915,113,39,05,12,71,66,3

Таимба0,60,71,53,05,19,613,311,57,33,81,50,74,9

Троицкое1,11,22,13,86,110,914,412,58,14,62,31,35,7

Тура - Эвенкийский АО0,30,51,22,64,68,712,310,76,83,30,90,54,4

Туруханск0,80,91,62,74,38,212,711,27,73,91,51,04,7

Ярцево1,11,22,03,65,910,614,512,68,64,72,21,35,7

Курганская область

Курган1,51.62,85,68,111,914,913,29,45,63,32,06,7

Курская область

Курск3,13,34,47,09,612,815,014,010,57,45,54,08,1

Ленинградская область

Свирица3,03,03,75,68,111,814,814,310,67,35,23,87,6

Тихвин2,93,03,65,57,911,514,013,510,27,15,13,87,3

Санкт-Петербург3,33,23,95,78,011,814,614,310,97,65,54,27,8

Магаданская область

Брохово1,31.31,62,95,28,011,611,98,74,62,41,85,1

Аркагала0,30,40,61.74,17,59,78,55,11,80,50,33,4

Магадан (Нагаева, бухта)1,21,31,63,05,28,211.111,38,03,71,91,44,8

Омсукчан0,40,50,81.84,27,29,68,75.52,30,70,53,5

Палатка0,91,01,22,44,78,010,810,26,72,91,41,14,3

Среднекан0,30,40,71,94,68,611,39,95,92,30,60,33,9

Сусуман0,30,40,61,84,37,810,18.85,31,90,50,33,5

Республика Марий Эл

Йошкар-Ола2,22,23,36,09,012,515,013,810,16,44,23,07,3

Республика Мордовия

Саранск2,52,53,76,69,012,515,113,810,16,84,73,37,6

Московская область

Дмитров2,72,83,76,08,912,214,513,910,27,04,73,57,5

Кашира2,72,83,86,59,212,414,714,010,36,95,03,67,7

Москва2,82,93,96,29,112,414,714,010,47,05,03,67,7

Мурманская область

Вайда-Губа3,53,43,64,45,77.910,210,48,36,04,63,96,4

Кандалакша2,42,43,04,25,89,011,711,68,45,84,13,16,0

Ковдор2,22,12,83,75,48,310,710,37,65,23,62,85,4

Краснощелье2,32,22,73,85,38,110,710,68,15,54,03,05,5

Ловозеро2,22,12,63,85,48,110,710,58,05,33,72,75,4

Мончегорск2,32,22,83,95,48,210,610,67,95,33,82,85,5

Мурманск2,62,53,13,95,47,910,110,27,85,44,03,15,6

Ниванкюль2,32,22,94,05,68,511,110,98,25,53,82,95,8

Пулозеро2,22,22,73,95,27,310,610,57,95,43,82,85,4

Пялица2,72,53,04,25,68,310,710,58,66,04,63,55,9

Териберка2,92,73,24,15,47,810,210,58,25,74,23,45,7

Терско-Орловский2,82,63,14,05,47,710,010,48,55,84,53,65,7

Умба2,62,53,04,25,78,911,811,88,85,94,53,46,2

Юкспор2,42,32,63,34,66,99,08,86,54,33,32,84,7

Нижегородская область

Нижний Новгород2,52,53,66,08,712,014,813,710,16,64,53,27,3

Новгородская область

Великий Новгород3,13,13,96,18,812,515,114,410,87,55,54,07,9

Новосибирская область

Барабинск1,31,42,55,17,512,015,213,19,05,43,01,76,4

Болотное1,41,62,64,87,112,015,413,39,15,42,91,86,5

Карасук1,41,52,65,37,411,614,712,78,75,43,22,06,4

Кочки1,51,52,55,27,511,915,013,08,85,43,11,86,4

Купино1,31,52,55,27,211,514,812,88,85,43,11,86,3

Кыштовка1,31,42,44,87,211,815,113,19,05,32,91,76,3

Новосибирск1,41,52,65,07,312,315,613,49,25,53,01,86,6

Татарск1,41,52,65,27,411,614,812,88,85,33,11,96,4

Чулым1,41,52,54,97,412,015,113,08,95,32,91,76,4

Омская область

Омск1,41,52,65,37,111,114,512,78,85,33,11,96,3

Тара1,31,52,35,07,712,115,413,79,55,53,01,76,6

Черлак1,41,52,65,47,511,514,612,68,85,53,31,96,4

Оренбургская область

Кувандык1,71,83,25,88,511,914,012,18,65,73,82,56,6

Оренбург1,92,03,46,28,712,114,212,28,96,14,22,76,9

Сорочинск2,02,13,56,38,612,014,212,29,06,24,42,86,9

Орловская область

Орел3,03,14,27,09,613,014,914,010,57,45,33,98,0

Пензенская область

Земетчино2,62,73,86,79,112,515,013,710,06,94,83,57,6

Пенза2,42,53,76,38,912,414,813,59,86,64,63,27,4

Пермская область

Бисер1,71,72,64,66,610,112,711,68,45,03,12,15,9

Ножовка1,91,93,15,58,211,814,613,09.66,03,82,56,8

Пермь1,92,03,15,27,611,314,012,79,35,83,72,46,6

Чердынъ1,91,92,94,76.610,113,112,08,95,53,52,36,1

Приморский край

Агзу0,91,32,34,36,911,415,916,110,65,22,31,16,5

Анучино1,11,42,74,88,113,919,319,212,26,33,11,47,8

Астраханка1,21,63,05,39,014,619,820,012,86,83,21,58,2

Богополь1,21,62,74,87,612,417,418,612,56,32,91,57,5

Владивосток1,62,03,55,99,213,819,021,014,88,74,22,28,8

Дальнереченск1,01,32,65,29,015,220,419,812,36,22,91,38,1

Кировский1,01,32,75,38,814,820,219,812,46,43,01,48,1

Красный Яр0,91,12,34,68,114,219,418,811,75,72,51,27,5

Маргаритово1,41,83,15,28,212,917,719,213,17,13,51,87,9

Мельничное0,81,22,34,67,712,817,817,511,15,52,51,17,1

Партизанск1,31J2,85,08,213,418,719,212,56,83,31,87,9

Посьет1,62,03,45,89,314,319,821,614,78,24,02,08,9

Преображение1,61,93,25,58,212,217,119,313,87,94,02,18,1

Рудная Пристань1,21,62,95,17,711,416,118,112,66,63,11,67,3

Сосуново1,31,72,94,87,010,414,616,412,16,32,91,56,8

Чугуевка1,01,32,75,08,313,718,818,511,56,23,01,47,6

Псковская область

Великие Луки3,23,34,26,59,713,014,914,210,77,75,64,28,1

Псков3,43,34,16,28,812,314,614,110,97,85,84,38,0

Ростовская область

Миллерово3,43,54,77,19,512,714,213,09,87,55,84,48,0

Ростов-на-Дону4,04,35,48,111,114,516,014,911,68,76,95,29,2

Таганрог4,14,35,68,812,616,117,616,813,09,37,05,310,0

Рязанская область

Рязань2,52,73,86,69,412,614,914,110,37,14,83,67,7

Самарская область

Самара2,22,23,66,28,512,214,713,19,56,34,53,07,2

Саратовская область

Александров Гай2,52,74,27,19,312,013,412,29,06,85,23,67,3

Балашов2,72,84,06,89,212,514,613,39,86,95,13,67,6

Саратов2,62,74,06,69,112,213,913,29,76,74,73,67,4

Сахалинская область

Александровск-Сахалинский1,31.52,44,36,710,114,215,211,06,33,21,96,5

Долинск1,92,03,04,97,010,514,816,012,17,44,22,77,2

Кировское1,01,22,14,16,510,214,414,910,75,92,91,46,3

Корсаков2,12,23,35,47,510,715,116,813,28,24,73,17,7

Курильск3,53,13,85,47,510,214,015,813,19,66,54,58,1

Макаров1.51,72,74,66,710,013,915,111,66,83,52,16,7

Невельск2,42,53,45,67,811,215,717,313,18,14,73,17,9

Ногайск1,21,42,24,06,19,012,613,710,55,92,91,65,9

Оха1,31,42,03,95,78,712,613,610,66,03,31,95,9

Погиби1,11,32,24,26,210,014,015,511,66,42,91,56,4

Поронайск1,31,52,64,86,910,114,015,311,56,73,31,86,7

Рыбновск1,01,22,03,96,010,014,214,911,16,33,11,66,3

Холмск2,42,43,45,57,811,015,316,812,88,04,63,17,8

Южно-Курильск3,23,03.95,77,810,414,116,814,59,86,24,28,3

Южно-Сахалинск1,92,03,15,27,510,915,316,512,37,54,32,77,4

Свердловская область

Верхотурье1.61,62,74,86,910,713,812.48,95,23,22,06,2

Екатеринбург1,81,92,84,97,110,913,712,38,85,33,32,26,3

Ивдель1,41,52,54,46,310,113,412,18,54,82,81,75,8

Каменск-Уральский1,61,72,95,57,711,714,713,19,35,43,32,16,5

Туринск1,61,62,75,37,611,614,813.29.35,43,22,06,5

Шамары1,81,93,15,27,511,414,012,69,03,63,62,36,5

Республика Северная Осетия - Алания

Владикавказ3,84,35,68,312,315,017,316,913,29,16,44,69,7

Смоленская область

Смоленск3,03,14,16,59,712,914,914,210,77,55,54,08,0

Ставропольский край

Арзгир4,24,55,78,411,514,215,315,112,49,37,35,49,4

Невинномысск4,14,55,78,311,814,616,115,612,59,17,05,19,5

Пятигорск4,04,35,47,911,414,316,015,512,59,06,74,89,3

Ставрополь4,24,35,37,611,213,514,814,111,58,76,65,08,9

Тамбовская область

Тамбов2,72,83,96,79,312,615,013,910,27,05,03,67,7

Республика Татарстан

Елабуга2,12,13,36,18,712,214,813,49,76,34,12,77,1

Казань2,12,23,46,18,812,315,013,79,96,44,42,87,3

Тверская область

Бежецк2.72,73,66,08,912,414,613,810,17,04,83,57,5

Тверь2,82,93,86,19,012,414,713,910,37,15,03,77,6

Ржев2,92,93,86,29,212,715,014,110,47,15,13,87,8

Томская область

Александровское1,21,32,24,06,210,814,712,68,94,82,51,55,9

Колпашево1,31,42,34,16,511,414,913,08,95,02,61,56,1

Средний Васюган1,31,42,34,16,511,114,812,89,05,02,71,66,1

Томск1,41,52,44,46,911,815,413,39,05,22,81,76,3

Усть-Озерное1,21,32,23,86,111,014,512,78,64,92,41,55,9

Республика Тыва

Кызыл0,40,61,63,85,69,712,611,47,33,91,70,64,9

Тульская область

Тула2,82,94,06,79,312,514,914,010,37,15,13,77,8

Тюменская область

Березово - Ханты-Мансийский АО1,21,32,13,85,79,613,511,98,34,62,41,55,5

Демьянское - Ханты-Мансийский АО1,41,52,54,66,811,014,512,89,15,22,91,86,2

Кондинское1,41,52,64,57,110,714,512,79,25,23,11,96,2

Леуши1,51,62,64,76,910,914,212,89,05,13,01,96,2

Марресаля1,51,21,42,64,06,48,89,27,24,62,71,94,3

Надым1,01,01,72,84,48,112,210,67,83,92,01,24,7

Октябрьское1,11,32,43,85,69,213,311,58,64,62,71,65,5

Салерхард1,01,01,63,04,68,011,610,77,74,22,11,34,7

Сосьва1,11,22,13,85,58,912,411,37,94,42,41,45,2

Сургут - Ханты-Мансийский АО1,21,31,93,96,010,513,612,78,95,02,41,45,7

Тарко-Сале - Ямало-Ненецкий АО1,01,01,62,94,58,612,511,08,04,11,91,24,9

Тобольск1,41,52,64,97,311,715,112,99,25,13,21,96,4

Тюмень1,51,62,75,07,411,615,013,09,25,33,32,16,5

Угут1,31,32,24,06,110,314,012,48,84,92,51,65,8

Уренгой - Ямало-Ненецкий АО0,80,81,42,54,07,811,810,47,53,71,71,14,5

Ханты-Мансийск - Ханты-Мансийский

АО1,21,32,54,16,310,414,812,39,04,82,81,75,9

Удмуртская Республика

Ижевск2,12,13,25,78,211,614,513,09,56,04,02,66,9

Ульяновская область

Сурское2,32,43,56,38,912,415,013,79,96,54,63,27,4

Хабаровский край

Аян0,80,91,73,45,48,211,812,79,04,01,71,05,0

Байдуков1,11,11,83,86,010,414,715,711,86,53,01,66,5

Бикин0,91,32,75,18,614,720,019,112,06,02,81,37,9

Бира0,81,12,24,47,713,818,917,310,74,92,11,07,1

Биробиджан0,71,02,34,98,414,820,118,911,75,32,21,07,6

Вяземский0,91,22,55,08,414,720,219,512,25,82,51,27,8

Гвасюги0,81,02,24,77,813,719,418,911,85,62,41,17,4

Гроссевичи1,21,72,94,87,010,214,416,512,46,52,81,56,8

Де-Кастри1,01,32,34,26,49,713,615,411,45,72,61,56,3

Джаорэ1,01,22,03,95,910,415,015,411,35,62,51,46,3

Екатерино-Никольское0,91,22,34,78,215,020,419,211,85,42,31,17,7

Комсомольск-на-Амуре0,71,02,24,67,713,318,217,311,55,72,31,07,1

Нижнетамбовское0,71,02,04,47,312,617,617,411,75,72,41,17,С

Николаевск-на-Амуре0,81,11,93,86,310,815,115,010,55.32,31,26,2

Облучье0,60,92,14,47,513,618,617,310,64,92,00,97,0

Охотск0,81,01,63,25,68,612,313,09,13,71,41,05,1

Им. Полины Осипенко0,60,91,83,76,411,015,915,610,44,81,90,86,2

Сизиман1,11,42,44,46,59,613,515,211,35,72,51,46,3

Советская Гавань1,11,62,64,77,010,314,216,011,96,32,91,66,7

Софийский Прииск0,40,61,22,95,29,413,111.97,33,31,20,54,8

Средний Ургал0,50,81,83,76,712,216,915,69,44,31,60,66,2

Троицкое0,81,22,24,68,014,219,318,712,35,92,51,17,6

Хабаровск0,91,22,44,78,114,419,618,611,95,72,51,27,6

Чумикан0,81,12,03,75,98,612,513,69,94,61,80,95,5

Энкэн0,80,91,53,15,48,511,712,48,73,51,60,94,9

Республика Хакасия

Абакан1,21,42,64,36,711,715,013,28,84,92,51,66,2

Шира1,31,42,44,16,210,713,711,87,84,42,41,55,6

Челябинская область

Верхнеуральск1,61,62,85,37,511,113,611,88,25,13,32,16,1

Нязепетровск1,71,93,05,27,511,414,012,48,95,43,42,26,4

Челябинск1,61,72,95,37,811,614,712,69,05,33,32,26,5

Чеченская Республика

Грозный4,54,96,29,113,316,518,718,514,810,57,75,510,9

Читинская область

Агинское0,80,91,73,15,210,214,612,77,43,81,70,95,3

Акша0,81,01,83,15,210,314,512,97,43,81,81,15,3

Борзя0,60,81,83,35,410,514,913.27,73,81,70,85,4

Дарасун0,91,01,83,04,99,813,812,26,93,61,81,15,1

Калакан0,30,51,22,64,79,413,711,96,52,90,90,44,6

Красный Чикой0,70,92,03,55,410,214,212,77,43,91,90,95,3

Могоча0,50,71,53.15,310,214,112,27,03,31,20,65,0

Нерчинск0,50,71,83,55,610,915,413,67,93,81,50,65,5

Нерчинский Завод0,60,81,73,35,511,315,613,67,83,71,60,75,5

Средний Калар0,30,41,02,44,69,112,911,26,32,70,90,44,4

Тунгокочен0,50,71,42,84,89,413,311,56.33.11,20,64,6

Тупик0,40,61,32,85,210,213,812,06,83,01,10,54,8

Чара0,40,51,12,64,79,312,911,16.52,91,00,44,5

Чита0,60,91,72,84,79,513,812,47,13,51,60,95,0

Чувашская Республика

Порецкое2,42,43,56,39,012,615,314,010,16,64,53,17,5

Чебоксары2,32,33,46,08,812,114,813,610,06,54,43,07,2

Чукотский АО (Магаданская область)

Анадырь1,71.21,32,24,47,310,49,96,83,62,11,54,4

Березово1,30,91,01,94,37,610,39,56,12,91,61,04.0

Марково1,20,91,01,94,68,311,09,96,32,81,41,04,2

Омолон0,40,40,61,74,47,910,18,95,62,30,70.43,6

Островное0,50,50,71,64,17,69,68,55,32,30,70,53,5

Усть-Олой0,30,30,61,74,38,010,08,85,62,30,70,43,6

Эньмувеем1,10,80,81,54,17,710,18,85,52,51,30,83,8

Республика Саха (Якутия)

Алдан0,60,71,42,75,09,012,411,16,73,11,20,74,6

Аллах-Юнь0,20,20,72,14,58,111,210,06,02,30,50,23,8

Амга0,10,30,92,65,49,912,911,46,72.90.70,24,5

Батамай0,10,20,82,24,89,813,311,56,52,70,50,24,4

Бердигястях0,20,30,92,24,79,011,710,25,92,80,70,24,1

Буяга0,30,41,02,55,19,613,011,56,73,10,80,34,5

Верхоянск0,10,20,51,74,38,210,59,05,42,00,30,13,5

Вилюйск0,30,41,12,44,89,212,310,76,53,00,80,44,3

Витим0,70,81,63,25,610,714,312,67,64,01,50,85,3

Воронцово0,20,30,51,33,77,69,78,75,52,20,60,33,4

Джалинда0,30,30,71,63,57,410,28,75,72,40,60,43,5

Джарджан0,20,30,81,84,08,111,19,86,12,60,60,33,8

Джикимда0,40,51,12,85,310,113,812,17,13,41,10,54,9

Дружина0,20,30,51,54,38,811,310,06,02,30,50,33,8

Екючю0,10,20,51,64,18,110,38,95,11,90,40,23,5

Жиганск0,20,30,82,04,38,711,710,46,32,70,60,34(0

Зырянка0,30,30,71,84,59,011,610,46,22,50,60,34,0

Исить0,30,41,02,75,410,314,012,47,33,41,00,44,9

Иэма0,10,20,51,54,27,59,98,95,42,00,30,23,4

Крест-Хальджай0,10,20,82,24,99,712,911,56,82,90,50,24,4

Ленск0,60,71,42,75,09,713,311,67,13,71,30,74,8

Нагорный0,50,61,12,54,68,912,210,76,32,70,90,54,3

Нера0,10,20,51,74,38,110,39,15,41,90,30,13,5

Нюрба0,30,51,12,54,89,312,510,86,33,10,90,44,4

Нюя0,60,71,42,95,210,113,912,27,43,61,30,75,0

Оймякон0,10,20,41,54,27,710,18,75,11,80,30,13,4

Олекминск0,40,61,32,95,310,213,812,27,43,51,20,65,0

Оленек0,30,40,81,83,77,410,39,05,82,50,60,43,6

Охотский Перевоз0,10,20,82,45,110,213,712,27,13,00,60,24,6

Сангар0,20,30,92,34,89,613,011,86,82,90,60,24,5

Саскылах0,40,40,61,33,16,89,68,65,72,30,70,53,3

Среднеколымск0,30,30,61,54,28,210,59,35,72,50,60,33,7

Сунтар0,40,61,12,54,79,412,811,16,63,31,00,54,5

Сухана0,20,30,71,73,77,510,38,85,62,50,50,33,5

Сюльдюкар0,30,41,12,34,79,011,810,46,33,20,90,44,2

Сюрен-Кюель0,30,40,71,73,97,39,58,85,22,10,60,43,4

Токо0,20,30,92,34,88,412,010,66,32,70,70,34,1

Томмот0,30,51,12,85,510,113,912,37,23,21,00,44,9

Томпо0,10,20,62,04,68,711,39,85,72,10,40,23,8

Тяня0,50,61,22,85,310,113,912,07,13,41,00,54,9

Усть-Мая0,20,30,92,55,19,813,411,97,03,00,70,24,6

Усть-Миль0,20,31,22,65,410,113,912,47,03,00,80,34,8

Усть-Мома0,10,20,51,64,48,410,79,35,41,90,40,23,6

Чульман0,30,51,12,64,99,112,510,96,52,90,90,44,4

Чурапча0,10,20,82,44,99,712,811,36,62,80,60,24,4

Шелагонцы0,20,30,81,84,17,910,79,05,72,70,60,33,7

Эйк0,20,30,91,94,28,211,39,55,82,70,70,43,8

Якутск0,10,30,92,55,09,412,611,36,62,90,60,24,4

Ненецкий АО (Архангельская область)

Варандей1,71,51,93,04,46,810,110,07,74,83,02,34,8

Индига2,12,02,53,65,07,610,510,78,35,63,92,85,4

Канин Нос3,12,83,14,05,17,39,810,18,25,94,63,85,6

Коткино1.81,72,43,65,18,011,210,98,05,13,32,45,3

Нарьян-Мар1,81,72,23,54,97,711,110,78,15,13,32,45,2

Ходовариха1,91,82,13,24,56,79,810,07,95,23,62,64,9

Хоседа-Хард1,41,42,03,34,77,510,610,27,54,42,82,04,8

Ярославская область

Ярославль2,52,63,65,98,812,314,814,010,16,84,63,37,4

Примечание. При расчетах сопротивления паропроницанию ограждающих

конструкций, используются: максимальное парциальное давление водяного

пара, определяемое по эмпирическим формулам, и среднее месячное

парциальное давление водяного пара, определяемое с помощью психрометра.

Из-за использования разных методов, возможно, незначительное превышение

среднего месячного значения парциального давления над максимальным. В этом

случае рекомендуется принимать максимальное парциальное давление,

определяемое эмпирическим методом.

Таблица 4 - СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДж/м2

МесяцГеографическая широта, град. с.ш.

4044485256606468

123456789

Январь3222612071641136835-

Февраль417365324270220169134112

Март639603565528467406405282

Апрель757724702678650612585567

Май893872862850840825824809

Июнь897889881880873877864865

Июль891886877882875856855889

Август803768736719695660641639

Сентябрь654619589540186454400355

Октябрь510465406344267208173122

Ноябрь358308254194127845634

Декабрь2982341841268447--

Таблица 5 - СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ (ПРЯМАЯ И РАССЕЯННАЯ) НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ, МДж/м2

ОриентацияГеографическая широта, град. с. ш.

4044485256606468

123456789

Январь

В/З2331991741431046741

ЮВ/ЮЗ511467423371313250192

Ю687636560495425338242

Февраль

В/З271249228210187156127

ЮВ/ЮЗ482475452424394359324

Ю618612595566528482397

Март

СВ/СЗ188184175152130118108

В/З389390381365327308282

ЮВ/ЮЗ546564579572556552546

Ю619661692692673654630

Апрель

С117114112110106109111116

СВ/СЗ257256254243236239242257

В/З432436443459480497487491

ЮВ/ЮЗ489512536557592621674746

Ю450500543558638685671673

Май

С165163165176183185194177

СВ/СЗ322326332332326329328320

В/З472485499512528547550546

ЮВ/ЮЗ449487529573607649716745

Ю331383440497541592640681

Июнь

С195196205206223236262292

СВ/СЗ344346362370375414452486

В/З462470492512541559607648

ЮВ/ЮЗ404436504514550580612642

Ю258307371427469512554596

Июль

С213188197212215219237278

СВ/СЗ325330335340350359382440

В/З453478494518541554576643

ЮВ/ЮЗ395432473511542572630693

Ю293343398452501546591646

Август

С135134132130127130132

СВ/СЗ280274270268264264261

В/З442447451457466482500

ЮВ/ЮЗ458488518542567598626

Ю387430477520552589600

Сентябрь

СВ/СЗ214205195191185180177

В/З378374372371366356345

ЮВ/ЮЗ475496529530547554544

Ю440536561584608610612

Октябрь

СВ/СЗ173148125110957762

В/З336314283263239208177

ЮВ/ЮЗ524520508490476466456

Ю612625625611598584522

Ноябрь

В/З23721819216613910778

ЮВ/ЮЗ472449424392346296245

Ю636617597543486412325

Декабрь

В/З209180147121936542

ЮВ/ЮЗ453410361305245179115

Ю651609536475400296192

Таблица 6* - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Период годаБарометрическое давление, гПаПараметры АПарметры БСредняя

суточная амплитуда температуры воздуха °С

температура воздуха, °Судельная энтальпия, кДж/кгскорость ветра,

м/стемпература воздуха, °Судельная энтальпия, кДж/кгскорость ветра, м/с

123456789

ТеплыйТаблица 2, графа 2Таблица 2, графа 3Рисунок 5*Таблица 2, графа 13,

но не менее 1 м/сТаблица 2, графа 4Рисунок 6*Таблица 2, графа 13, но не

менее 1 м/с

Холодный Таблица 1, графа 6По расчету или графически по l-d-диаграмме,

принимая температуру воздуха параметра А и относительную влажность воздуха

по таблице 1, графа 16Таблица 1, графа 19, но не менее 1 м/сТаблица 1,

графа 5По расчету или графически по l-d-диаграмме, принимая температуру

воздуха параметра Б и относительную влажность воздуха по таблице 1, графа

16Таблица 1, графа 19, но не менее 1 м/с

Рисунок 1 - Схематическая карта климатического районирования для строительства

(рекомендуемая)

Рисунок 2. Отменен.

Рисунок 3 - Схематическая карта районирования северной строительно-климатической

зоны (рекомендуемая)

1 - наименее суровые условия, 2 - суровые условия, 3 - наиболее суровые условия

Рисунок 4 - Схематическая карта распределения среднего за год числа дней с

переходом температуры воздуха через 0 °С (рекомендуемая)

Рисунок 5* - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I,

кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры А): I – I &#163; 40; II - I = 40 - 43,6; III - I = 43,6 - 48,4; IV - I =

48,4 - 52,6; V - I = 52,6 - 56,8; VI - I = 56,8 - 61; VII - I = 61 - 65

Рисунок 6* - Схематическая карта районирования по величине удельной энтальпии I,

кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года

(параметры Б): I - I &#163; 44; II - I = 44 - 48,4; III - I = 48,4 - 52,6; IV - I =

52,6 - 56,8; V - I = 56,8 - 61; VI - I = 61 - 65; VII - I = 65 – 69

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

МЕТОДЫ РАСЧЕТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной

справочник по климату СССР, вып. 1 - 34, части 1 - 6 (Гидрометеоиздат, 1987 -

1998) и данные наблюдений на метеорологических станциях.

Средние значения климатических параметров (средняя месячная температура и

влажность воздуха, среднее за месяц количество осадков) представляют собой сумму

среднемесячных значений членов ряда (лет) наблюдений, деленную на их общее

число.

Крайние значения климатических параметров (абсолютная минимальная и абсолютная

максимальная температура воздуха, суточный максимум осадков) характеризуют те

пределы, в которых заключены значения климатических параметров. Эти

характеристики выбирались из экстремальных за сутки наблюдений.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки

рассчитана как значение, соответствующее обеспеченности 0,98 и 0,92 из

ранжированного ряда температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) и

соответствующих им обеспеченностей за период с 1925 по 1980 гг. Хронологический

ряд данных ранжировался в порядке убывания значений метеорологической величины.

Каждому значению присваивался номер, а его обеспеченность определялась по

формуле

(А.1)

где т - порядковый номер;

п - число членов ранжированного ряда.

Значения температуры воздуха наиболее холодных суток (пятидневок) заданной

обеспеченности определялись методом интерполяции по интегральной кривой

распределения температуры наиболее холодных суток (пятидневок), построенной на

вероятностной сетчатке. Использовалась сетчатка двойного экспоненциального

распределения.

Температура воздуха различной обеспеченности рассчитана по данным наблюдений за

восемь сроков в целом за год за период 1966 - 1980 гг. Все значения температуры

воздуха распределялись по градациям через 2 °С и частота значений в каждой

градации выражалась через повторяемость от общего числа случаев Обеспеченность

рассчитывалась путем суммирования повторяемости. Обеспеченность относится не к

серединам, а к границам градаций, если они считаются по распределению.

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 соответствует температуре воздуха

наиболее холодного периода. Необеспеченность температуры воздуха, превышающая

расчетное значение, равна 528 ч/год.

Для теплого периода принята расчетная температура обеспеченностью 0,95 и 0,99. В

этом случае необеспеченность температуры воздуха, превышающая расчетные

значения, соответственно равна 440 и 88 ч/год.

Средняя максимальная температура воздуха рассчитана как среднемесячная величина

из ежедневных максимальных значений температуры воздуха.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от

состояния облачности как разность между средней максимальной и средней

минимальной температурой воздуха.

Продолжительность и средняя температура воздуха периодов со средней суточной

температурой воздуха, равной и меньше 0 °С, 8 °С и 10 °С, характеризуют период с

устойчивыми значениями этих температур, отдельные дни со средней суточной

температурой воздуха, равной и меньше 0 °С, 8 °С и 10 °С, не учитываются.

Относительная влажность воздуха вычислена по рядам средних месячных значений.

Средняя месячная относительная влажность днем рассчитана по наблюдениям в

дневное время (в основном в 15 ч).

Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь - март) и теплый (апрель -

октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных

значений; характеризует высоту слоя воды, образовавшегося на горизонтальной

поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, расстаявшего

снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков выбирается из ежедневных наблюдений и характеризует

наибольшую сумму осадков, выпавших в течение метеорологических суток.

Повторяемость направлений ветра рассчитана в процентах общего числа случаев

наблюдений без учета штилей.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из

средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая из средних

скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и

более, и как наименьшая из средних скоростей ветра по румбам за июль,

повторяемость которых составляет 16 % и более.

Прямая и рассеянная солнечная радиация на поверхности различной ориентации при

безоблачном небе рассчитана по методике, разработанной в лаборатории

строительной климатологии НИИСФ. При этом использованы фактические наблюдения

прямой и рассеянной радиации при безоблачном небе с учетом суточного хода высоты

солнца над горизонтом и действительного распределения прозрачности атмосферы.

Климатические параметры для Российской Федерации рассчитаны за весь период

наблюдений до 1980 г., для других стран СНГ - за период 1961 - 1990 гг.

* При разработке территориальных строительных норм (ТСН) уточнение климатических

параметров должно производиться с учетом метеорологических наблюдений за период

после 1980 г.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней

месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три

зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле (см.

таблицу А.1).

Таблица А.1

Климатические районыКлиматические подрайоныСреднемесячная температура

воздуха в январе, °ССредняя скорость ветра за три зимних месяца,

м/сСреднемесячная температура воздуха в июле, °ССреднемесячная

относительная влажность воздуха в июле, %

IIАОт -32 и ниже-От +4 до +19-

IБОт -28 и ниже5 и болееОт 0 до +13Более 75

IBОт -14 до -28-От +12 до +21-

IГОт -14 до -285 и болееОт 0 до +14Более 75

IДОт -14 до -32-От +10 до +20-

IIIIАОт -4 до -145 и болееОт +8 до +12Более 75

IIБОт -3 до -55 и болееОт +12 до +21Более 75

IIВОт -4 до -14-От +12 до +21-

IIГОт -5 до -145 и болееОт +12 до +21Более 75

IIIIIIАОт -14 до -20-От +21 до +25-

IIIБОт -5 до +2-От +21 до +25-

IIIВОт -5 до -14-От +21 до +25-

IVIVАОт -10 до +2-От +28 и выше-

IVБОт +2 до +6-От +22 до +2850 и более в 15 ч

IVВОт 0 до +2-От +25 до +28-

IVГОт -15 до 0-От +25 до +28-

Примечание - Климатический подрайон IД характеризуется продолжительностью

холодного периода года (со средней суточной температурой воздуха ниже 0

°С) 190 дней в году и более

Карта зон влажности составлена НИИСФ на основе значений комплексного показателя

К, который рассчитывают по соотношению среднего за месяц для безморозного

периода количества осадков на горизонтальную поверхность, относительной

влажности воздуха в 15 ч самого теплого месяца, среднегодовой суммарной

солнечной радиации на горизонтальную поверхность, годовой амплитуды

среднемесячных (января и июля) температур воздуха.

В соответствии с комплексным показателем К территория делится на зоны по степени

влажности: сухая (К менее 5), нормальная (К = 5 - 9) и влажная (К более 9).

Районирование северной строительно-климатической зоны (НИИСФ) основано на

следующих показателях: абсолютная минимальная температура воздуха, температура

наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 и

0,92, сумма средних суточных температур за отопительный период. По суровости

климата на территории северной строительно-климатической зоны выделены районы

суровые, наименее суровые и наиболее суровые (см. таблицу А.2).

Карта распределения среднего за год числа переходов температуры воздуха через

0°С разработана ГГО на основе числа переходов через 0 °С средней суточной

температуры воздуха, просуммированных за каждый год и осредненных за период 1961

- 1990 гг.

Таблица А.2

РайонТемпература воздуха, °ССумма средних суточных температур за период со

средней суточной температурой воздуха &#8804; 8 °С

абсолютная минимальнаянаиболее холодных суток обеспеченностьюнаиболее

холодной пятидневки обеспеченностью

0,980,920,980,92

Наименее суровые условия-35-28-25-25-23-743

-51-43-40-38-36-2780

Суровые условия-45-40-39-38-36-2138

-60-53-51-51-49-5678

Наиболее суровые условия-54-50-49-47-46-3199

-71-63-62-62-61-7095

Примечание - Первая строка - максимальные значения, вторая строка -

минимальные значения

Ключевые слова: климатические параметры, температура воздуха, солнечная

радиация, влажность воздуха, направление и скорость ветра, осадки,

барометрическое давление, климатическое районирование